# 弱碱三元复合驱注入端结垢机理与预测技术研究

### 论文摘要

三元复合驱是20世纪80年代初由国外率先提出的,它是在表面活性剂/聚合物二元复合驱、碱/聚合物二元复合驱的基础上发展起来的三次采油新技术。三元复合驱集中体现了表面活性剂驱,碱驱及聚合物驱的特征,又充分发挥了三者之间的协同作用,充分提高了各种化学剂效率,并大幅度降低了化学剂尤其是表面活性剂的用量。目前,大庆油田经过“八五”、“九五”和“十五”的科技攻关,三元复合驱技术取得了突破性进展,在不同井网、井距、不同性质的油层进行了五个先导性矿场试验,结果表明：三元复合驱可比水驱提高采收率20%左右,取得了较好的增油降水效果,具有广阔的应用前景。本文通过弱碱三元复合驱注入端结垢机理的研究,总结了几种主要防垢措施的效果,并进行分析,对弱碱三元复合驱注入端防垢工作的开展起到了积极作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 项目的意义

- 第二章 结垢机理及形貌学研究

- 2.1 现场垢结垢情况

- 2.2 垢组成研究

- 2.2.1 化学分析

- 2.2.2 X-衍射分析

- 2.3 弱碱三元复合驱注入端结垢机理研究

- 2.3.1 垢形成过程

- 2.3.2 碳酸盐结垢机理

- 2.4 结垢的形貌学研究

- 2.4.1 单碱体系

- 2.4.2 聚合物—碱体系

- 2.4.3 表面活性剂—碱体系成垢形貌

- 2.4.4 三元体系

- 2.4.5 防垢剂对垢形成过程的影响

- 2.4.6 摩擦对垢形成的影响

- 2.4.7 结论

- 第三章 结垢规律研究

- 3.1 单碱体系垢形成规律

- 3.2 表面活性剂—碱体系

- 3.3 弱碱下的聚合物体系成垢规律

- 3.4 三元体系

- 第四章 注入系统结垢预测技术研究

- 4.1 20℃单碱体系不同碱度下的结垢预测

- 4.2 45℃成垢预测（碱度为0.8%）

- 4.3 60℃成垢预测（碱度为0.8%）

- 4.4 30℃,表面活性剂浓度0.2%,碱度为0.8%的体系成垢预测

- 4.5 30℃,表面活性剂浓度0.1%,碱度为0.8%结垢预测

- 4.6 三元体系成垢预测

- 第五章 现场注采系统结垢特点研究

- 5.1 注入端简易流程

- 5.2 注采系统成垢离子结垢特点研究

- 5.3 采出井垢组成分析

- 5.4 现场成垢主控因素

- 第六章 弱碱三元复合驱注入系统防垢技术

- 6.1 电磁防垢

- 6.2 涂层防垢

- 6.3 化学防垢

- 6.3.1 防垢机理

- 6.3.2 SYR型防垢剂性能测试

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].浅谈A区块弱碱三元复合驱体系开采技术研究与应用[J]. 化学工程与装备 2019(12)

- [2].弱碱三元复合驱采出井结垢规律认识[J]. 化学工程与装备 2018(05)

- [3].弱碱化三元复合驱站系统工艺完善[J]. 石化技术 2018(05)

- [4].弱碱三元复合驱技术在大庆油田的应用[J]. 化工管理 2017(20)

- [5].强碱三元复合驱后储层孔隙结构变化[J]. 内蒙古石油化工 2017(07)

- [6].三元复合驱后油层物性变化研究初探[J]. 化学工程与装备 2017(09)

- [7].强碱三元复合驱采出井结垢机理及影响因素研究[J]. 化学工程师 2017(09)

- [8].三元复合驱驱油机理及国内外研究现状[J]. 化学工程师 2017(10)

- [9].三元复合驱后续聚阶段钻关动态变化特点[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(21)

- [10].强碱三元复合驱垢质成分变化及防垢剂配方调整[J]. 采油工程 2012(04)

- [11].强碱三元复合驱采出井垢形貌及组成分析[J]. 采油工程 2013(02)

- [12].三元复合驱注入体系黏度影响研究及工艺改进[J]. 采油工程文集 2017(02)

- [13].三元复合驱污水成垢特性研究[J]. 化学工程师 2019(02)

- [14].大庆油田三元复合驱经济性研究[J]. 化学工程与装备 2019(06)

- [15].三元复合驱的特点与技术研究[J]. 中国新技术新产品 2018(14)

- [16].弱碱三元复合驱二元调配工艺优化技术应用[J]. 化学工程与装备 2018(09)

- [17].一种用高钙镁水配制弱碱三元复合驱的方法研究[J]. 石油化工应用 2017(01)

- [18].砾岩油藏聚合物驱后二元和三元复合驱的优选[J]. 油气地质与采收率 2017(02)

- [19].油田弱碱三元复合驱采油工艺设计模式[J]. 大庆石油地质与开发 2017(05)

- [20].弱碱三元复合驱配套地面工艺技术优化研究[J]. 化工管理 2017(28)

- [21].强碱三元复合驱套管除垢工艺[J]. 采油工程文集 2016(02)

- [22].强碱三元复合驱的调配注入工艺结垢特点分析[J]. 内蒙古石油化工 2013(06)

- [23].弱碱三元复合驱工业示范区强势启动[J]. 石油化工应用 2013(08)

- [24].强碱三元复合驱化学防垢技术研究[J]. 油气田地面工程 2008(10)

- [25].强碱三元复合驱油层动用状况及驱油效果分析[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [26].三元复合驱碱分散装置设计缺陷的改进[J]. 西部探矿工程 2020(08)

- [27].弱碱三元复合驱注入体系成垢因素研究[J]. 广州化工 2018(09)

- [28].A区块三元复合驱参数敏感性分析及合理范围研究[J]. 数学的实践与认识 2018(12)

- [29].南四区东部弱碱三元复合驱产能设计难点分析[J]. 石化技术 2018(08)

- [30].三元复合驱产能设计先进性分析[J]. 石化技术 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4f4e129874cc20c65e6d04b.html