# 框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析柳建军

甘肃煤田地质局一三三队甘肃省白银市730913

摘要：现代建筑工程施工当中，框架剪力墙结构是一项重要的技术指标，引起了广泛的关注和应用，框架剪力墙框架剪力墙还存在着结构稳定，使用安全及灵活的特征，因此该结构的应用对建筑物的稳定性能够提供保证，并且大大提升建筑物的抗震性能。框架剪力墙结构是建筑施工中的重要部分，展开对该结构的技术应用的探析对顺利完成工程施工建设具有积极的意义。

关键词：框架剪力墙；建筑施工技术；建筑工程；应用

1框架剪力墙结构工程概述

1.1剪力墙结构

将传统的框架中存在的梁柱结构替换成钢筋混凝土，即为剪力墙结构。这种结构不仅仅可以承受主要的负荷重力致使内力的现象，而且有利于控制建筑结构中存在的结构水平力。由于钢筋混凝土具有较高的承载力，可以提高建筑房屋的坚固度，进而提高建筑的整体性能，因此，被广大的人民群众所关注喜爱，受到的重视度高。

1.2框架结构

由于框架剪力墙结构的施工是由两种不同的结构体系共同组成的结果，所以，采用的框架结构与纯框架结构体系中的框架有所不同，这种结构当中剪力墙占据着不可替代的重要作用，框架结构对于剪力要求相当高，可是与传统意义上的剪力墙结构的模式又存在着不同，。在建筑工程当中，建筑的下部楼层的剪力墙位移较小，按照一般的施工方法不能开展施工工作。因此，对于施尾部荷载和剪力墙结构存在着附加的要求，在给剪力墙施工时应该增添一个框架的附加水平力，这样一来，有利于保证上层结构空间的整体性。

2框架剪力墙结构建筑施工技术的优势

现代化的工程建设当中，必须从技术的角度来出发，按照传统的理念和方式来完成，不仅无法取得预期工作效果，还会导致工程的建设效率、质量存在严重的下降现象，难以取得较好的发展成绩。框架剪力墙结构建筑施工技术的出现，是创新性的技术模式。首先，框架剪力墙结构建筑施工技术的应用，在难度上并不高，能够充分结合各类建筑工程的特点、规模来完成，整体上的工作发展空间是比较大的。其次，框架剪力墙结构建筑施工技术的运用过程中，可以在相关问题的改善、解决上，努力取得更好的效果，不会造成任何漏洞和不足，为工程的稳定性提升，做出了卓越的贡献。

3框架剪力墙结构建筑施工技术的发展现状

我国在工程建设的拓展过程中，针对技术的重视程度较高，想要在框架剪力墙结构建筑施工技术的应用上取得更好的成绩，必须坚持在技术现状方面做出深入了解。首先，框架剪力墙结构建筑施工技术的内涵不断增加，尤其是一些创新理念、创新操作方法的融入，促使框架剪力墙结构建筑施工技术的综合效益得到大幅度的而提升，该项技术在业界内取得了较高的欢迎，对于未来的工程行业进步，做出了卓越的贡献。其次，框架剪力墙结构建筑施工技术的发展过程中，有很多内容都要进行协调性的操作。外部影响因素不断增加的情况下，框架剪力墙结构建筑施工技术的实施，必须保持谨慎的态度，否则很有可能导致技术的优势无法发挥。

4框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用

4.1模板施工技术在建筑工程中的应用

在建筑工程的建筑施工过程中，施工人员在有效参照施工设计方案的前提下，针对具体施工区域进行了统一的规划处理。然后按照相应的规划处理结果进行建筑基础绘制，得出了施工期间应用的框架剪力墙结构模板的平面示意图。通过对示意图的参考，进行了满足建筑工程使用功能方面的综合设计考量。总结出具体的施工要求之后，工程作业人员将18mm厚度的多层胶合模板嵌入到框架剪力墙结构中，在后续的内侧和外侧模板安装作业过程中，必须确保建筑外墙的模板在内侧长度超出外侧20~30cm之间。另一方面，为了确保剪力墙的墙体与模板之间能够实现无缝贴合，还需要将建筑完成浇筑施工的墙体作为施工参考立模。

4.2钢筋施工技术在建筑工程中的应用

在框架剪力墙结构当中的钢筋施工技术当中，也需要有很多问题提起重视，比如在进行钢筋筋框固定的时候，应当选用定型模具进行钢筋的固定，防止钢筋在施工的过程当中出现移动，钢筋的固定工作完成之后，验收部门应当按照规定的标准对该项工作进行检查与审核，以确保固定的工作质量无误。同时在完成钢筋焊接工作当中，针对不同管径的钢筋需要采用不同的电焊方法进行施工连接，比如，对于直径较大的钢筋通过使用电渣压力焊工艺完成，对于直径较小的钢筋，这部分钢筋的连接工作则是需要通过绑扎搭接接头这种方法来完成的。当然，不管采取哪一种方式完成该项工作，都应当对钢筋之间的间距保持好一定的距离以满足安全施工的要求。

4.3混凝土施工技术应用要点

模板工程与钢筋工程施工完毕后，需要进行混凝土浇筑，在混凝土浇筑过程当中，施工人员要注意以下几点：第一，妥善控制混凝土浇筑速度，并结合框架剪力墙结构特点，适当调整混凝土浇筑速度，混凝土浇筑需要一次完成；第二，尽量采用分层浇筑方法进行浇筑，防止混凝土内部出现较大气泡；第三，做好相应的振捣工作，由于该建筑工程混凝土浇筑量比较大，如果不采取妥善的振捣方法，混凝土内部很容易出现水化热现象。为了保证混凝土施工技术在建筑工程中得到有效应用，施工人员需要严格控制混凝土运输质量，并做好混凝土拌和工作。在混凝土拌和过程中，施工人员要明确混凝土配合比，并运用先进的拌和方法，针对混凝土拌和过程中经常出现的问题，制定合理的解决对策，有效提升混凝土拌和质量。在该建筑工程当中，框架剪力墙施工人员要认真按照混凝土施工流程进行施工。

5提高建筑结构剪力墙设计措施

5.1连梁的铰接处理

针对连梁破坏对结构的竖向受力无影响的连梁结构，其在地震作用下，该种类型的连梁不参与结构受力，按照独立墙肢进行受力分析，并对墙肢配筋按照两次分析中较大的内力进行配筋计算，即对连梁按照铰接连接进行受力分析。

5.2优化连梁跨度与截面高度的比值

对于连梁结构的刚度折减后，其结构的承载能力仍可能表现出不足的问题，例如连梁结构斜截面受剪承载力不足而出现结构剪切破坏，或者是连梁正截面受弯承载力较低，导致结构弯曲破坏。针对该现象，可适当增大剪力墙结构洞口的宽度，或者适当减小连梁截面的高度，从而一定程度上降低了连梁结构的刚度，降低了建筑结构整体刚度，提高了建筑结构在地震灾害作用下的稳定性，最大限度的避免了连梁出现超筋现象。

5.3对连梁弯矩和剪力进行塑性调幅

如果在整体结构受力分析中，发现仅局部连梁受力状态表现为超筋，则可以采取适当调整连梁内力，且一般内力调整幅度控制在20%以内，并确保连梁结构符合强剪弱弯要求。但是针对已进行刚度折减的连梁，则不可再进行内力调整。

结束语：我国在框架剪力墙结构建筑施工技术的研发和应用过程中，一直都保持高度的重视态度，整体上的技术发展效果是非常显著的。为了在将来的工作中取得更好的成绩，要求对框架剪力墙结构建筑施工技术的体系不断健全，在技术培训和指导方面保持重视，在技术监督方面按照国家最新要求来完善，促使框架剪力墙结构建筑施工技术的每一项工作落实，都能够获得足够的依据。

参考文献：

[1]丁茂喜.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析[J].山东工业技术，2015（19）：56-57.

[2]李侠.房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术要点研究[J].建材与装饰，2016（03）：46-47.

[3]张文超.框架剪力墙结构施工技术在建筑工程中的应用研究[J].中国高新技术企业，2016（17）：108-109.

[4]张建灶.框架剪力墙结构建筑施工技术探讨[J].江西建材，2016（10）：122+125.

[5]杨荣超，王哲.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用研究[J].门窗，2016（10）：16+18.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d50326d46649ab1d0a3d3f9a.html