# 透皮吸收用聚丙烯酸酯压敏胶的合成及性能研究

### 论文摘要

在众多的生物医用高分子材料中,压敏胶是其中非常重要的、必不可少的一种。由于压敏胶具有使用方便、稳定性好、制备简便、外观怡人等许多优势,因而在医疗卫生事业的各个领域中都得到了广泛的应用。压敏胶在透皮吸收系统（TDDS）中的作用是使给药系统与皮肤紧密贴合,有时还作为药物的载体,对药物的释放有调节作用,其组成和性质的变化都会影响TDDS的性能,因此,其结构与性能的研究对于透皮给药制剂的开发具有十分重要的意义。本文合成了一种聚丙烯酸酯压敏胶,优化了合成工艺,系统研究了其结构与性能的关系。对聚合物中单体残留的测定方法进行了详尽研究,建立了一套准确高效的测定聚丙烯酸酯压敏胶单体残留的方法。本课题的研究不仅为透皮吸收用压敏胶质量标准的建立提供理论依据和大量的基础数据,并为聚丙烯酸酯压敏胶的制备及应用提供了理论基础。具体研究内容如下：（1）针对二元体系,研究了保温时间,滴加时间,反应氛围,聚合温度,溶剂种类,引发剂种类、加入方式,软/硬单体比例、种类对二元共聚物的聚合反应速率及聚合物性能的影响,最终确定了二元共聚物的最佳合成条件（2）针对三元体系,进行了胶粘性能及聚合物膜的亲水接触角测定,探讨了官能单体的种类及用量对聚合物胶粘性能的影响规律。发现随着官能单体含量的增加体系中氢键产生的物理交联增多,胶体弹性模量增大,压敏性能得到改善；官能单体的加入使得聚合物膜的亲水接触角减小。（3）针对五元体系,详细考察了引发剂含量对胶粘性能的影响,结果表明,引发剂占单体总量0.4%-0.5%较为适宜。应用IR,1H-NMR,13C-NMR对五元共聚物的结构进行了表征；DSC测得聚合物Tg值为-43℃；气相色谱法测得单体残留量为VAc2.98%,BA0.060%,2-EHA0.089%；制得的药物贴片能够在24小时稳定释放所含药物。

### 论文目录

- 学位论文数据集

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 压敏胶简介

- 1.2.1 压敏胶黏剂的定义与发展历史

- 1.2.2 压敏胶黏剂的用途

- 1.2.3 压敏胶的基本性能

- 1.3 经皮给药制剂简介

- 1.4 医用压敏胶分类

- 1.4.1 聚异丁烯压敏胶

- 1.4.2 硅橡胶压敏胶

- 1.4.3 水凝胶压敏胶

- 1.4.4 亲水性压敏胶

- 1.4.5 水性聚氨酯压敏胶

- 1.4.6 聚丙烯酸酯系压敏胶

- 1.5 聚丙烯酸酯胶粘剂的制备工艺

- 1.5.1 溶液型聚丙烯酸酯压敏胶

- 1.5.2 乳液型聚丙烯酸酯压敏胶

- 1.5.3 水溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶

- 1.5.4 热熔聚合型聚丙烯酸酯压敏胶

- 1.5.5 辐射固化型聚丙烯酸酯压敏胶

- 1.6 本论文研究的目的和意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 仪器和试剂

- 2.1.1 仪器

- 2.1.2 试剂

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 二元丙烯酸酯系共聚物的制备

- 2.2.2 三元丙烯酸酯系共聚物的制备

- 2.2.3 五元丙烯酸酯系共聚物的制备

- 2.3 压敏胶结构表征及性能测试

- 2.3.1 压敏胶粘剂不挥发物含量的测定

- 2.3.2 傅立叶红外光谱

- 2.3.3 核磁共振氢、碳谱

- 2.3.4 玻璃化转变温度的测定

- 2.3.5 聚合物中单体残留测定

- 2.3.6 药物释放性能测试

- 2.3.7 共聚物表面张力与接触角测定

- 2.4 压敏胶胶接性能的测定

- 2.4.1 压敏胶溶液粘度的测定

- 2.4.2 压敏胶180°剥离的强度

- 2.4.3 压敏胶初粘力的测定

- 2.4.4 持粘力

- 第三章 二元体系共聚物的合成及性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 丙烯酸酯二元共聚物的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 保温时间的影响

- 3.3.2 滴加时间的影响

- 3.3.3 反应氛围的影响

- 3.3.4 聚合温度的影响

- 3.3.5 溶剂种类的影响

- 3.3.6 引发剂种类、加入方式的影响

- 3.3.7 软/硬单体比例、单体种类的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 三元体系共聚物的合成及性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 丙烯酸酯三元共聚物的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 官能单体种类及用量对共聚物性能的影响

- 4.3.2 官能单体对共聚物膜亲水接触角的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 五元体系共聚物的合成及性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 丙烯酸酯五元共聚物的制备

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 引发剂含量对五元丙烯酸酯共聚物性能的影响

- 5.3.2 五元丙烯酸酯共聚物的表征

- 5.3.3 聚合物单体残留测定

- 5.3.4 药物释放性能评价

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 导师及作者简介

- 附件

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d5287c3e88383edc1da3b2c9.html