# 藻类絮凝剂筛选及其絮凝机理和应用研究

### 论文摘要

生物絮凝剂是从微生物或其分泌物中提取获得的高分子代谢物,具有一定的凝聚性。与传统絮凝剂相比,生物絮凝剂具有生物可降解性、高效、无毒和无二次污染等特性,对人类健康和环境保护都有十分重要的现实意义,近年来已成为絮凝剂研发的热点。本研究根据100种藻类胞外代谢产物对高岭土悬浊液的絮凝实验结果,筛选出3种胞外代谢产物絮凝率>90%的藻种,分别为集胞藻（FACHB-898）、细小四角藻（FACHB-1258）和链丝藻（FACHB-70）;加上实验室已有研究的可产高效生物絮凝剂的莱茵衣藻（FACHB-479）,通过对比对这四种藻进行户外扩大化培养,大量收集藻胞外代谢物,即藻絮凝剂。分析藻类代谢产物的絮凝机理,并探索其应用条件。藻类胞外代谢产物即藻絮凝剂的大量获取和收集是本研究的基础,为此对这四种藻在户外进行扩大化培养,条件为:温度为22～33℃;光照强度为610～70001ux;通气培养时间为每隔10min通气30min;接种量为藻液与培养基体积之比为1:1（原接种藻液藻细胞密度达106个/mL）;接种及添加培养基时间:上午8～10点;培养周期:20天（初接种量为5L藻液加5L培养基,每隔一天添加10L培养基,至100L）。通过成分定性定量分析表明,该四种藻絮凝剂均是由多糖、蛋白及少量脂类组成的混合物,其中热稳定性分析表明,起主要作用的是多糖类和蛋白类物质。通过絮凝特性研究表明,四种藻絮凝剂均为阴离子型絮凝剂,能溶于酸、盐溶液,但不溶于有机溶剂中;均具有较高的分子量和糖醛酸含量,包含-COO-、-OH活性基团,与高岭土颗粒间以离子键结合,推测藻絮凝剂的絮凝机理主要以“架桥”为主。在探究对藻絮凝剂的实际应用时,本研究检测了四种藻絮凝剂对阳离子染料—Alcian blue以及氧化铁悬浊液的絮凝效果,发现其中集胞藻絮凝剂对上述染料和悬浊液效果最佳,对阳离子染料在pH=10、投加量为20mg/L、T=25℃、t=8h条件下最大去除率可达50.23%;对氧化铁悬浊液在pH=6.82,T=18℃,t=30min条件下最大去除率可达50.5%。用集胞藻絮凝剂与其他絮凝剂（聚合氯化铝,聚合氯化铁,阳离子型纤维素,聚合硅酸,CaCl2助凝剂）复配使用,结果发现:与CaC12复配使用,达到最大去除率68.43%;与聚合铝、聚合铁、聚硅酸复配使用,均能在保持去除率的情况下,减少此类传统絮凝剂的使用量,分别减少了 25%、33.3%、33.3%,因而减少此类无机絮凝剂对环境的毒害作用;与阳离子纤维素复配使用,可有效增强阳离子纤维素絮凝剂的絮凝效果,去除率增加14.42%。本研究对水处理中絮凝剂的选择和使用,具备十分重要的现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 生物絮凝剂发展概况

- 1.3 生物絮凝剂的特性及影响因素

- 1.3.1 生物絮凝剂的结构和性质

- 1.3.2 生物絮凝剂的影响因素

- 1.4 生物絮凝剂絮凝机理的研究

- 1.5 生物絮凝剂的应用研究

- 1.5.1 处理高浓度有机废水

- 1.5.2 处理活性污泥

- 1.5.3 印染废水的处理脱色

- 1.5.4 给水和饮用水的处理

- 1.5.5 絮凝发酵液中生物细胞和发酵产物

- 1.5.6 收获脱脂橡胶

- 1.6 生物絮凝剂研究的发展趋势

- 1.7 本课题的研究目的与意义

- 第2章 高絮凝活性藻种的筛选

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 藻种材料

- 2.1.3 实验方法

- 2.2 本章小结

- 第3章 藻类户外扩大化培养及其胞外代谢产物收集

- 3.1 藻类户外扩大化培养

- 3.1.1 户外扩大化培养的可行性

- 3.1.2 微藻培养方法

- 3.2 藻胞外代谢物粗品的提取

- 3.2.1 实验室条件下藻胞外代谢产物粗品的提取

- 3.2.2 户外扩大化培养条件下藻胞外代谢产物粗品的提取

- 3.2.3 不同提取方式对藻胞外代谢产物粗品絮凝效果比较

- 3.3 本章小结

- 第4章 生物絮凝剂的特性及机理研究

- 4.1 生物絮凝剂的理化性能研究

- 4.1.1 生物絮凝剂的理化性质测定

- 4.1.2 生物絮凝剂的理化性质测定结果

- 4.2 生物絮凝剂的成分及结构分析

- 4.2.1 生物絮凝剂的定性分析

- 4.2.2 生物絮凝剂的定量分析

- 4.2.3 生物絮凝剂组分的分子量测定

- 4.2.4 生物絮凝剂的官能团分析

- 4.2.5 生物絮凝剂的定性分析结果

- 4.2.6 生物絮凝剂的定量分析结果

- 4.2.7 生物絮凝剂组分的分子量测定结果

- 4.2.8 生物絮凝剂的官能团分析结果

- 4.3 藻类絮凝剂的机理分析

- 4.3.1 生物絮凝剂的分子量与絮凝机理

- 4.3.2 生物絮凝剂的分子结构与絮凝机理

- 4.3.3 生物絮凝剂与高岭土颗粒间的结合键与絮凝机理

- 4.4 本章小结

- 第5章 藻类絮凝剂在对染料和废水的应用

- 5.1 藻类絮凝剂对染料Alcian-Blue的絮凝作用

- 5.1.1 四种藻絮凝剂对Alcian-Blue染料处理实验方法

- 5.1.2 四种藻絮凝剂对Alcian-Blue染料的实验条件优化

- 5.2 藻类絮凝剂对氧化铁悬浊液絮凝效果

- 5.2.1 氧化铁模拟废水试验

- 5.2.2 藻类絮凝剂对氧化铁悬浊液絮凝效果

- 5.3 本章小结

- 第6章 讨论与结论

- 6.1 讨论

- 6.2 结论

- 6.3 展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d52a359665023e001dbf23a1.html