# 亚波长金属结构中表面等离子体调控机理及应用研究

### 论文摘要

本论文的研究工作是在国家重点基础研究发展规划项目No.2006CB302905,国家自然科学基金项目No.60736037、No.10474093等项目的资助下完成的。主要运用二维非线性时域有限差分法（FDTD）,研究了亚波长金属结构中表面等离子体（Surface Plasmons,SPs）相关调控机理和应用:通过构造不同结构参数,分析了SPs等多种光学模式对亚波长金属结构中异常透射现象的作用机理,提出了金属表面位相是影响光学模式和透射的重要因素;引入非线性效应实现了亚波长金属结构中光束偏折、聚焦、分束等现象的动态调控;研究了非线性光学材料复合亚波长金属结构的光学双稳态特性,设计了一个基于光学双稳态的亚波长高速全光开关结构。本论文主要的研究工作和成果如下:1.结合二维时域有限差分法数值模拟软件,通过构造不同结构参数,研究了SPs、复合衍射衰逝波（CDEW）、腔模（CM）等多种光学模式对亚波长金属结构中透射增强和削弱现象的影响,分析了它们各自不同的作用机理,明确了结构参数对这些光学模式的影响和对远场透射的调控规律,提出了金属表面位相是影响光学模式和透射的重要因素。利用结构参数对SPs的调控,实现了亚波长结构中光束单向透过的功能,得到了47.83dB的最大消光比,在光信号的通讯和处理等方面有重要的应用前景。2.运用非线性时域有限差分法数值模拟软件,研究了与非线性光学材料复合的亚波长金属结构中,三阶非线性光学效应的引入对SPs色散关系、激发、耦合、传播等物理过程的影响。通过结构设计和优化,实现了对光束偏折、聚焦、分束等现象的动态调控,得到了较大范围的的偏折角度调控（偏折角8°-24°）和焦点位置调控（调控范围在1μm以上）,在近场探测与光刻、SPs天线扫描、纳米集成光学等领域都有广阔的应用前景。3.研究了非线性材料复合亚波长金属结构的光学双稳态效应,探索了非线性材料厚度、光栅狭缝宽度等结构参数对远场透射和双稳态效果的影响,运用SPs特性和金属波导理论分析了其中的物理机理。在此基础上设计了一个基于光学双稳态的高速亚波长全光开关结构,研究了该开关结构的远场透射、双稳态和时间响应特性,得到了0.2ps的最快开关时间。本论文的创新点主要包括:1.通过构造不同亚波长金属结构,研究了SPs、CDEW、CM等不同光学模式在异常透射现象中各自不同的作用机理,提出了金属表面位相是影响光学模式和透射的重要因素。实现了亚波长结构中光束单向透过的功能,得到了47.83dB的最大消光比。2.通过引入三阶非线性效应,实现了对亚波长金属结构中光束偏折、聚焦、分束等现象的动态调控,研究了相关的调控机理和调控手段,得到了较大的调控范围和明显的调控效果。3.利用非线性FDTD方法研究了非线性光学材料复合亚波长金属结构的光学双稳态特性,并由此设计了一个亚波长高速全光开关结构,得到了0.2ps的最快开关时间。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 表面等离子体研究的历史背景

- 1.3 表面等离子体亚波长光学的形成和发展

- 1.3.1 表面等离子体的激发和近场特性研究

- 1.3.2 表面等离子体光子学器件的研究和应用

- 1.3.3 表面等离子体研究的热点及发展方向

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 第二章 SPs研究的基本理论和数值方法

- 2.1 表面等离子体的基本性质

- 2.1.1 表面等离子体的色散关系

- 2.1.2 表面等离子体的四个特征长度参数

- 2.2 金属介质的色散性质

- 2.3 SPs研究的数值计算方法介绍

- 2.3.1 常用数值计算方面简介

- 2.3.2 时域有限差分法FDTD原理

- 2.3.3 模拟金属介质的色散FDTD

- 2.3.4 模拟非线性介质的色散FDTD

- 2.3.5 FDTD的边界条件选取

- 2.3.6 FDTD的数值稳定性

- 2.4 本章小结

- 第三章 亚波长金属结构中远场透射增强机理研究

- 3.1 亚波长单狭缝-凹槽金属结构的透射机理研究

- 3.1.1 研究现状和存在的问题

- 3.1.2 透射机理的理论计算和分析

- 3.1.3 结构参数对SPs和远场透射的调控

- 3.2 亚波长单狭缝和光栅结构中光束单向透过的研究

- 3.2.1 单狭缝结构中光束单向透过的研究

- 3.2.2 光栅结构中光束单向透过的研究

- 3.3 凹型亚波长金属光栅结构中异常透射现象研究

- 3.3.1 研究背景和结构参数介绍

- 3.3.2 凹槽内介质折射率对透射的影响

- 3.3.3 透射增强和削弱情况的分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 非线性材料复合亚波长金属结构对光束的动态调控研究

- 4.1 非线性材料复合多狭缝金属结构的光束偏折调控研究

- 4.1.1 非线性SPs调控的研究背景和原理

- 4.1.2 三狭缝光束偏折结构的调控研究

- 4.2 非线性材料复合金属透镜结构的光束聚焦调控研究

- 4.2.1 入射光强度对光束聚焦的调控研究

- 4.2.2 光源性质对光束聚焦的调控研究

- 4.3 光束分束与光信号多通道输出结构的动态调控研究

- 4.4 本章小结

- 第五章 非线性材料复合亚波长金属结构的光学双稳态和高速全光开关研究

- 5.1 非线性材料复合亚波长金属结构的光学双稳态研究

- 5.1.1 研究背景介绍

- 5.1.2 非线性材料厚度对双稳态的影响

- 5.1.3 光栅狭缝宽度对双稳态的影响

- 5.2 基于光学双稳态的高速全光开关研究

- 5.2.1 光开关结构的透射和双稳态研究

- 5.2.2 光开关结构的时间响应特性研究

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的学术论文与取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d531e878e55008530806baf1.html