# 越南安息香木材性质与热处理改性研究

### 论文摘要

越南安息香（Styrax tonkinensis （Pierre） Craib ex Hartw.）是越南主要的人工林树种。本论文对越南安息香木材的构造及性质进行了研究,并以水蒸汽为保护气体,温度170℃-210℃、时间2h-6h为处理条件对之进行了热处理改性研究,以期为越南人工林木材的资源化利用提供科学依据。研究结果表明：越南安息香为散孔材至半散孔材、结构均匀、细致。木材颜色浅黄白色、均匀。其平衡含水率在温度（20±2）℃,相对湿度（65±3）%的环境条件下为12.783%；气干密度为0.452g/cm3、基本密度为0.388g/cm3；全干差异干缩为2.4,气干差异干缩为2.047；体积干缩系数为0.367；顺纹抗压强度为40.55MPa；抗弯强度为77.033MPa；抗弯弹性模量为76.938（108MPa）冲击韧性为61.196kJ/m2。根据越南木材分级规定,越南安息香木材属于第六等级,适用于制造工艺品、日用品和制浆造纸等。经温度170℃-210℃、时间2h-6h热处理条件的越南安息香木材颜色变深。其即色饱和度差值ΔC*、总体色差ΔE*、色相差△H*的变化值范围分别为0.258-14.207、17.807-52.28、3.120-6.059。随着处理温度与时间的增加越南安息香木材的强度性质而下降,其平衡含水率下降到7.61-4.96%；基本密度减少了4.64%-11.16%、气干密度减少了2.65%-10.54%;气干体积干缩率减小到5.74-2.19%、全干体积干缩率减少到9.39%-4.11%、干缩系数减小了6.81%-53.67%；气干后体积湿胀率减小到3.20-2.36%、吸水后体积湿胀率减小到12.61-6.09%；冲击韧性下降了20.55%-77.19%；抗弯强度、抗弯弹性模量分别降低了0.93%-34.83%、2.88%-11.16%；顺纹抗压下降了6.03%-28.18%。吸水率随着处理温度与时间的增加而下降。对照材的吸水率为183.84%,在同一热处理温度170℃热处理时间为2h、4h、6h条件下木材的吸水率下降为179.06%、177.88%、169.07%;在190℃,2h、4h、6h时下降为164.63%、164.28%、160.82%；在210℃,2h、4h、6h时下降为159.97%、158.84%、149.33%。越南安息香木材的抗缩率在处理温度170℃、190℃、210℃平均为16.87%、33.71%、55.56%。在处理条件为温度210℃、处理时间2h时,抗缩率达到最高值62.98%。随着热处理温度升高和热处理时间延长,越南安息香木材耐腐性能提高；经耐软腐试验后失重率减小了1.68%-31.92%个百分点。软腐菌的侵蚀导致木材的pH值发生变化,pH变化率随着木材受腐朽程度（失重率）增高而增高,未处理材的pH值变化率为22.46%,随着热处理温度升高,热处理时间延长pH变化率为22.43%-0.10%,与失重率变化趋势相似；软腐菌的侵蚀使越南安息香木材构造发生变异,受细胞腔中的软腐菌菌丝侵蚀细胞壁,在细胞壁上有很多V形穿孔凹槽。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 越南用材林与木材加工状况

- 1.1.1.1 越南用材林概况

- 1.1.1.2 越南木材加工业面临的诸多困难

- 1.1.2 越南安息香木研究状况

- 1.1.3 木材热处理改性研究现状

- 1.1.3.1 木材热处理改性研究现状

- 1.1.3.2 越南木材热处理改性展望

- 1.2 论文研究内容,意义和创新点

- 1.2.1 研究内容

- 1.2.2 研究意义

- 1.2.3 研究创新点

- 2 试验材料、试验方案

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 材料

- 2.1.2 试件制备

- 2.2 试验方案

- 2.2.1 热处理方案

- 2.2.2 热处理仪器设备

- 2.2.3 热处理工艺

- 2.3 试验流程

- 3 越南安息香木的解剖构造与木材物理、力学性质

- 3.1 越南安息香木材的解剖构造

- 3.1.1 材料与方法

- 3.1.1.1 材料

- 3.1.1.2 方法

- 3.1.2 结果与分析

- 3.1.2.1 宏观构造

- 3.1.2.2 微观构造

- 3.2 越南安息香木材物理力学性质

- 3.2.1 材料与方法

- 3.2.1.1 实验材料

- 3.2.1.2 实验方法

- 3.2.2 试验设备

- 3.2.3 结果与分析

- 3.2.3.1 物理性质

- 3.2.3.2 力学性质

- 3.3 小结

- 4 热处理对越南安息香木材的表面颜色的影响

- 4.1 实验材料与方法

- 4.1.1 试验材料

- 4.1.2 仪器设备

- 4.1.3 测量方法与颜色值计算方法

- 4.2 结果与分析

- 4.3 小结

- 5 热处理对越南安息香木材物理力学性能的影响

- 5.1 试验材料与方法

- 5.2 结果与分析

- 5.2.1 热处理对越南安息香木材物理性能的影响

- 5.2.1.1 气干平衡含水率

- 5.2.1.2 木材密度

- 5.2.1.3 吸水性

- 5.2.1.4 干缩性

- 5.2.1.5 抗缩率ASE

- 5.2.1.6 湿胀性

- 5.2.2 热处理对木材力学性能的影响

- 5.2.2.1 顺纹抗压

- 5.2.2.2 抗弯强度、抗弯弹性模量

- 5.2.2.3 冲击韧性

- 5.3 讨论

- 5.4 小结

- 6 热处理对木材耐软腐性能的影响

- 6.1 试验方法

- 6.1.1 耐软腐性试验方法

- 6.1.2 失重率测定方法

- 6.1.3 pH值测定方法

- 6.1.4 微观构造

- 6.2 结果与分析

- 6.2.1 失重率

- 6.2.2 pH值变化

- 6.2.3 受软腐浸染材构造特征

- 6.3 讨论

- 6.4 小结

- 7 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.1.1 越南安息香木材构造、性质研究

- 7.1.2 热处理对越南安息香木材表面颜色变化

- 7.1.3 热处理对越南安息香木材物理力学性质影响

- 7.1.4 热处理对越南安息香木材耐软腐性能的影响

- 7.2 建议

- 8 参考文献

- 9 附录

- 详细摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].3种安息香属植物的根尖染色体核型分析[J]. 浙江林业科技 2017(03)

- [2].ICP-AES测定越南安息香花中的8种矿质元素[J]. 光谱实验室 2013(06)

- [3].越南安息香种子脂肪酸的在线甲基化-GC分析研究[J]. 生物质化学工程 2014(02)

- [4].我国越南安息香的地理分布及其气候特征[J]. 西南林业大学学报 2011(01)

- [5].桉树与越南安息香混交造林效果研究[J]. 现代农业科技 2011(12)

- [6].越南安息香不同分布区的群落特征[J]. 林业科学研究 2011(04)

- [7].湖南安息香属植物的叶片比较解剖学研究[J]. 植物研究 2014(02)

- [8].浙江安息香属一新记录种:越南安息香[J]. 浙江农林大学学报 2012(02)

- [9].《西南林业大学学报》2010—2012年高被引论文统计[J]. 西南林业大学学报 2013(01)

- [10].越南安息香大小孢子发生和雌雄配子体发育[J]. 浙江林业科技 2014(01)

- [11].2011年《西南林业大学学报》总目次[J]. 西南林业大学学报 2011(06)

- [12].越南安息香人工林生长与优树选择的初步研究[J]. 浙江林业科技 2010(03)

- [13].湖南安息香属植物叶片脉序特征及其分类学意义[J]. 中南林业科技大学学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d559c3860d84b169284a8861.html