# 基于序列图像的人流量检测技术研究

### 论文摘要

随着视频监控系统在当前社会中的广泛应用，人们对智能监控领域的研究逐步增多。其中，人流量检测技术在视频监控系统中有着很好的发展前景，在地铁、道路、商场、公司、银行以及公交上有着广泛的应用需求。人流量检测技术涉及图像处理和计算机视觉等诸多领域知识，目前，国内外虽然涌现大量的研究人士并取得了一定的研究成果。但人流量检测技术不管是在理论还是在应用上都是一个难题，本文基于前人的研究成果上，系统性地分析和研究了行人检测、识别以及跟踪的方法。人流量检测技术的关键部分就是对行人的检测、识别以及跟踪。在行人运动区域检测方面，详解当前常用的运动目标检测方法，对光流法、背景差分法、帧间差分法的一些优缺点并作了相关的评析；基于此基础上，本文提出了一种基于背景差分法和帧间差分法相结合的行人检测法，针对帧间差分法的不足，能够更好地检测出静止或者运动缓慢的行人，同时也能避免背景差分法多检测出的行人区域，从而达到降低行人误检率的效果。在行人识别方面，对常用的行人目标识别方法进行比较分析，针对摄像角度考虑，人体头部信息近似圆形，因此，本文决定采用Hough检测法进行人头识别。对原始Hough算法的计算量大，实用性不强的特质，本文采用形状角与Hough算法相结合的方法实现头部定位，先用形状角原理粗略分类，再进行圆识别，最终确定行人的具体位置，大大降低计算量，提高了识别效率。在行人跟踪方面，综合分析常用的一些跟踪方法，详细分析Mean Shift算法的基本原理以及卡尔曼滤波器的相关知识。针对跟踪过程中出现的行人运动过快或者与背景相似等现象，Mean Shift算法跟踪容易丢失。为了提高跟踪的可靠性，本文提出了一种Mean Shift算法和卡尔曼滤波器相结合的行人跟踪方案，利用目标的位置信息，优化了跟踪效果。最后，结合上述提出的行人目标检测、识别以及跟踪方法，记录运动目标的位置信息，最终实现对人流量的检测统计。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 研究课题的学术背景及意义

- 1.2 国内外研究情况

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第二章 行人检测相关技术

- 2.1 引言

- 2.2 运动目标检测技术综述

- 2.2.1 光流法

- 2.2.2 背景差分法

- 2.2.3 帧间差分法

- 2.3 数学形态学处理

- 2.3.1 结构元素

- 2.3.2 腐蚀

- 2.3.3 膨胀

- 2.3.4 开闭运算

- 2.4 常用边缘检测法

- 2.4.1 微分算子

- 2.4.2 Log 算子

- 2.4.3 Canny 算子

- 第三章 基于序列图像的行人检测

- 3.1 彩色图像的灰度转换

- 3.2 基于背景差分法和帧差法的自适应检测法

- 3.3 行人目标识别法

- 3.3.1 Hough 变换简介

- 3.3.2 Hough 变换检测直线

- 3.3.3 Hough 变换检测圆的原理

- 3.4 基于形状角的 Hough 变换检测法

- 3.4.1 形状角

- 3.4.2 识别圆原理

- 3.4.3 实验结果

- 第四章 行人目标跟踪

- 4.1 目标跟踪算法简介

- 4.1.1 基于相似性的跟踪法

- 4.1.2 基于模型的跟踪法

- 4.1.3 基于特征的跟踪法

- 4.2 基于 Mean shift 算法的目标跟踪

- 4.2.1 目标表示法

- 4.2.2 候选目标的表示

- 4.2.3 相似性函数

- 4.2.4 目标定位

- 4.2.5 均值平移算法的迭代过程

- 4.3 Kalman 滤波器简介

- 4.3.1 目标运动参数估计

- 4.4 基于均值平移与卡尔曼滤波的跟踪算法

- 4.4.1 实验结果

- 4.5 行人流量统计

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d568be2c8eeaa9ca3976b8ae.html