# 生物接触氧化法处理腌制废水最佳运行方式及耐盐性研究

### 论文摘要

随着我国腌制行业的发展,腌制废水的处理不容忽视。腌制废水具有高盐浓度、高CODcr浓度的特点,综合出水的盐度20000mg/l左右,CODcr浓度约为3000～6000mg/L。目前对腌制废水处理大多停留在厌氧阶段,对好氧段研究减少。考虑到生物接触氧化法有抗毒性和冲击负荷的特点及该方法处理腌制废水的空白,本文选用生物接触氧化法处理腌制废水,通过培养驯化,得出了该法处理腌制废水的最佳有机负荷、HRT、温度和能耐受的最高盐度（NaCl）,以期为榨菜腌制废水的好氧段生物处理提供科学依据。试验结果表明：1.通过对污泥的驯化,普通活性污泥能驯化成耐高盐浓度并且对CODcr的去除率效果较好的耐盐污泥,此次活性污泥的驯化经历了52天。驯化过程中逐步提高NaCl浓度（在500mg/l以内）和有机物浓度,不会对系统的处理率产生影响。2.控制实验条件：水利停留时间5h, NaCl浓度10g/l左右,温度：25℃,PH：7～8,当进水CODcr浓度在440mg/l～823mg/l,有机负荷控制在2.12kgCOD/m3·d～3.95kgCOD/m3·d之间时,CODcr去除率能达到85%以上,出水CODcr浓度小于100mg/l,能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。本次试验表明：BOC反应器较佳有机负荷控制范围为2.12kgCOD/m3·d～3.95kgCOD/m3·d,最佳有机负荷为3.3kgCOD/m3·d。3.不同的进水CODcr浓度下,生物接触氧化法处理腌制废水的最佳HRT不同,低浓度的进水需要的HRT较小,而随着进水浓度的加大,需要的HRT也增大；控制实验条件：NaCl浓度10g/l左右,温度：25℃,PH：7～8。试验得出：进水CODcr浓度小于491.84mg/l,最佳HRT为2h；进水CODcr浓度491.84mg/l～686.88mg/l,最佳HRT为4h；进水CODcr浓度686.88mg/l～800.38mg/l,最佳HRT为6h；进水CODcr浓度800.38mg/l～958.74mg/l,最佳HRT为9h；进水CODcr浓度958.74mg/l～1110.88mg/l,最佳HRT为11h。4.随着反应温度的升高,微生物降解CODcr的能力先升高后降低,在25℃时去除率达到最高,生物接触氧化法处理腌制废水的最佳反应温度为25℃。5.生物接触氧化法处理腌制废水的耐盐极限是51.84g/l,当NaCl浓度小于该值时,增加盐浓度不会对处理效果带来很大的影响。生物接触氧化法对NaCl没有去除效果。6.使用生物接触氧化法处理腌制废水,根据Monod方程式,得出生物接触氧化工艺处理高含盐废水的有机物降解动力学模型为相关系数R2=0.9642,实验获得的动力学模型曲线与试验实测结果拟合较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 研究的目的和意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 研究内容

- 1.5 技术路线

- 第2章 实验材料及实验方法

- 2.1 实验装置

- 2.2 实验水质

- 2.3 生物接触氧化法影响因素

- 2.4 分析项目及方法

- 2.4.1 污泥的驯化及挂膜

- 2.4.2 分析项目和测试方法

- 2.5 测试仪器

- 第3章 生物接触氧化法处理腌制废水效能研究

- 3.1 污泥培养及驯化

- 3.1.1 驯化方法

- 3.1.2 驯化结果

- 3.2 有机负荷影响研究

- 3.3 进水浓度及水力停留时间影响研究

- 3.4 温度影响研究

- 3.5 最高耐盐性研究

- 3.6 本章小结

- 第4章 生物接触氧化法处理腌制废水动力学分析

- 4.1 废水生物处理动力学基本模型

- 4.2 生物接触氧化工艺反应动力学模型

- 4.3 生物接触氧化工艺处理腌制废水反应动力学模型

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].生物接触氧化法的研究与应用进展[J]. 杭州农业科技 2008(04)

- [2].多段式生物接触氧化法处理焦化废水实验研究[J]. 广州化工 2020(11)

- [3].水解酸化-生物接触氧化法处理印染废水的改进[J]. 中国环保产业 2017(04)

- [4].二段生物接触氧化法处理生活污水启动挂膜试验研究[J]. 安徽农业科学 2013(13)

- [5].间歇曝气生物接触氧化法处理微污染水实验研究[J]. 环境科技 2011(02)

- [6].生物接触氧化法污水处理系统优化[J]. 节能与环保 2008(11)

- [7].生物接触氧化法处理食品废水运行效果研究[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [8].生物接触氧化法处理腈纶废水研究[J]. 北方环境 2011(09)

- [9].二段生物接触氧化法处理寒冷地区生活污水试验研究[J]. 辽宁化工 2008(04)

- [10].浅谈小城镇微污染水源的生物接触氧化法处理[J]. 广西轻工业 2011(02)

- [11].生物接触氧化法的同步硝化反硝化影响因素研究[J]. 中国给水排水 2011(07)

- [12].二段生物接触氧化法处理生活污水的实验研究[J]. 河北化工 2010(06)

- [13].低温条件下二段生物接触氧化法处理生活污水[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [14].生物接触氧化法处理生活污水工程实例[J]. 山西建筑 2008(22)

- [15].预曝气+缺氧/二级生物接触氧化法处理食品废水[J]. 中国科技信息 2011(09)

- [16].水解酸化—生物接触氧化法处理医院污水[J]. 实用预防医学 2009(05)

- [17].水解酸化+生物接触氧化法处理化工制药废水[J]. 轻工科技 2020(02)

- [18].生物接触氧化法处理机务段含油废水试验研究[J]. 工业水处理 2012(12)

- [19].混凝沉淀-水解酸化-生物接触氧化法处理印染废水[J]. 广东化工 2009(07)

- [20].生物接触氧化法在医药污水处理中的应用[J]. 环境与发展 2018(02)

- [21].水解酸化+生物接触氧化法处理屠宰厂废水[J]. 中国给水排水 2017(12)

- [22].生物接触氧化法组合工艺在城镇污水处理中的应用[J]. 建筑与预算 2014(09)

- [23].简述生物接触氧化法特点及应用[J]. 商品与质量 2009(S3)

- [24].碳纤维生物接触氧化法处理黑臭水体过程中的微生物多样性演变特征[J]. 人民珠江 2020(08)

- [25].生物接触氧化法同步短程硝化反硝化影响因素研究[J]. 广东化工 2015(07)

- [26].混凝气浮—生物接触氧化法在造纸废水处理中的应用研究[J]. 湖北造纸 2011(04)

- [27].生物接触氧化法在生活污水处理中的应用[J]. 石油化工应用 2009(06)

- [28].生物接触氧化法处理啤酒工业废水研究[J]. 甘肃科技 2019(08)

- [29].生物接触氧化法污水处理工程技术规范[J]. 中华纸业 2011(22)

- [30].加压与常压条件下生物接触氧化工艺性能比较[J]. 环境工程 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d5792411f6f40844454a8647.html