# 纳米碳酸钙的制备及其生长过程的研究

### 论文摘要

本文采用搅拌碳化法并使用晶形控制剂,制备了针状、链状和片状纳米碳酸钙。研究了主要工艺参数如晶形控制剂的添加量、温度、Ca（OH）2固含量及C02浓度对纳米碳酸钙形貌及粒径分布的影响；进一步探讨了在晶形控制剂的作用下,针状、链状和片状纳米碳酸钙的成核、生长过程。研究结果表明：在温度为30℃,CO2浓度低于25.5%的条件下以EDTA为晶形控制剂,可制备出粒径为35-50nm,粒径分布范围窄、分散性良好的针状纳米碳酸钙；在EDTA的作用下,碳酸钙晶核大量生成,晶体侧面生长缓慢,并向尖端供料,在反应初期就形成了细长的Ca（OH）2与CaCO3针状网络结构,随着反应的进行针状颗粒发生横向生长,粒径长粗,长径比变小。在温度为30℃,CO2浓度大于33.3%的条件下以氯化锌为控制剂可制备出粒径为27-50nm,粒径分布范围窄、分散性良好的链状纳米碳酸钙；氯化锌加入生成的Zn（OH）2可将反应过程中Ca（OH）2与CaCO3复合颗粒链接在一起；反应前期,颗粒之间紧密链接形成棒状结构；随着碳化反应的进行,棒状颗粒发生横向生长；最终,随着粒径变大链接力变小形成链状结构碳酸钙。在草酸存在下,选择温度为20℃、CO2体积浓度高于33.3%以上及Ca（OH）2固含量低于0.7mol/L的条件下可制备出粒径375nm分散性良好的薄片碳酸钙；草酸会破坏原本形成的纺锤形中间粒子晶格结构,在四方晶系的CaC2O4的作用下,使其沿两个轴所在面的方向生长成片状结构。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 文献综述

- 1.2.1 碳酸钙的微观结构概述

- 1.2.2 纳米碳酸钙的制备方法

- 1.2.3 碳化反应及碳酸钙成核生长

- 3晶核的形成'>1.2.3.1 碳化反应及CaCO3晶核的形成

- 3晶体生长'>1.2.3.2 CaCO3晶体生长

- 1.2.4 碳化法制备碳酸钙的影响因素

- 1.2.4.1 石灰石的质量

- 2悬浮液初始固含量的影响'>1.2.4.2 Ca（OH）2悬浮液初始固含量的影响

- 2体积浓度的影响'>1.2.4.3 CO2体积浓度的影响

- 1.2.4.4 温度的变化对碳酸钙形貌的影响

- 1.2.4.5 晶形控制剂对碳酸钙制备的影响

- 1.2.5 碳酸钙研究的国内外状况

- 1.3 本课题的目标

- 1.4 本课题的研究内容

- 1.5 本课题的设计思路和创新点

- 第2章 纳米碳酸钙的制备

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 原料及试剂

- 2.2.2 仪器与设备

- 2.2.3 纳米碳酸钙制备工艺过程

- 2.2.4 测试与分析

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 不同形貌碳酸钙所需晶形控制剂的确定

- 2.3.2 工艺条件对不同形貌纳米碳酸钙制备的影响

- 2.3.2.1 针状纳米碳酸钙的制备

- （1） 反应温度

- 2体积浓度'>（2） CO2体积浓度

- （3） EDTA添加量

- （4） 搅拌转速

- 2.3.2.2 链状纳米碳酸钙的制备

- （1） 氯化锌添加量

- （2） 温度的影响

- 2浓度的影响'>（3） CO2浓度的影响

- 2.3.2.3 片状超细碳酸钙的制备

- （1） 反应温度

- 2体积浓度'>（2） CO2体积浓度

- （3） 草酸的添加时间

- 2悬浮液固含量'>（4） 初始Ca（OH）2悬浮液固含量

- 2.4 本章小结

- 第3章 纳米碳酸钙的成核生长过程

- 3.1 引言

- 3.2 实验过程测试与分析

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 针状纳米碳酸钙的成核生长过程

- 3.3.1.1 EDTA对针状碳酸钙的控制作用

- 3.3.1.2 碳化过程中体系物性参数的变化

- （1） 碳化过程中体系电导率及碳化率的变化

- （2） 碳化反应过程中颗粒表面电学性质的变化

- 3.3.1.3 针状纳米碳酸钙的成核生长过程

- 3.3.2 链状纳米碳酸钙的成核生长过程

- 3.3.2.1 氯化锌对链状碳酸钙的控制作用

- 3.3.2.2 碳化反应过程中电导率、碳化率的变化

- 3.3.2.3 链状纳米碳酸钙的形成过程

- 3.3.3 片状碳酸钙的成核生长过程

- 3.3.3.1 草酸对片状碳酸钙的控制作用

- 3.3.3.2 片状超细碳酸钙的形成过程

- 3.4 本章小结

- 第4章 全文总结与展望

- 4.1 全文总结

- 4.2 展望

- 参考文献

- 硕士研究生期间发表论文、专利情况汇总

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].国内纳米碳酸钙企业在阵痛之中奋力突围[J]. 中国粉体工业 2008(05)

- [2].山东盛大投资5600万美元建设纳米碳酸钙装置[J]. 中国粉体工业 2008(04)

- [3].永丰县成功引进年产10万吨纳米碳酸钙项目[J]. 中国粉体工业 2009(04)

- [4].内蒙古利用水泥窖尾气中提取废料生产纳米碳酸钙[J]. 中国粉体工业 2010(04)

- [5].年产5万吨2000目纳米碳酸钙项目[J]. 中国粉体工业 2011(06)

- [6].纳米碳酸钙产业:在曲折中前行[J]. 中国粉体工业 2012(05)

- [7].福建鸿丰纳米碳酸钙生产线投产[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [8].彩色纳米碳酸钙的研制[J]. 无机盐工业 2020(05)

- [9].纳米碳酸钙的制备及改性应用研究进展[J]. 皮革与化工 2018(06)

- [10].纳米碳酸钙对道路石油沥青流变特性的影响[J]. 中外公路 2019(04)

- [11].纳米碳酸钙的应用研究进展[J]. 化工技术与开发 2017(12)

- [12].浅析纳米碳酸钙对道路用混凝土耐久性能的影响[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(11)

- [13].平南恒祥钙业纳米碳酸钙项目列入自治区重大项目[J]. 中国粉体工业 2014(01)

- [14].兴业县:年产10万吨纳米碳酸钙系列产品等项目建设提速增效[J]. 中国粉体工业 2020(04)

- [15].巢东集团纳米碳酸钙生产线建设项目[J]. 中国粉体工业 2008(03)

- [16].高剪切碳化法制备纳米碳酸钙技术[J]. 中国粉体工业 2008(05)

- [17].纳米碳酸钙表面改性机理及改性方法[J]. 新疆化工 2010(03)

- [18].常规分散纳米碳酸钙对混凝土性能的影响研究[J]. 公路交通科技 2019(06)

- [19].纳米碳酸钙粒径测试的研究[J]. 无机盐工业 2018(08)

- [20].纳米碳酸钙粒子改性环氧树脂胶粘剂性能研究[J]. 航天制造技术 2012(03)

- [21].纳米碳酸钙的制备及在造纸中的应用[J]. 天津造纸 2010(03)

- [22].改性纳米碳酸钙对天然橡胶性能的影响[J]. 中国橡胶 2009(07)

- [23].影响纳米碳酸钙在聚苯乙烯中分散因素的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S2)

- [24].纳米碳酸钙好似凤凰变成鸡[J]. 粘接 2008(11)

- [25].针状(晶须)纳米碳酸钙[J]. 粘接 2008(08)

- [26].池州投资3亿多元纳米碳酸钙项目预计10月投产[J]. 中国粉体工业 2011(03)

- [27].安徽和县纳米碳酸钙项目[J]. 中国粉体工业 2012(02)

- [28].吉林打造全国最大纳米碳酸钙生产基地[J]. 中国粉体工业 2011(02)

- [29].用于橡胶的纳米碳酸钙的研制[J]. 山东化工 2019(16)

- [30].探讨纳米碳酸钙的零排放生产新工艺[J]. 科学技术创新 2017(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d581d98a0b9994a253888242.html