# 星载高速数据处理技术研究 ——空间SRAM型FPGA的单粒子翻转容错设计与实现

### 论文摘要

在我国航天过去十多年的发展中,FPGA因其功能配置时的多样性与重复性,海量数据处理时的灵活性与高效性,被广泛的应用到航天器电子系统中,承担空间环境下的数字信号处理、图像处理等任务。这其中Xilinx公司的SRAM型Virtex各系列FPGA在性能和容量上更具优势,且可根据不同的功能要求进行重配置。然而,SRAM工艺的FPGA受空间辐射影响较大。内部配置存储器的逻辑状态常常由于高能粒子的撞击而翻转（单粒子翻转）,可能导致航天器信息的丢失或者功能中断。由于空间环境的特殊性,可靠性成为航天器的重要指标,容错设计在航天器电子系统中必不可少。本文的研究课题来源于某863计划项目,以Xilinx公司Virtex-II系列FPGA为载体,针对其配置、刷新（Scrubbing）、回读三大技术的原理与流程进行了深入研究。使用反熔丝的FPGA实现Virtex-II的配置和容错操作,并综合使用Actel公司和Xilinx公司的三模冗余方法,设计出两大容错方案:基于周期刷新的开环容错方案;基于回读比较后刷新的闭环容错方案。本文中FPGA采用SelectMAP配置方式,容错设计的实现也基于SelectMAP接口。对设计稍加修改,可以方便的将本容错方案移植到各航天器电子系统中,完成对Virtex-II系列FPGA的容错设计。同时,本文也对本容错设计的资源占用及刷新率、回读率等关键参数进行了讨论,简要探讨了SRAM型FPGA容错效果的评测方法。本课题的研究成果已经实际应用于两个863计划项目及一个国家重大科技专项,作为其SRAM型FPGA的容错方案,结合未来对该方案容错效果的评测,可为我国航天器电子系统高可靠性设计提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 空间辐射环境对航天器的影响

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 论文章节安排

- 第二章 SRAM 型FPGA 容错关键技术

- 2.1 FPGA 的分类

- 2.2 SRAM 型FPGA 配置原理

- 2.2.1 SRAM 型FPGA 配置模式

- 2.2.2 SelectMAP 配置接口时序

- 2.2.3 SRAM 型FPGA 配置位流格式

- 2.3 SEU 对Xilinx 公司FPGA 的特别效应

- 2.4 Scrubbing 原理

- 2.5 回读原理

- 2.6 X-TMR 原理

- 2.7 A-TMR 原理

- 第三章 容错设计方案

- 3.1 容错方案介绍及选择

- 3.2 FPGA 介绍及选型

- 3.2.1 被容错的目标FPGA

- 3.2.2 外部配置容错管理芯片

- 3.2.3 外部配置存储芯片

- 3.3 硬件系统设计

- 3.3.1 硬件系统

- 3.3.2 开环容错方案

- 3.3.3 闭环容错方案

- 3.3.4 三模冗余方案

- 第四章 具体代码设计

- 4.1 编程语言

- 4.2 代码模块划分及实现要点

- 4.2.1 外部数据同步模块

- 4.2.2 时钟分频模块

- 4.2.3 上电配置模块

- 4.2.4 周期刷新模块

- 4.2.5 回读比较模块

- 4.2.6 三模冗余设计

- 第五章 调试总结与性能参数

- 5.1 调试时序抓图

- 5.2 资源占用比较

- 5.3 刷新率、回读率与出错率问题

- 5.4 容错效果评测方法初探

- 5.4.1 采用JBits SDK

- 5.4.2 采用VHDL

- 5.4.3 外部辐射

- 5.5 应用实例简介

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 未来展望

- 参考文献

- 硕士期间工作成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种虚拟试验平台高速数据处理方法研究[J]. 宇航计测技术 2013(02)

- [2].基于FPGA的高速数据处理系统设计[J]. 电子设计工程 2011(02)

- [3].基于MCU的嵌入式设备高速数据处理系统[J]. 信息通信 2015(11)

- [4].基于数据路由的星载高速数据处理系统研究[J]. 测绘通报 2014(S1)

- [5].基于PCI9054的高速数据处理卡的设计[J]. 测控技术 2011(05)

- [6].基于FPGA和AD9226的高速交叉采样设计[J]. 电脑与电信 2020(Z1)

- [7].21位矩阵编码器高速数据处理系统[J]. 机电技术 2011(01)

- [8].星载高速数传系统关键技术专利分析[J]. 专利代理 2020(02)

- [9].多功能数据采集处理系统实现[J]. 电子产品世界 2010(07)

- [10].基于FPGA的千兆以太网设计[J]. 现代电子技术 2012(18)

- [11].提速中国高铁 保障行驶安全——香港应科院与内地企业联手研发高铁通讯系统[J]. 广东科技 2011(07)

- [12].一种基于DSP和FPGA的实时信号处理平台设计[J]. 科技信息 2012(08)

- [13].现代信息管理系统在医院临床实验室管理中的应用[J]. 当代医学(学术版) 2008(08)

- [14].GE BrightSpeed 16排螺旋CT软件系统安装过程[J]. 医疗卫生装备 2014(08)

- [15].将EtherCAT带入“工业4.0”[J]. 自动化博览 2016(03)

- [16].鼎阳科技在TI工业应用解决方案研讨会推出SDS3000,掀起智能风暴[J]. 国外电子测量技术 2014(12)

- [17].基于FPGA的高速数据中继器设计[J]. 微计算机信息 2008(05)

- [18].基于DSP+FPGA的高速数据处理与存储系统设计[J]. 微型机与应用 2015(15)

- [19].基于EHPI的DSP与ARM通信接口设计[J]. 价值工程 2013(25)

- [20].基于SOPC的DSP系统的研究与设计[J]. 微计算机信息 2008(17)

- [21].凌华科技 嵌入式电脑MXC-6400系列[J]. 自动化博览 2016(11)

- [22].面向航天器设备的数据管理应用研究[J]. 计算机技术与发展 2014(01)

- [23].基于FPGA的视频信号处理电路设计[J]. 电子测量技术 2014(05)

- [24].基于DSP控制的综合校准装置设计[J]. 计量与测试技术 2010(07)

- [25].基于DSP的PWM控制技术探讨[J]. 中国科技投资 2012(21)

- [26].我国电子测量技术的现状及发展方向[J]. 科学中国人 2016(14)

- [27].星载高速数据处理单元的设计与实现[J]. 计算机工程 2012(07)

- [28].简讯[J]. 西安电子科技大学学报 2011(01)

- [29].基于SOPC技术的数字图像处理设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(06)

- [30].视觉图像处理集成芯片[J]. 电脑与电信 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d58f897da47247a02bfcf8bd.html