# FCC油浆溶剂精制及利用的研究

### 论文摘要

为了综合利用催化裂化油浆,提高其综合利用的高附加值,可以将油浆进行精制并对其进一步进行深加工利用。实验考察了轻质烷烃溶剂对FCC油浆的溶剂精制工艺的影响,并对抽出油进行了组成结构分析,结果表明,溶剂精制工艺可以有效的脱除油浆中灰分的含量,减少沥青质与重金属含量,合适的溶剂精制条件为剂油比为2：1,温度在溶剂的沸点附近。采用减压蒸馏-溶剂精制组合工艺和溶剂精制-减压蒸馏组合工艺分别对FCC油浆进行了预处理,对两种工艺所得到的油浆PFCC-EO和EO-PFCC分析其组成和结构,芳香组分以及芳碳率大小,表明采用减压蒸馏-溶剂精制组合工艺对油浆性质的改善效果更好。探讨了油浆各组分的用途,主要研究了减压拔出物的性质,其适合作为加氢裂化的原料；以及用脱油沥青调和老化沥青,可以使其性质得到改善,符合一定沥青标准；还对预处理的PFCC-EO油浆进行了制备中间相沥青的考察,从而为国内生产具有高附加值的针状焦进行一些探索研究试验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及目的意义

- 1.2 催化裂化油浆组成和性质

- 1.3 催化裂化油浆目前加工技术

- 1.3.1 FCC油浆加氢裂化处理技术

- 1.3.2 FCC油浆溶剂脱沥青技术

- 1.3.3 FCC油浆溶剂精制技术

- 1.3.4 FCC油浆延迟焦化技术

- 1.4 催化裂化油浆处理方法

- 1.4.1 催化裂化油浆中固体颗粒的脱除

- 1.4.2 催化裂化油浆澄清油的分离

- 1.5 催化裂化油浆的利用

- 1.5.1 碳索纤维材料

- 1.5.2 生产针状焦

- 1.5.3 碳黑

- 1.5.4 增塑软化剂和填充油

- 1.5.5 导热油

- 1.5.6 调制沥青

- 1.6 本文的研究思路及主要内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验原材料及仪器

- 2.2 实验分析测试方法

- 2.3 溶剂精制预处理工艺研究

- 2.3.1 实验装置图

- 2.3.2 溶剂法脱沥青实验步骤

- 2.4 两种不同预处理工艺的分析比较

- 2.4.1 实验装置图

- 2.4.2 实验步骤

- 2.5 减压拔出物和脱油沥青的应用

- 2.5.1 减压拔出物的分析步骤

- 2.5.2 脱油沥青的应用实验步骤

- 2.6 催化裂化油浆热转化试验

- 2.6.1 光学结构观察

- 2.6.2 X射线衍射（XRD）分析

- 第3章 FCC油浆溶剂精制工艺研究

- 3.1 石油醚溶剂精制FCC油浆工艺的研究

- 3.1.1 剂油比的影响

- 3.1.2 抽提温度的影响

- 3.2 正戊烷溶剂精制FCC油浆工艺的研究

- 3.2.1 剂油比的影响

- 3.2.2 抽提温度的影响

- 3.3 正己烷溶剂精制FCC油浆工艺的研究

- 3.3.1 剂油比的影响

- 3.3.2 抽提温度的影响

- 3.4 正庚烷溶剂精制FCC油浆工艺的研究

- 3.4.1 剂油比的影响

- 3.4.2 抽提温度的影响

- 3.5 抽提溶剂对精制FCC油浆收率及组成的影响

- 3.5.1 抽提溶剂对精制FCC油浆组成的影响

- 3.5.2 抽提溶剂对精制FCC油浆收率的影响

- 3.6 油浆元素分析和红外光谱FTIR分析

- 3.6.1 各溶剂精制抽出油与FCC油浆的组成元素分析

- 3.6.2 石油醚精制抽出油与FCC油浆红外光谱FTIR表征结果分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 组合工艺研究

- 4.1 两种FCC油浆处理工艺

- 4.2 两种组合工艺所得油样的物化性分析

- 4.3 两种组合工艺所得油样的FTIR表征结果

- 4.4 两种组合工艺所得油样的1H-NMR表征结果

- 4.5 本章小结

- 第5章 油浆不同组分利用研究

- 5.1 减压拔出物应用

- 5.1.1 减压拔出物的元素和镏程分析

- 5.1.2 减压拔出物的FTIR谱图与1H-NMR图分析

- 5.2 脱油沥青作老化沥青再生剂的研究

- 5.2.1 脱油沥青作老化沥青的再生剂

- 5.2.2 20%脱油沥青调和沥青与180号沥青对比分析

- 5.3 PFCC-EO制备中间相沥青的研究

- 5.3.1 研究背景和意义

- 5.3.2 恒温试验中反应时间对残余物光学结构的影响

- 5.3.3 X射线衍射分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d5aafc933288eb64e8796b98.html