# β-FeSi2半导体薄膜的制备及性能的研究

### 论文摘要

β-FeSi2是一种新型的半导体材料,它在发光、光电、热电等方面都具有优异的性能,可用于制作薄膜发光器件、薄膜太阳能电池、热电器件、磁性半导体器件等。β-FeSi2有很高的光电转化效率,理论上,β-FeSi2的光电转换效率可以达到16%-23%,其转化效率仅次于晶体硅。另外,β-FeSi2具有0.85 eV的直接带隙,其发光波长为1.5μm,发光对应的特征区域正是硅的全透明区,也是光纤通信中的最重要波段。β-FeSi2这一特点对于新型光电器件和光纤的结合具有重要的意义,继而进一步激发了人们对它的研究兴趣。β-FeSi2也是一种环境半导体材料,它的组成元素资源丰富、无毒、对生态无破坏。论文首先介绍了β-FeSi2的结构性能、应用前景、制备β-FeSi2薄膜常用的方法以及国内外研究现状等,进而围绕脉冲激光沉积工艺制备β-FeSi2薄膜展开了一系列的研究工作。（1）用脉冲激光溅射高纯度的Fe靶,使溅射出来的粒子与高温的Si衬底进行反应,制备出了高质量的β-FeSi2薄膜,这是采用脉冲激光沉积技术制备β-FeSi2薄膜的一种新的尝试。与传统的利用脉冲激光直接溅射FeSi2陶瓷靶制备的薄膜相比,采用溅射Fe靶的方法得到的薄膜结晶质量更好,表面更加平整、结构更加均匀一致。更重要的是,薄膜表面没有发现微米级的颗粒,而这些颗粒在脉冲激光溅射FeSi2陶瓷靶所制备的薄膜中是很难避免的。（2）研究了采用脉冲激光沉积工艺制备的β-FeSi2薄膜在不同的生长温度下的生长规律。实验证明薄膜的最佳生长温度在700℃左右。XRD测试结果表明,薄膜结晶质量、择优取向与薄膜的生长温度之间有密切的关系。SEM结果显示,生长温度为700℃-800℃时,薄膜表面比较平整致密。EDX谱表明在生长温度为500℃时,沉积的Fe不能完全地参加反应。在生长温度为700℃时,薄膜具有较好的结晶质量和较好的表面形貌。（3）研究了不同的激光能量密度对β-FeSi2薄膜性质的影响,并对这种影响的内在原因进行了分析。XRD的测试表明在激光能量密度为7 J/cm2时薄膜具有最强的衍射强度和最小的FWHM值,表明在这个条件下薄膜的结晶质量最好。另外,我们发现薄膜的厚度随激光能量密度的增大而增大。AFM图中,我们发现薄膜在激光能量密度为7 J/cm2时具有比较好的表面形貌和较小的粗糙度。这些测试结果表明在激光能量密度为7 J/cm2时,薄膜的结晶质量和表面形貌都为最优。（4）采用脉冲激光沉积技术在Si （100）和Si （111）衬底上制备了均匀连续的β-FeSi2薄膜,研究了β-FeSi2薄膜的生长特点和Si衬底取向之间关系。XRD的测试表明β-FeSi2薄膜在Si （001）和Si （111）衬底上都有高度的（202）/（220）取向,β-FeSi2薄膜的取向和衬底的取向无关。SEM和AFM的测试结果表明β-FeSi2薄膜在Si （001）和Si （111）衬底上有很大的形貌差异,生长在Si （001）上的薄膜表面光滑,生长在Si （111）衬底上的薄膜表面要粗糙一些;生长在Si （111）衬底上薄膜的厚度约是生长在Si（001）衬底上薄膜厚度的2倍。（5）采用X射线衍射仪（XRD,X-Ray Diffraction）、扫描电子显微镜（SEM, Scanning Electron Microscope）、原子力显微（AFM,Atomic Force Microscope）、X射线能谱仪（EDX,Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy）、傅红外光谱仪（FTIR,Fourier-Transform Infrared Spectrophotometer）等仪器研究了薄膜的晶体结构、组分、表面形貌。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 2的晶体结构和基本性质'>1.1 β-FeSi2的晶体结构和基本性质

- 2薄膜的制备方法'>1.2 β-FeSi2薄膜的制备方法

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 选题依据和本论文的内容安排

- 第二章 薄膜理论模型及实验装置

- 2.1 薄膜生长动力学

- 2.2 脉冲激光沉积技术原理

- 2.3 薄膜的性能表征

- 2薄膜的性质比较'>第三章 不同靶材制备下的β-FeSi2薄膜的性质比较

- 2薄膜的步骤'>3.1 在硅衬底上生长β-FeSi2薄膜的步骤

- 2薄膜性质的分析'>3.2 β-FeSi2薄膜性质的分析

- 3.3 小结

- 2薄膜在不同的生长温度下的生长规律'>第四章 β-FeSi2薄膜在不同的生长温度下的生长规律

- 2薄膜的实验步骤'>4.1 在硅衬底上生长β-FeSi2薄膜的实验步骤

- 4.2 实验结果及分析

- 4.3 小结

- 2薄膜的影响'>第五章 不同的激光能量密度对β-FeSi2薄膜的影响

- 2薄膜的步骤'>5.1 生长β-FeSi2薄膜的步骤

- 2薄膜性质的分析'>5.2 β-FeSi2薄膜性质的分析

- 5.3 小结

- 2薄膜的影响'>第六章 Si 的不同取向对β-FeSi2薄膜的影响

- 2薄膜的步骤'>6.1 生长β-FeSi2薄膜的步骤

- 2薄膜性质的分析'>6.2 β-FeSi2薄膜性质的分析

- 6.3 小结

- 第七章 总结

- 7.1 本论文的主要研究成果

- 7.2 对今后研究工作的建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d5d0fa771af6e3ef8e4b53cb.html