# 白光LED用蓝色荧光粉NaxK1-xSrPO4：Re (Re=Eu2+,Tb3+)的制备及发光性质的研究

### 论文摘要

近紫外光/紫光芯片组合三基色荧光粉可构成兼具高发光效率和高显色性白光LED,在照明和显示领域有广泛应用。针对近紫外光/紫光芯片对蓝色荧光粉性能的要求,本文用高温固相法合成了适合其激发的NaxK1-xSrPO4:Re (Re=Eu2+, Tb3+)蓝色荧光粉,通过对晶体结构、X射线衍射图谱、SEM图、光致发光的发光光谱和激发光谱以及阴极射线发光的分析,研究了NaxK1-xSrPO4:Re (Re=Eu2+, Tb3+)的发光性质以及Na+离子和Tb3+离子的加入对NaxK1-xSrPO4: Eu2+发光性质的影响。NaxK1-xSrPO4: Eu2+的光致发光性质研究表明,NaxK1-xSrPO4:Eu2+可被近紫外光/紫光有效激发,随Na+离子掺杂浓度的增加,激发谱带带边逐渐红移。NaxK1-xSrPO4:Eu2+有两个发光峰,分别在435 nm和490 nm附近。随Na+离子掺杂浓度的增加两个发光峰红移,并且435nm附近的发光峰发光强度减弱,490nm附近的发光峰位的发光强度变强,发光逐渐由深蓝色转变为蓝绿色。显微阴极射线发光图像分析也表明随Na+离子掺入的增多荧光粉颗粒发光中490nm发射峰贡献逐渐增强,并且所有荧光粉颗粒均呈现均匀发光。上述结果说明Na+离子能均匀替代KSrPO4基质晶格中的K+离子,由于Na+更小的离子半径增强了其近邻Eu2+的5d能级的晶体场劈裂,导致发光峰位的红移。进一步向Na0.6K0.4SrPO4:Eu2+中引入Tb3+第二激活剂后在光谱绿区观察到了Tb3+离子的特征发射峰,分别对应5D4→7F6、5D4→7F5、5D4→7F4和5D4→7F3跃迁。随Tb3+浓度增大,Eu2+发射强度降低,而Tb3+发光增强。综合发光和激发光谱验证了在Na0.6K0.4SrPO4:Eu2+, Tb3+中Eu2+和Tb3+之间存在能量传递过程。综上表明NaxK1-xSrPO4:Re (Re=Eu2+, Tb3+)是一种很有前途的白光LED用蓝色荧光粉,此外其优异的阴极射线发光性质表明NaxK1-xSrPO4:Eu2+在场致发光领域也有潜在应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 白光LED 的原理、构成方式与应用领域

- 1.2.1 LED 原理及构成方式

- 1.2.2 白光LED 的实现方法

- 1.2.3 白光LED 的优点和应用领域应用

- 1.3 白光LED 用荧光粉概述

- 1.3.1 荧光粉的组成与发光原理

- 1.3.2 白光LED 用荧光粉简介

- 1.3.3 白光LED 用荧光粉的制备方法

- 1.4 论文选题依据与研究目标

- 1.4.1 论文选题依据

- 1.4.2 论文研究对象

- 1.4.3 论文研究方法和内容

- 第2章 实 验

- 2.1 实验原料及实验仪器设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器和设备

- 2.2 样品制备

- 2.3 样品表征

- 2.3.1 X 射线衍射

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.3 光致激发光谱

- 2.3.4 光致发射光谱

- 2.3.5 阴极射线发光光谱

- 2.3.6 CIE 色度坐标

- xSr1-xPO4:Eu2+发光性质的研究'>第3章 NaxSr1-xPO4:Eu2+发光性质的研究

- xK1-xSrPO4:Eu2+发光性质的研究'>3.1 NaxK1-xSrPO4:Eu2+发光性质的研究

- xK1-xSrPO4:Eu2+的结构与形貌表征'>3.1.1 NaxK1-xSrPO4:Eu2+的结构与形貌表征

- xK1-xSrPO4:Eu2+光致发光性质的研究'>3.1.2 NaxK1-xSrPO4:Eu2+光致发光性质的研究

- xK1-xSrPO4:Eu2+阴极射线发光性质的研究'>3.1.3 NaxK1-xSrPO4:Eu2+阴极射线发光性质的研究

- 3.1.4 小结

- 2+离子在NaxK1-xSrPO4晶格中替换位置的研究'>3.2 Eu2+离子在NaxK1-xSrPO4晶格中替换位置的研究

- 3.2.1 X 射线衍射

- 3.2.2 发射光谱

- 3.2.3 小结

- 2+的掺杂浓度对Na0.6K0.4SrPO4:Eu2+发光强度的影响'>3.3 Eu2+的掺杂浓度对Na0.6K0.4SrPO4:Eu2+发光强度的影响

- 0.6K0.4Sr1-xPO4:Eu2+x的X 射线衍射'>3.3.1 Na0.6K0.4Sr1-xPO4:Eu2+x的X 射线衍射

- 0.6K0.4Sr1-xPO4:Eu2+x的发射光谱'>3.3.2 Na0.6K0.4Sr1-xPO4:Eu2+x的发射光谱

- 3.3.3 小结

- xK1-xSrPO4:Eu2+, Tb3+发光性质的研究'>第4章 NaxK1-xSrPO4:Eu2+, Tb3+发光性质的研究

- 4.1 引言

- 4.2 结果与讨论

- 0.6K0.4Sr0.995-xPO4:Eu2+0.005, Tb3+x的X 射线衍射'>4.2.1 Na0.6K0.4Sr0.995-xPO4:Eu2+0.005, Tb3+x的X 射线衍射

- 0.6K0.4Sr0.995-xPO4:Eu2+0.005, Tb3+x的发射光谱'>4.2.2 Na0.6K0.4Sr0.995-xPO4:Eu2+0.005, Tb3+x的发射光谱

- 2+和Tb3+之间的能量传递'>4.2.3 Eu2+和Tb3+之间的能量传递

- 4.3 小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析LED日光灯环保节能经济效益[J]. 汕头科技 2016(Z1)

- [2].LED联盟考察南山湾工业园[J]. 汕头科技 2013(02)

- [3].美国发明石墨泡沫散热片延长LED寿命[J]. 中国粉体工业 2010(05)

- [4].办公室LED光源的频闪效应对人体健康的影响[J]. 照明工程学报 2019(06)

- [5].城市空间艺术中的LED媒体建筑幕墙探索[J]. 门窗 2019(15)

- [6].LED汽车灯具工艺设计与应用[J]. 时代汽车 2019(20)

- [7].LED红蓝光配比对生菜生长及生理特性的影响[J]. 江苏农业科学 2019(22)

- [8].华山松大小蠹对LED灯的趋光行为[J]. 应用昆虫学报 2019(06)

- [9].全光谱LED技术研究进展[J]. 发光学报 2020(02)

- [10].湿热环境下LED荧光粉的性能退化规律及机理研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(01)

- [11].环境温度和驱动电流对LED的峰值波长的影响[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [12].LED补光对番茄幼苗形态特征及相关生理特性的影响[J]. 北方园艺 2020(04)

- [13].光唇鱼群体对不同LED单色光谱选择偏好性的昼夜差异[J]. 安徽农业科学 2020(01)

- [14].LED红蓝光联合创福康胶原贴治疗面部痤疮效果观察[J]. 皮肤病与性病 2020(01)

- [15].生态学教学实验室小型LED光源植物工厂的研发与应用[J]. 高校生物学教学研究(电子版) 2019(06)

- [16].互动媒体的艺术创新——以LED灯光互动装置为例[J]. 西部皮革 2020(06)

- [17].LED路灯在道路照明中的应用分析[J]. 门窗 2019(18)

- [18].古建筑群道路照明LED仿古路灯的设计与应用[J]. 建筑电气 2020(02)

- [19].基于超高亮LED驱鸟控制系统的设计[J]. 光电子技术 2020(01)

- [20].基于微信小程序LED灯光控制系统的设计[J]. 软件 2020(03)

- [21].家禽的光照设备——LED光照对家禽的益处[J]. 国外畜牧学(猪与禽) 2020(02)

- [22].易清洁且能灭虫的LED台灯构想[J]. 科技资讯 2020(06)

- [23].浅析LED光对温室植物生长的影响概述[J]. 福建茶叶 2020(04)

- [24].高色域量子点LED及其在背光显示中的应用研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(04)

- [25].无铅锡膏中助焊剂对LED的影响[J]. 中国照明电器 2020(03)

- [26].基于ZigBee技术的可组网太阳能LED路灯终端控制器的设计[J]. 微型电脑应用 2020(04)

- [27].红蓝LED光照强度对茶树生长及生物化学成分的影响[J]. 分子植物育种 2020(05)

- [28].LED光源在设施园艺中的设计与应用探讨[J]. 现代农业科技 2020(08)

- [29].自由LED[J]. 美与时代(城市版) 2020(04)

- [30].试论量子点荧光材料在白光LED中的应用[J]. 科技创新导报 2019(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d5e29f507594f03ab765ea57.html