# 与给定多边形相切的保形参数样条曲线

### 论文摘要

本文对计算机辅助几何设计（CAGD）领域中的三类曲线:有理Bézier曲线,NURBS曲线以及C曲线的造型问题做了进一步的研究,给出了构造与给定多边形相切的各类曲线的算法,并用程序实现之。 第一章为绪论部分,简要介绍了计算机辅助几何设计的起源和发展,并对本文的研究背景和主要内容进行了阐述,介绍了必备的数学知识。 第二章构造了与给定多边形相切的有理二次Bézier样条曲线,通过切线多边形顶点直接产生样条曲线的切点,并利用其形状不变因子,来实现对曲线形状的控制。所构造的曲线是保形的,可满足G1连续,在一定条件下能达到C1连续。构造了G2连续的有理三次Bézier曲线,除切点外,还由切线多边形顶点产生了一个辅助控制点,通过调节其形状因子σ,τ,来实现对曲线形状的控制,曲线是保形的。 第三章构造了与给定多边形相切的二次和三次NURBS曲线,并推广到m+1次NURBS曲线。Deboor点由切线多边形直接产生,采用Riesenfeld方法由控制多边形顶点直接产生节点矢量。当控制多边形相邻边长变化较小时,NURBS曲线与非有理均匀样条曲线所产生的效果类似;但当控制多边形相邻边长变化较大时,NURBS能更贴切地逼近多边形,更好地反映多边形的特点。 第四章对C曲线进行了研究。C曲线引入了参数α,且利用三角函数的特性,计算简单,得到的曲线光顺性好,又能实现NURBS曲线的优势即能够精确表示二次曲线（面）,是值得进行研究的参数曲线。本章分别构造了与给定多边形相切的三次C-Bézier样条曲线与四次C-Bézier样条曲线,所构造的曲线是光顺且保形的。 本文所产生的图例都是根据本文设计的算法而绘制的,从图形来看,基本上能满足曲线的光顺性及保形的目的。本文程序均是用VC++编制的。经调试,程序均是准确无误的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1.1 计算机辅助几何设计概述

- §1.2 预备知识

- §1.3 本文的研究背景和主要内容小结

- 第二章 与给定切线多边形相切的有理贝齐尔样条曲线

- §2.1 有理贝齐尔曲线简述

- 1连续的有理二次贝齐尔样条曲线'>§2.2 G1连续的有理二次贝齐尔样条曲线

- 2连续的有理三次贝齐尔样条曲线'>§2.3 G2连续的有理三次贝齐尔样条曲线

- §2.4 算法及数值例子

- 第三章 与给定切线多边形相切的NURBS曲线

- §3.1 NURBS曲线简述

- 1连续的二次NURBS曲线'>§3.2 C1连续的二次NURBS曲线

- 2连续的三次NURBS曲线'>§3.3 C2连续的三次NURBS曲线

- §3.4 m+1次NURBS曲线

- §3.5 算法及数值例子

- 第四章 与给定切线多边形相切的C曲线

- §4.1 C曲线简述

- k连续的C-Bézier曲线'>§4.2 Ck连续的C-Bézier曲线

- §4.3 算法及数值例子

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 附录二 致谢

- 附录三 湖南师范大学学位论文原创性声明

### 相关论文文献

- [1].基于改进精英克隆选择算法的B样条曲线逼近方法[J]. 仪器仪表学报 2019(11)

- [2].基于B样条曲线的异常数据剔除与修复[J]. 统计与决策 2020(06)

- [3].二次B样条曲线及其应用[J]. 湖北民族大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [4].基于任意数量控制点B样条曲线生成方法研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [5].带形状参数的二次非均匀B样条曲线[J]. 合肥学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [6].一种三次非均匀B样条曲线的细分算法[J]. 计算机工程与应用 2008(29)

- [7].准均匀B样条曲线数控R参数编程加工[J]. 南方农机 2019(20)

- [8].三次B样条曲线形状调整方法[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [9].基于增量法的B样条曲线间最短距离算法[J]. 莆田学院学报 2014(05)

- [10].一类双参数拟均匀三次B样条曲线[J]. 广西工学院学报 2011(02)

- [11].外载荷的B样条曲线变形[J]. 中国图象图形学报 2011(05)

- [12].B样条曲线的绘制算法及其实现[J]. 福建电脑 2011(09)

- [13].B-样条曲线升阶的几何收敛性[J]. 工程图学学报 2010(01)

- [14].三次均匀有理B样条曲线插补算法的研究[J]. 机械设计与制造 2010(08)

- [15].B样条曲线最小二乘降阶方法[J]. 小型微型计算机系统 2009(02)

- [16].B样条曲线生成原理及实现[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [17].二次均匀B样条曲线的扩展[J]. 计算机辅助工程 2008(02)

- [18].多层次优化的网格曲面离散样条曲线设计方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2019(12)

- [19].非均匀节点情形下的一类三角B样条曲线[J]. 微型机与应用 2017(07)

- [20].四次B样条曲线形状调整方法[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [21].爱科曼软件:样条曲线处理解决方案[J]. 金属加工(热加工) 2012(24)

- [22].一种基于节点插入技术的B样条曲线平滑方法[J]. 计算机时代 2008(12)

- [23].B-样条曲线奇点的几个定理[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [24].二次带形状参数双曲B样条曲线[J]. 高校应用数学学报A辑 2008(01)

- [25].动态B样条曲线向多项式曲线的快速转换算法[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [26].基于三次B样条曲线的未标定分层重构[J]. 计算机与数字工程 2015(08)

- [27].利用二次B样条曲线逼近的图像压缩方法[J]. 计算机工程与科学 2014(02)

- [28].测地B样条曲线的生成[J]. 微计算机信息 2010(06)

- [29].一类带形状参数的三次均匀B样条曲线[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [30].基于曲率单调变化的空间非均匀三次B样条曲线的构造方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d5e79104723c9d44ffb8204f.html