# 基于地基遥感数据太湖地区单相云光学特性的研究

### 论文摘要

云是影响气候变化和辐射收支平衡的重要因子,而光学特性则是决定其辐射特性的重要因素。目前,针对中国、尤其是气溶胶污染较高的长三角地区云光学特性的研究相对匮乏,同时卫星观测资料有待利用地基数据进行验证,因此,利用地基遥感数据研究该地区云的光学特性具有重要意义。本文基于南京信息工程大学太湖移动观测站一年地基遥感资料(包含多滤波遮光辐射计(MFRSR)、微脉冲激光雷达(MPL)、全天空成像仪(TSI)、微波辐射廓线仪(MWRP)等仪器观测数据),结合SBDART模式,采用不同方法、不同参数方案研究太湖地区薄云(进一步细化分为冰云、水云)、厚云的光学特性及云水路径、云滴有效半径等微物理特性。结果表明,(1)利用MFRSR仪器实测太阳直接辐射值计算波长指数并设定阈值,可区分云和气溶胶信息,在此基础上可利用MPL及TSI确定云相、云状,最终反演单相云的光学厚度；太湖地区个例反演结果表明,冰云和水云的光学厚度均存在由云体边缘向中心递增的特点,通常情况下,可由直接辐射值反演的水云个例较少、持续时间较短、云体几乎无变化,光学厚度高于冰云；(2)利用SBDART模式可构建联系地表太总阳辐射同太阳天顶角、云光学厚度、云滴有效半径的查算表,对于光学厚度较高的云,可对照MFRSR仪器实测的地表太阳总辐射推算其光学厚度；太湖地区2009年2月7日为厚云覆盖全天空的个例,当天云光学厚度均值约为20.3,在大多数时段大于10,峰值接近40。光学厚度随时间呈多峰型分布,峰值出现在云体抬升或下降的阶段；(3)利用微波辐射廓线仪可对云水路径进行反演,太湖地区2009年2月7日的云水路径均值约为0.35mm,峰值超过0.6mm,其变化趋势同云光学厚度相一致。在此基础上结合云滴有效半径值计算云光学厚度,结果表明当天云光学厚度均值约为24.3,同SBDART模拟结果较为一致,二者差值较大的情况出现在太阳天顶角变化较大的时段。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 云在气候变化中的作用

- 1.2.2 云光学特性研究现状

- 1.2.2.1 地面观测

- 1.2.2.2 地基遥感观测

- 1.2.2.3 卫星遥感

- 1.3 研究中存在的问题

- 1.4 本文研究的内容及目标

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究目标

- 参考文献

- 第二章 资料及仪器标定

- 2.1 引言

- 2.2 地基遥感仪器及标定

- 2.2.1 微脉冲激光雷达

- 2.2.2 全天空成像仪

- 2.2.3 微波辐射廓线仪及标定

- 2.2.4 多滤波旋转遮光辐射计及标定

- 2.2.4.1 仪器简介

- 2.2.4.2 仪器标定

- 2.3 SBDART模式介绍

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 薄云光学特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 光学厚度反演算法

- 3.3 个例反演及分析

- 3.3.1 冰云个例

- 3.3.2 水云个例

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 厚云光学特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 SBDART模拟方案

- 4.3 个例反演及分析

- 4.4 模拟结果验证

- 4.4.1 云水路径反演算法

- 4.4.2 结果验证及分析

- 4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要研究内容和主要结论

- 5.2 研究特色与创新

- 5.3 不足与展望

- 个人简历

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d61a8360dc2d8c8c1c19e144.html