# 水轮发电机组状态监测和诊断系统的研究

### 论文摘要

随着水轮机发电工业的快速发展,对大型旋转设备的运行要求越来越高,因而故障诊断技术得到了广泛的重视。以往的水轮机发电机组检修方法,主要是计划检修和事故检修,虽能在一定程度上保证安全运行,但常常造成维修过度或维修不足等问题,浪费大量人力物力。相对于传统检修体制的明显缺陷,基于设备状态评价的状态监测和故障检修较为突出。该模式耗费较低,且为设备安全、稳定、优质运行提供了可靠的技术和管理保障。正是因为状态检修存在巨大的经济效益,具有可观的应用价值,所以推行这模式的检修方式是十分必要的。本文针对水轮发电机组,分析了设备的状态监测技术,详细介绍了设备诊断中的状态监测方法。针对设备运行中存在的大量的非线性现象,本文设计了一个小波分析模块。由于FFT在振动信号的处理中存在一定的局限性,而小波变换具有时频特性,可以保证信息的完备性。因此,在介绍小波变换的数学模型和物理意义的同时,还阐述了它在故障诊断中的应用。这样就可以配合诊断模块,对设备的运行状态进行直观的反映,并介绍了与之相关的信号处理方法。通过对水轮发电机组常见故障机理的分析,形成了相应的专家知识及故障治理措施。结合状态监测中的实际经验,利用Delphi7.0实现了模拟水轮机组的实际运行状态。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 水轮发电机组状态监测和诊断系统的发展现状分析

- 1.1.1 国际发展现状

- 1.1.2 国内发展现状

- 1.2 课题来源、主要研究内容及意义

- 第二章 水轮机状态监测系统结构

- 2.1 状态监测和故障诊断概念定义

- 2.1.1 概念定义

- 2.1.2 水轮发电机组状态监测和故障诊断的内容和过程

- 2.1.3 常用的水轮发电机组故障诊断方法

- 2.2 状态监测

- 2.2.1 状态监测系统结构

- 2.2.2 传感器测量原理及测点位置

- 2.4 本章小结

- 第三章 振动信号处理的方法及小波分析

- 3.1 信号处理

- 3.1.1 时域分析

- 3.1.2 频域分析

- 3.1.3 时频分析

- 3.2 小波分析

- 3.2.1 小波分析简介

- 3.2.2 连续小波变换

- 3.2.3 离散小波变换

- 3.2.4 多分辨分析

- 3.2.5 Mallat算法

- 3.2.6 小波包Mailat算法

- 3.3 基于小波分析在水轮机状态监测中的应用

- 3.3.1 故障信号的检测

- 3.3.2 实例仿真

- 3.3.3 小波分析对长趋势信号的检测

- 3.4 本章小结

- 第四章 水轮机状态监测系统和分析模块的设计与实现

- 4.1 状态监测的基本参数

- 4.1.1 动态参数

- 4.1.2 静态参数

- 4.2 实时监测模块硬件设计

- 4.2.1 键相模块设计

- 4.2.2 监测模块设计

- 4.2.3 监测系统总体结构

- 4.3 实时监测模块软件设计

- 4.3.1 系统主结构图

- 4.3.2 系统棒图

- 4.3.3 轴心轨迹图

- 4.3.4 时频分析图

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论和展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考论文

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于数据分析的电动刀闸诊断系统[J]. 中国新通信 2019(23)

- [2].数字X射线诊断系统的预防性维护探讨[J]. 中国医疗设备 2013(11)

- [3].基于互联网的工业炉远程控制及诊断系统研究[J]. 工业炉 2017(03)

- [4].含故障模式的诊断系统设计[J]. 计算机科学 2013(07)

- [5].中低速磁浮列车悬浮诊断系统数字信号处理器在线升级方法[J]. 城市轨道交通研究 2020(06)

- [6].海上中心平台机泵远程云诊断系统的应用与实践[J]. 设备管理与维修 2020(16)

- [7].矿井提升机故障监测及诊断系统研究[J]. 自动化应用 2020(09)

- [8].海洋救助船主要动力设备监测与诊断系统的研究[J]. 中国水运(下半月) 2015(11)

- [9].海水养殖大黄鱼鱼病诊断系统设计[J]. 中国水运(下半月) 2016(07)

- [10].利用《双基测验分析诊断系统》进行试卷讲评[J]. 中小学信息技术教育 2012(12)

- [11].热工远程监测分析诊断系统开发与应用[J]. 黑龙江电力 2020(04)

- [12].肺部呼吸成像诊断系统在慢性阻塞性肺疾病中的应用[J]. 广西医科大学学报 2014(03)

- [13].汽车发动机检测与诊断系统的开发与研究[J]. 科技创业家 2013(20)

- [14].基于云计算的喷涂机器人远程监控诊断系统的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(12)

- [15].大型机泵健康监测与诊断系统设计与应用[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(02)

- [16].配电站直流电源在线监测和诊断系统的应用与研究[J]. 企业技术开发 2015(36)

- [17].智能调度告警诊断系统的应用分析[J]. 机电信息 2015(15)

- [18].基于信息的机械装备综合诊断系统关键技术分析[J]. 科技资讯 2013(17)

- [19].肺部呼吸成像诊断系统在肺癌患者术前术后肺功能变化中的对比观察[J]. 中国社区医师(医学专业) 2011(36)

- [20].棒材厂型钢车间水处理专家诊断系统[J]. 莱钢科技 2009(05)

- [21].基于分布式网络的远程监测与诊断系统设计与实现[J]. 现代雷达 2019(12)

- [22].广州地铁车辆诊断系统通讯故障分析及预防[J]. 铁道机车车辆工人 2012(06)

- [23].设备预维修诊断系统技术[J]. 计算机系统应用 2011(11)

- [24].电能质量诊断系统[J]. 山东煤炭科技 2010(03)

- [25].状态监测和诊断系统在抽水蓄能电站的应用[J]. 华电技术 2009(04)

- [26].血液分析仪专家诊断系统的设计[J]. 计算机测量与控制 2015(02)

- [27].基于“学习诊断系统”视角下的走班分层教学[J]. 辽宁教育 2019(05)

- [28].浅谈学习诊断系统在高中化学日常教学中的应用[J]. 基础教育参考 2016(17)

- [29].动物疫病网上诊断系统初探[J]. 浙江农业科学 2014(01)

- [30].基于数据挖掘的表面贴装技术品质诊断系统[J]. 制造业自动化 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d623e8c30b5070f84c5b9e2f.html