# 某型自动灭火抑爆装置维修策略研究

### 论文摘要

某型自动灭火抑爆装置是我军目前几种主战装甲装备的重要电气设置之一,对抑制反坦克武器对装甲车辆的“二次毁伤效应”,提高车内乘员生存能力及其他电气设备可修复性起着关键作用。该型装置具有技术含量高、结构复杂的特点,多年以来,由于部队训练课目原因涉及到灭火抑爆装置的使用较少,该装置故障逐步累积,部分部件老化现象严重,装备完好率逐年下降,加之师旅级修理分队中自动灭火抑爆专业维修技术力量有限,直接影响了装甲装备的战场防护能力。因此,对该型装置进行系统的故障分析,优化装备维修方案,对提高该类装备完好性、有效降低其寿命周期费用,具有非常重要的现实指导价值。首先,对某型自动灭火抑爆装置工作原理及故障类型分析研究,采用故障树分析、故障模式及其影响分析的方法,分析装备故障的原因和形成机理,明确各关键部件的主要故障模式。其次,采用逻辑决断方法对该型自动灭火抑爆装置的维修方式及其决策问题进行研究。第三,通过收集和分析该型装备在实践中所积累的故障和维修数据,采用数理统计方法建立其关键部件故障发生时间的数学模型,并以插线座、灭火器总成等关键部件为例进行了分析,得出该装备的故障规律。最后,依据可用度和费用要求等装备维修原则以及该型装备的实际,采用数学优化方法研究该型自动灭火抑爆装置的预防性维修周期优化问题,给出关键部件的最优预防性维修周期。在以上研究工作的基础上,制订该型自动灭火抑爆装置的维修方案,有效解决了该型装备的维修决策问题,为对该型装备维修的有效管理提供了重要依据。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题依据

- 1.2 研究现状及发展趋势

- 1.2.1 装备维修的地位和作用

- 1.2.2 装备维修发展概况

- 1.2.3 国内外研究现状

- 1.2.4 我军装备维修发展主要趋势

- 1.3 论文的研究思路及主要内容

- 第二章 某型自动灭火抑爆装置故障分析

- 2.1 某型自动灭火抑爆装置的组成及主要功能

- 2.1.1 某型自动灭火抑爆装置的基本性能

- 2.1.2 组成及工作原理

- 2.1.3 某型自动灭火抑爆装置重要功能产品（FSI）的确定

- 2.1.4 某型自动灭火抑爆装置故障类型分析

- 2.2 某型自动灭火抑爆装置故障树分析

- 2.2.1 故障树分析法简介

- 2.2.2 故障树的建立

- 2.2.3 故障树定性分析

- 2.3 某型自动灭火抑爆装置故障模式及影响分析

- 2.3.1 故障模式分析

- 2.3.2 故障影响的确定

- 2.3.3 某型自动灭火抑爆装置重要功能产品故障模式及影响分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 某型自动灭火抑爆装置维修方式决策

- 3.1 维修方式及类型分析

- 3.1.1 基本的维修方式

- 3.1.2 预防性维修工作类型

- 3.2 某型自动灭火抑爆装置维修方式决策

- 3.3 本章小结

- 第四章 某型自动灭火抑爆装置可靠性数据收集与分析

- 4.1 可靠性数据的收集

- 4.1.1 收集可靠性数据的目的

- 4.1.2 可靠性数据的分类及特点

- 4.1.3 可靠性数据的收集程序和方法

- 4.2 可靠性数据的分析

- 4.2.1 基本可靠性指标

- 4.2.2 常用分布函数

- 4.2.3 分布参数的估计

- 4.2.4 分布的拟合优度检验

- 4.3 某型自动灭火抑爆装置典型构件寿命分布分析

- 4.3.1 插线座寿命分布分析

- 4.3.2 灭火器总成寿命分布分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 某型自动灭火抑爆装置预防性维修间隔期分析

- 5.1 预防性维修间隔期模型的分类

- 5.1.1 按照预防性维修的工作类型划分

- 5.1.2 按照决策的目的划分

- 5.2 典型构件预防性维修间隔期建模分析

- 5.2.1 电缆在工龄更换策略下的费用模型分析

- 5.2.2 灭火器总成在故障检查策略下的可用度模型分析

- 5.3 某型自动灭火抑爆装置维修（检查）周期的确定

- 5.4 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].预防性维修定量化在核电厂的应用研究与实践[J]. 设备管理与维修 2019(23)

- [2].机械系统剩余寿命预测及预防性维修决策研究[J]. 设备管理与维修 2020(12)

- [3].医疗仪器设备预防性维修的意义及措施探讨[J]. 中国医疗器械信息 2020(11)

- [4].车辆装备总成预防性维修间隔期研究[J]. 指挥控制与仿真 2020(04)

- [5].轨道交通资产全寿命周期预防性维修成本分析[J]. 物流科技 2020(10)

- [6].考虑预防性维修的柔性二维延长质保定价策略研究[J]. 西北工业大学学报 2019(02)

- [7].空管设备预防性维修的相关思想研究[J]. 科技创新导报 2019(09)

- [8].重型汽车预防性维修的探讨[J]. 时代汽车 2018(07)

- [9].预防性维修在呼吸机中的应用效果[J]. 医疗装备 2018(20)

- [10].核电厂预防性维修管理[J]. 设备管理与维修 2018(22)

- [11].预防性维修[J]. 民航管理 2016(07)

- [12].露天矿重型汽车预防性维修的探讨[J]. 民营科技 2016(12)

- [13].不完美检测下的控制图与预防性维修联合设计[J]. 工业工程与管理 2017(04)

- [14].有限使用时间内预防性维修策略优化[J]. 兵工学报 2015(11)

- [15].医学装备的预防性维修管理[J]. 医疗装备 2015(17)

- [16].产品二维不完全预防性维修间隔期优化研究[J]. 兵工学报 2016(03)

- [17].探析炼化企业机泵预防性维修策略[J]. 化工管理 2016(07)

- [18].基于故障预测的预防性维修策略优化模型[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(07)

- [19].设备预防性维修管理与设备的可靠性管理[J]. 中国设备工程 2020(22)

- [20].海底点蚀管道不完全预防性维修模型[J]. 油气储运 2019(12)

- [21].医疗设备最佳预防性维修周期模型的设计与应用[J]. 现代仪器与医疗 2018(06)

- [22].动态维修成本下的非周期预防性维修决策模型[J]. 沈阳工业大学学报(社会科学版) 2018(06)

- [23].不完全预防性维修条件下保修决策模型研究[J]. 兵器装备工程学报 2019(10)

- [24].基于预防性维修的汽车质保服务策略优化[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2018(04)

- [25].一种基于可靠度约束的分阶段等周期预防性维修模型研究[J]. 兵工学报 2017(11)

- [26].参数对预防性维修模型的影响分析与仿真[J]. 控制工程 2015(01)

- [27].劣化系统周期预防性维修策略的优化[J]. 系统工程与电子技术 2014(06)

- [28].建立闭环控制的预防性维修系统[J]. 科技传播 2012(17)

- [29].基于故障率的机床预防性维修周期模型应用[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(03)

- [30].当预防性维修不够的时候[J]. 铁道机车车辆工人 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d653a5a070f313dfe5624ca1.html