# 一种新型船载卫星通信天线控制器研究与应用

### 论文摘要

“动中通”通信系统要求天线能够克服载体运动对天线波束指向的扰动，保证天线波束始终能够稳定地对准卫星，以实现连续的卫星通信。这就要求“动中通”通信系统应具有一个良好的天线控制系统，即该控制系统除了实现跟踪对星的任务外，还具有隔离载体扰动，稳定空间指向的能力。综合成本、性能、实用性等多种因素，本课题研究的天线控制系统采用的是在惯性测量装置与GPS组合方案基础上实现圆锥扫描自动跟踪控制。本文是以“Ku频段0.6米船载动中通天线”项目为研究基础。论文首先简要描述了船载“动中通”天线系统的组成和工作方式；重点描述了船用站天线控制系统的软硬件设计，主要包括：C8051F120核心处理器的优化配置，确保了船载天线控制器高效的运作；电子罗盘、GPS、陀螺平台等姿态敏感元件的优化配置，提高了天线控制器较好的隔离载体运动的性能；船载站天线伺服驱动控制模块的改进，有效的驱动无刷直流电机执行伺服补偿；系统控制软件的模块化设计，确保了控制系统执行的高效性和精确性；提出了一种基于大载波和信标信号的新型跟踪判别方法，解决了一般系统可能出现的误跟踪卫星信号的弊端。此外，论文中新提出了几种优化的软件算法，克服了一般陀螺零点漂移的问题，提高了系统捕获速度和跟踪精度。经过对所设计系统的跟踪性能的实际测试，结果表明，本船载式卫星通信地球站天线控制系统的研发是成功的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及来源

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题研究意义

- 1.4 论文的内容安排

- 第2章 系统组成与要求

- 2.1 系统组成

- 2.1.1 系统组成及功能

- 2.1.2 主要模块参数配置

- 2.2 系统工作方式设计

- 2.2.1 “动中通” 系统工作原理

- 2.2.2 “动中通” 系统工作方式设计

- 2.3 本章小结

- 第3章 驱动电路的研究

- 3.1 直流PWM 伺服驱动的工作原理

- 3.2 韩国SBDM-05 独立驱动器性能分析

- 3.2.1 MC-33035 电气特性

- 3.2.2 MC-33035 性能分析

- 3.3 A3936 /A3938 驱动器性能分析

- 3.3.1 A3936/A3938 电气特性

- 3.3.2 A3936/A3938 性能分析与设计

- 3.4 控制器检测方案设计

- 3.5 本章小结

- 第4章 软件控制系统的研究与优化

- 4.1 软件开发环境简介

- 4.2 系统控制软件结构设计

- 4.2.1 天线初始化

- 4.2.2 天线走理论位置

- 4.2.3 天线搜索寻星

- 4.2.4 天线锁定信号跟踪

- 4.3 跟踪控制方式的选择

- 4.4 部分控制算法的优化

- 4.4.1 零点自适应校正算法

- 4.4.2 GPS 报文处理算法

- 4.4.3 滤波处理

- 4.5 本章小结

- 第5章 实验测试与性能分析

- 5.1 常见问题与解决方案

- 5.1.1 圆锥扫描频率

- 5.1.2 水平仪滞后问题

- 5.2 系统性能测试结果与分析

- 5.2.1 跟踪精度计算

- 5.2.2 跟踪性能分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者攻读硕士期间发表论文及科研实践

- 附录

### 相关论文文献

- [1].船载梦向前[J]. 北方音乐 2017(15)

- [2].船载电子信息网络建模仿真研究[J]. 舰船科学技术 2016(22)

- [3].对船载危险货物安全运输的思考[J]. 河北企业 2013(07)

- [4].船载集装箱危险货物瞒报谎报现象的管理[J]. 中国海事 2008(06)

- [5].应用船载气象导航软件优化船舶航线实例分析[J]. 世界海运 2020(09)

- [6].利用边缘技术探测进行船载激光布里渊散射雷达频移分析[J]. 舰船科学技术 2017(10)

- [7].多波束自动切换船载卫星通信物联网技术研究[J]. 舰船科学技术 2016(20)

- [8].浅谈电磁干扰对船载电子设备的抑制方法[J]. 科技创新与生产力 2014(08)

- [9].船载包装危险货物安全管理研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(11)

- [10].广东省船载有毒有害物质(HNS)应急机制的完善[J]. 中国海事 2010(04)

- [11].嵌入式实时操作系统在船载导航软件中的设计[J]. 舰船科学技术 2017(06)

- [12].船载危险货物申报管理制度存在的问题及建议[J]. 中国水运 2015(11)

- [13].纸船载着愿望来[J]. 故事大王 2008(03)

- [14].面向海事监管的船载危险货物集装箱查验选箱[J]. 中国海事 2019(11)

- [15].试论GPS及GPRS船载设备的电磁兼容问题[J]. 电子世界 2014(14)

- [16].船载卫通天线配重最优化方法分析[J]. 物联网技术 2020(05)

- [17].基于北斗差分定位及移动通信技术的船载智能终端设计[J]. 交通科技 2019(06)

- [18].从江苏响水“3·21”爆炸事故看船载危险货物的安全监管[J]. 水运管理 2020(05)

- [19].船载测控雷达信道系统的BIT设计[J]. 电子设计工程 2016(20)

- [20].2HZS90型船载式搅拌站设计[J]. 建设机械技术与管理 2018(12)

- [21].船载海洋水质自动监测系统研制和应用[J]. 环境影响评价 2018(06)

- [22].船载卫通站历史监控数据管理系统设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2015(02)

- [23].基于ZigBee和GPRS的船载货物状态远程监控系统设计[J]. 机械与电子 2011(04)

- [24].船载“动中通”伺服系统控制电路的硬件设计[J]. 微型机与应用 2017(20)

- [25].船载光电平台腐蚀机理分析及应用[J]. 武汉船舶职业技术学院学报 2019(01)

- [26].船载移动通信终端设计与实现[J]. 信息通信 2019(10)

- [27].船载脚踏式水生植物修剪机的设计与试验研究[J]. 中国农机化学报 2014(06)

- [28].ABB船载直流电网帮助船舶节省燃油高达27%[J]. 电气时代 2014(08)

- [29].船载医院模块训练中的护理急救体系[J]. 实用医药杂志 2011(07)

- [30].适用船载的藻水高效分离技术研究[J]. 中国环保产业 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d65b105ed80fa128e4a91f35.html