# 光学色散补偿薄膜的研究

### 论文摘要

在飞秒激光脉冲的产生过程中,由于材料色散和非线性效应会导致各个波长的光传播群速度,产生啁啾现象并导致脉宽展宽,为补偿这一效果,需要引入一定量的负色散。而相比于其他的色散补偿器件,比如光栅对、棱镜对,光学色散补偿薄膜有插入损耗小,补偿精度好的优点,因而在近年得到了广泛重视。然而目前色散补偿薄膜研究中存在一些难点,主要表现为：设计时要同时考虑色散特性和反射率的要求,色散特性对制备误差非常敏感,缺少精确的测试手段等等。为解决这些问题,本文重点在设计和测试两个方面进行了一些探索：(1)在优化设计方面,针对各种实际使用需求设计了一系列色散补偿薄膜,讨论了各种初始结构对最终设计结果的影响,并且首次引入了粒子群优化算法用于色散补偿薄膜的优化设计,取得了较好的效果(2)对色散补偿薄膜的时域特性进行了一些初步分析,采用时频分析的手段分析了脉冲的时域展宽效果和啁啾特性,分析了频域各个参数对时域特性的影响；同时采用时域有限差分法动态模拟了光脉冲在薄膜结构内的传播过程,并且通过这种方法记录了最大场强值的分布特性,可以作为抗击光损伤特性的一种辅助分析手段。(3)在测试方面,搭建了白光干涉系统,对实验室自制的色散补偿薄膜进行了色散特性测试,取得了较为可信的测试结果。采用多种信号处理方法来减少测试噪声的影响。同时还探索了该白光干涉系统在绝对位相测试,薄膜厚度反演,块状材料色散测试以及压电特性测试方面的潜在应用。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 光学薄膜技术的应用和发展

- 1.2 光学薄膜的位相特性及其应用

- 1.3 飞秒激光技术的发展与应用

- 1.4 基于光学薄膜的色散补偿技术

- 1.5 本论文的主要研究内容和创新点

- 参考文献

- 第二章 光学色散补偿薄膜的优化设计

- 2.1 色散补偿薄膜器件的工作机理与分类

- 2.2 宽带色散补偿薄膜的设计

- 2.3 窄带色散补偿薄膜的设计

- 2.4 基于粒子群算法的色散补偿薄膜设计

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 光学色散补偿薄膜的相关模拟与理论分析

- 3.1 色散补偿效果的时-频域分析

- 3.2 基于时域有限差分方法分析光波传播过程

- 参考文献

- 第四章 光学薄膜的位相特性测试

- 4.1 频谱干涉理论与基本系统搭建

- 4.1.1 各种测试方法的比较

- 4.1.2 实际测试系统搭建

- 4.1.3 各阶位相信息提取的基本计算流程

- 4.2 频谱干涉理论与基本系统搭建

- 4.2.1 各种改进的信号处理方法

- 4.2.2 信号处理结果分析与比较

- 4.2.3 测试结果分析

- 4.3 绝对位相的测试

- 4.3.1 测试方法的比较

- 4.3.2 单层薄膜的测试

- 4.4 测试系统的其他应用

- 4.4.1 单层薄膜的厚度反演

- 4.4.2 块状材料群折射率测试

- 4.4.3 压电薄膜特性测试

- 4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 总结与展望

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d685ac6245f7a9679bcb4471.html