# 浊点萃取茶叶中拟除虫菊酯类杀虫剂残留研究

### 论文摘要

本论文研究了一种新的萃取方法,即浊点萃取法。浊点萃取法利用表面活性剂为萃取剂,不使用或少使用有机溶剂,从而减少了对环境的二次污染和对实验室操作人员危害。本文首先综述了农药残留分析常用的前处理方法和检测技术,并对最新的研究进展进行重点叙述。从农药残留分析的发展趋势可以看出,减少有机溶剂的使用、减少对环境的污染,是农药残留分析的发展方向。其次,研究了浊点萃取方法对茶叶中高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氯菊酯、联苯菊酯、功夫菊酯分析应用。实验所用的表面活性剂为聚乙二醇6000（PEG6000）,研究了不同的条件对浊点萃取的影响,这些条件主要有表面活性剂的种类和浓度、添加剂的种类和浓度、平衡温度、平衡时间等,并进行了优化,确定最佳的实验条件。用液相色谱-紫外检测器对浊点萃取后的表面活性剂富集相直接进行检测,为了提高检测灵敏度并使浊点萃取方法也能用于气相色谱,用浊点萃取-反萃取方法进一步处理富集相,然后用气相色谱-电子捕获检测器进行检测,用于茶叶中拟除虫菊酯类农药残留分析均取得了满意的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 1. 选题背景和依据

- 2. 选题目的

- 3. 选题意义

- 参考文献

- 第一章 文献综述

- 1. 农药残留分析前处理技术

- 1.1. 液-液分配萃取和索氏萃取技术

- 1.2. 超声波提取技术

- 1.3. 微波辅助萃取技术

- 1.4. 固相萃取技术

- 1.5. 加速溶剂萃取技术

- 1.6. 固相微萃取

- 1.7. 膜分离技术

- 1.8. 浊点萃取技术

- 1.9. 吹扫蒸馏

- 1.10. 分子印迹技术

- 2 农药残留分析检测技术

- 2.1. 薄层色谱法

- 2.2. 气相色谱法、气相色谱-质谱联用法

- 2.3. 液相色谱法

- 2.4. 毛细管电泳法

- 2.5. 直接光谱分析

- 2.6. 免疫分析法

- 2.7. 生物传感器技术

- 2.8.电化学分析法

- 参考文献

- 第二章 浊点萃取-高效液相色谱法测定茶叶中6种拟除虫菊酯农药残留

- 摘要

- Abstract

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1. 仪器与试剂

- 2.2. 样品处理

- 2.3. 色谱条件

- 3. 结果与讨论

- 3.1. 色谱分离条件的选择

- 3.2. 样品前处理条件的选择

- 3.2.1. 表面活性剂类型和浓度的选择

- 3.2.2. 添加剂的选择

- 3.2.3. 平衡时间的选择

- 3.2.4. 离心时间和转速的选择

- 3.2.5. 平衡温度的选择

- 3.3. 线性关系、回收率、精密度、检出限、线性范围

- 4. 实际样品的检测

- 5. 结论

- 参考文献

- 第三章 浊点萃取-异辛烷反萃取-气相色谱测定茶叶中拟除虫菊酯农药残留

- 摘要

- Abstract

- 1. 引言

- 2. 实验部分

- 2.1. 仪器与试剂

- 2.2. 浊点萃取-反萃取步骤

- 2.3. 样品处理

- 2.4. 色谱条件

- 3. 结果与讨论

- 3.1. 色谱分离条件的选择

- 3.2. 浊点萃取条件的选择

- 3.2.1. 表面活性剂种类和浓度的选择

- 3.2.2. 盐浓度的选择

- 3.2.3. 平衡时间的选择

- 3.2.4. 平衡温度的选择

- 3.3. 异辛烷反萃取条件的选择

- 3.3.1. 异辛烷反萃取体积选择

- 3.3.2. 超声时间对反萃取效率的影响

- 3.3.3. 离心净化

- 3.4. 线性关系、检出限、线性范围

- 3.5. 回收率与精密度

- 3.6. 样品检测

- 4. 结论

- 参考文献

- 全文结论和研究展望

- 1. 全文结论

- 2. 展望

- 致谢

- 附录:攻读硕士学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].浊点萃取技术-原子光谱法在食品中金属元素检测中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2014(05)

- [2].浊点萃取-原子光谱法在金属离子形态分析中的应用[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [3].浊点萃取技术的应用[J]. 化学世界 2008(05)

- [4].浊点萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定尿液中痕量铊[J]. 江苏预防医学 2018(05)

- [5].浊点萃取—火焰原子吸收光谱法在重金属铬、铅、镉形态分析的应用[J]. 当代化工研究 2016(12)

- [6].浊点萃取用于有机磷农药残留的检测[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(03)

- [7].浊点萃取-石墨炉原子吸收测定自来水样中的铁[J]. 河北化工 2009(12)

- [8].双硫腙浊点萃取-石墨炉原子吸收法测定盐干海带中铅[J]. 临床医药文献电子杂志 2018(84)

- [9].双浊点萃取-毛细管电泳法测定天然水中酚类化合物的研究[J]. 分析科学学报 2016(01)

- [10].混合胶束浊点萃取法测定污水中的三种喹诺酮药物[J]. 科技创新导报 2013(34)

- [11].浊点萃取技术在环境样品分析中的应用[J]. 四川化工 2010(03)

- [12].浊点萃取-高分辨连续光源石墨炉原子吸收光谱法测定环境水样中的痕量铅[J]. 光谱学与光谱分析 2012(10)

- [13].浊点萃取法在农药残留分析中的应用[J]. 农药学学报 2009(02)

- [14].浊点萃取-气相色谱法测定槲寄生中20种农药残留[J]. 中国中药杂志 2009(20)

- [15].浊点萃取在锕系和镧系元素分离分析中的应用[J]. 核化学与放射化学 2019(01)

- [16].快速协同浊点萃取-分光光度法测定水中六价铬[J]. 中国卫生检验杂志 2016(22)

- [17].浊点萃取与液相色谱联用检测啤酒中的黄腐酚[J]. 啤酒科技 2010(05)

- [18].以超声辅助浊点萃取法提取竹叶中的叶绿素[J]. 化学试剂 2015(03)

- [19].混合胶束浊点萃取结合磁分散固相微萃取测定苏丹橙G[J]. 日用化学品科学 2015(06)

- [20].浊点萃取-分光光度法测定自来水中痕量铝[J]. 化学研究与应用 2018(02)

- [21].浊点萃取分光光度法测定大米中的铅含量[J]. 南阳师范学院学报 2018(03)

- [22].浊点萃取技术及其在农药残留分析中的应用[J]. 农药 2011(07)

- [23].浊点萃取-紫外可见分光光度法测定痕量钴[J]. 化学研究与应用 2009(12)

- [24].基于结合反应修饰血清蛋白的浊点萃取方法研究及热透镜光谱法测定[J]. 分析试验室 2014(04)

- [25].浊点萃取甘草中甘草苷的实验研究[J]. 海峡药学 2019(06)

- [26].柿饼中铜检测的浊点萃取前处理方式探索[J]. 食品工业 2018(06)

- [27].Mn-CCA-CPC浊点萃取火焰原子吸收法测定水环境中锰[J]. 光谱学与光谱分析 2018(08)

- [28].1-亚硝基-2-萘酚浊点萃取-火焰原子吸收光谱法对水样中痕量铁的测定[J]. 分析测试学报 2008(10)

- [29].浊点萃取-紫外分光光度法同时测定厚朴酚与和厚朴酚的含量[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [30].浊点萃取-气相色谱-质谱法测定苹果汁中的有机磷农药残留[J]. 食品工业科技 2017(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d6b3c4db61015127d6a27c86.html