# 自由程序轧制中轧辊横移与负荷分配的建模与优化研究

### 论文摘要

进入工业社会以来,钢铁一直是人类最重要的基础原材料。目前,中国钢铁销售额约占全国GDP的8%,年产量约占全球总产量的50%,是我国最重要的支柱产业之一。但是,当前钢铁生产的利润微薄,降低制造成本成为钢铁企业生死存亡的关键所在。与此同时,用户需求越来越多样化,对产品品种、规格、质量的要求也越来越严。于是,能同时满足低成本和多样化要求的柔性化生产模式,成为钢铁企业的必然选择。在这种背景下,自由程序轧制技术（Schedule-Free Rolling, SFR）应运而生。SFR是带钢热轧中实现柔性生产组织的有效途径,它是指在一个换辊周期内,钢种、厚度、宽度几乎可以不受限制地自由过渡的轧制技术,能有效提高生产组织的自由度、降低生产成本。但是,受制于硬件设备条件和优化控制技术等因素,SFR目前在国内并未得到普遍推广。近年,随着热轧设备不断进步,国内部分热轧生产线开始具备实施SFR的设备条件,但优化控制技术的缺失反而成为制约SFR实施的瓶颈。SFR优化控制技术的困难在于：一是过程建模复杂：优化目标的精度要求为微米级,且受到轧制规格、工艺参数、设备状态等众多因素的影响；二是优化算法困难,SFR问题是多目标优化问题,计算过程非常复杂、耗时较长,难以用于实时控制。近年来,随着计算机性能的不断提升,使得对SFR的综合优化成为可能。结合宝钢1880热轧在SFR实施过程中存在的问题,本文进行了轧辊横移与负荷分配的建模与优化研究。通过研发SFR优化控制技术,克服轧制过程中不断增长变化的局部不均匀轧辊磨损与热凸度,保持精轧过程的轧制稳定性。主要研究内容及进展如下：1、在对轧辊磨损影响因素进行详细分析的基础上,采用“切片法”,建立考虑横移影响的轧辊磨损模型。采用逐步累计一叠加方法,对一个换辊周期内的轧辊磨损进行分析计算,发现实施轧辊横移后,轧辊磨损在带钢宽度方向趋于均匀,消除了轧件边端部的局部严重磨损造成的猫耳现象,有利于实施自由程序轧制。2、通过对轧辊温度场的数值模拟,建立高精度的轧辊热变形模型。考虑轧辊横移对轧辊热凸度的影响,提出模拟轧辊温度场PR格式的差分方法,指出轧件对轧辊温度场的影响存在“浅层效应”。对一个换辊周期内的轧辊热变形进行数值模拟,发现实施轧辊横移后,轧辊热膨胀的范围向辊身边部区域扩展,起到分散热凸度作用,使热辊型曲线更为光滑平缓。3、提出轧辊横移策略的多目标优化方法。开发基于分解的多目标差分进化算法（MODE/D）,它使用差分进化算法代替遗传算法作为搜索引擎；提出变行程横移策略及其递推算法,通过横移步长、横移行程等决策变量来控制横移策略；通过数值模拟,分析横移策略对轧辊综合辊型的影响,给出两个平滑指标,用来评价横移对轧件接触部位辊缝形状的影响,以轧制计划带钢的平均边部平滑指标、平均中部平滑指标为目标函数,建立横移策略的多目标优化模型。在此基础上,提出交叉轧制横移策略的两阶段优化法。4、提出精轧负荷分配的多目标优化方法。开发高精度轧制力与轧制力矩的一体化模型,为负荷分配计算提供力能参数；提出轧制力模式负荷分配的CLAD算法,用于在线实现负荷分配计算；提出确定负荷分配系数的多目标优化模型,考虑能耗最小、负荷均衡和板形良好等优化目标,分析了不同目标间的矛盾关系。本文的研究内容,为轧辊横移策略与精轧负荷分配的优化设计提供了理论依据,同时面向自由程序轧制的在线控制,具有很强的实用性。相关成果应用到宝钢1880热连轧机组,大幅度拓展产线的自由轧制能力,同宽轧制长度从30km提高到60kmm,集批轧制总长度从70公里提高到100公里,实现复杂、难轧产品在大生产条件下的自由轧制。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 自由轧制技术的研究进展

- 1.2.1 减少与均匀化轧辊磨损

- 1.2.1.1 轧辊横移技术

- 1.2.1.2 在线磨辊技术

- 1.2.1.3 润滑轧制技术

- 1.2.2 增强轧机凸度控制能力

- 1.2.2.1 液压弯辊

- 1.2.2.2 PC（Pair Cross）轧机

- 1.2.2.3 CVC轧机（Continously Variable Crown）

- 1.2.3 改善精轧过程的轧制稳定性

- 1.2.3.1 高精度轧制设定模型

- 1.2.3.2 精轧机组负荷分配方法

- 1.3 本文的研究背景

- 1.3.1 1880热轧产品结构对自由轧制的要求

- 1.3.2 1880实现自由轧制存在的制约性问题

- 1.4 本文的研究思路

- 1.5 主要研究内容

- 第2章 轧辊横移对轧辊磨损的影响

- 2.1 引言

- 2.2 热连轧机轧辊磨损的特点

- 2.2.1 工作辊的局部不均匀磨损

- 2.2.1.1 局部不均匀磨损的特点

- 2.2.1.2 局部不均匀磨损的形成原因

- 2.2.1.3 局部不均匀磨损的减轻方法

- 2.2.2 前部机架与后部机架磨损量的差别

- 2.3 热连轧机轧辊磨损模型的开发

- 2.3.1 轧辊磨损影响因素的分析

- 2.3.1.1 计划长度对轧辊磨损的影响

- 2.3.1.2 轧制负荷对轧辊磨损的影响

- 2.3.1.3 润滑条件对轧辊磨损的影响

- 2.3.2 轧辊磨损模型的结构与参数

- 2.3.3 轧辊磨损模型的优化与验证

- 2.3.3.1 轧辊磨损的现场测量

- 2.3.3.2 磨损模型的参数优化

- 2.3.3.3 磨损模型的实验验证

- 2.4 横移策略对轧辊磨损辊型的影响

- 2.5 本章小结

- 第3章 轧辊横移对轧辊热变形的影响

- 3.1 引言

- 3.2 轧辊温度场的数值模拟

- 3.2.1 轧辊传热的基本方程

- 3.2.2 温度场PR格式的差分模型

- 3.2.3 轧辊换热边界条件

- 3.2.3.1 接触传热

- 3.2.3.2 强制水冷

- 3.2.3.3 辐射换热（Z2和Z10）

- 3.2.3.4 空气自然冷却（Z5、Z7和间歇时Z1）

- 3.2.4 两种边界处理方式的比较研究

- 3.2.5 换辊周期内温度场的演变规律及频域分析

- 3.3 轧辊热凸度的研究

- 3.3.1 轧辊热凸度模型及实验验证

- 3.3.2 换辊周期内热凸度的演变规律

- 3.3.3 轧制工艺参数对热凸度的影响

- 3.3.3.1 带钢宽度

- 3.3.3.2 轧制节奏

- 3.4 横移策略对轧辊热辊型的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 轧辊横移策略的多目标优化

- 4.1 引言

- 4.2 基于分解的多目标差分进化算法

- 4.2.1 多目标优化问题描述

- 4.2.2 MODE/D算法框架

- 4.2.2.1 确定权重的混料均匀设计法

- 4.2.2.2 差分进化操作

- 4.2.2.3 局部搜索策略

- 4.2.2.4 多样性保留策略

- 4.2.2.5 MODE/D算法流程

- 4.2.3 实验研究

- 4.3 轧辊横移策略的多目标优化模型

- 4.3.1 变行程横移策略及其递推算法

- 4.3.1.1 变行程定步长横移策略（VSFS）

- 4.3.1.2 变行程变步长横移策略（VSVS）

- 4.3.2 横移策略对轧辊综合辊型的影响

- 4.3.2.1 轧辊综合辊型的数值模拟

- 4.3.2.2 轧件接触部位辊缝形状的数值模拟

- 4.3.2.3 轧件接触部位辊缝形状的评价指标

- 4.3.3 普通轧制计划横移策略的优化

- 4.3.3.1 多目标优化模型的定义

- 4.3.3.2 实例计算与分析

- 4.3.4 交叉轧制计划横移策略的优化

- 4.3.4.1 交叉轧制板形控制难点

- 4.3.4.2 横移策略的两阶段优化法

- 4.3.4.3 实例计算与分析

- 4.3.5 关于横移策略优化目标的讨论

- 4.4 本章小结

- 第5章 精轧负荷分配的多目标优化

- 5.1 引言

- 5.2 轧制力与轧制力矩的一体化模型

- 5.2.1 数学模型的推导

- 5.2.2 统一表达式的建立

- 5.2.2.1 共同的影响因子

- 5.2.2.2 指数型公式的探索

- 5.2.2.3 待定参数的确定

- 5.2.3 新型轧制力能模型的应用

- 5.3 轧制力模式负荷分配的CLAD算法

- 5.3.1 CLAD算法

- 5.3.1.1 基本假设

- 5.3.1.2 算法推导

- 5.3.1.3 收敛判据

- 5.3.1.4 初始值确定

- 5.3.2 计算实例

- 5.4 确定负荷分配系数的多目标优化模型

- 5.4.1 多目标优化模型

- 5.4.1.1 目标函数

- 5.4.1.2 模型定义

- 5.4.2 实验结果与分析

- 5.4.2.1 两目标优化实验

- 5.4.2.2 三目标优化实验

- 5.4.2.3 单目标优化与多目标优化的比较

- 5.4.3 应用流程与案例

- 5.4.3.1 应用流程

- 5.4.3.2 应用案例

- 5.5 本章小结

- 第6章 自由轧制技术的现场应用

- 6.1 宝钢1880机组概况

- 6.1.1 轧辊横移系统的功能特点

- 6.1.2 1880大生产中存在的问题

- 6.2 轧辊横移策略优化方法的现场应用

- 6.2.1 应用方案

- 6.2.1.1 横移策略优化计算的设计思路

- 6.2.1.2 横移策略优化计算的简化思路

- 6.2.2 生产验证

- 6.2.2.1 无取向硅钢55公里同宽轧制

- 6.2.2.2 取向硅钢与碳钢2：1交叉轧制

- 6.3 轧辊横移与在线磨辊的联合应用

- 6.3.1 工作辊有效辊型的定义

- 6.3.2 WRS与ORP结合的辊型控制

- 6.4 自由轧制在1880机组的实施效果

- 6.5 本章小结

- 第7章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间主要的科研成果

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d6cdbb2c68061f00de125fff.html