# 混沌—鱼群算法在直接转矩控制系统中的应用研究

### 论文摘要

直接转矩控制技术自诞生以来,就以其简洁明了的系统结构,优良的静、动态性能,得到了极大的发展。在直接转矩控制技术中电机转速是不可少的检测量,但是由于速度传感器的安装不仅增加系统成本,而且会造成控制系统易受环境等因素影响导致系统的鲁棒性降低。因此,电机转速辨识是当前直接转矩控制系统研究领域中的研究热点之一,本课题通过神经网络速度辨识器辨识电机转速,但是由于通过传统的BP算法训练神经网络存在许多不足,为提高神经网络的训练速度以及提高神经网络的转速辨识精度,所以采用混沌-鱼群算法对神经网络速度辨识器进行优化。首先,本文在对直接转矩控制技术的发展与特点和无速度传感器技术进行介绍,又深入研究了异步电动机直接转矩控制方法的基本原理、异步电动机数学模型和逆变器开关状态与电压空间矢量的关系,详细阐述了电压空间矢量与磁链和转矩关系以及圆形磁链轨迹的等直接转矩控制的基础理论以及组成直接转矩控制系统的各个组成单元的原理。然后,本文又对神经网络实现速度辨识器的可实现性进行论证。为了能进一步提高神经网络的精度和寻优速度,将混沌算法融入到人工鱼群算法,将混沌算法的随机性、遍历性与人工鱼群算法的适应性、突现性融合到一起,形成混沌-鱼群算法对神经网络进行优化,并通过与其他算法进行对比,说明了其混沌-鱼群算法的有效性。并在MATLAB下对控制系统进行仿真,仿真结果证明了控制策略的可行性。最后,以TMS320F240为系统控制核心感应电机直接转矩控制实验台上实现神经网络速度辨识器,并编写控制系统软件,将混沌-鱼群算法神经网络速度辨识器嵌入DSP中,根据实验结果证明了在以速度传感器为闭环控制的直接转矩控制系统中神经网络速度辨识器可以很好的跟踪电机的实际转速,同时也验证了方案可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 直接转矩控制技术的研究现状

- 1.2 直接转矩控制技术的发展与特点

- 1.3 无速度传感器技术

- 1.4 本课题的研究意义

- 1.5 本课题的研究内容

- 第二章 直接转矩控制的基本原理与模型

- 2.1 异步电机的数学模型

- 2.2 逆变器开关状态及电压状态

- 2.3 电压空间矢量

- 2.3.1 空间电压矢量对定子磁链的作用

- 2.3.2 空间电压矢量对电机转矩的作用

- 2.4 圆形磁链轨迹原理

- 2.5 直接转矩控制系统的结构

- 2.5.1 直接转矩控制系统组成

- 2.5.2 磁链滞环调节器

- 2.5.3 转矩滞环比较器

- 2.5.4 磁链扇区判断

- 2.5.5 逆变器开关状态选择

- 2.6 本章小结

- 第三章 混沌-鱼群算法优化神经网络速度辨识器

- 3.1 速度辨识器的设计

- 3.1.1 速度辨识器模型的理论依据

- 3.1.2 BP神经网络模型

- 3.2 人工鱼群算法

- 3.2.1 人工鱼群算法概述

- 3.2.2 人工鱼群算法原理

- 3.3 混沌-鱼群算法

- 3.3.1 混沌优化算法

- 3.3.2 混沌优化人工鱼群算法

- 3.3.3 混沌初始化

- 3.3.4 人工鱼的分级

- 3.3.5 各级人工鱼的行为

- 3.3.6 混沌扰动自适应行为

- 3.4 混沌-鱼群算法对BP神经网络的离线优化

- 3.5 神经网络训练结果

- 3.6 本章小结

- 第四章 直接转矩控制系统仿真实验

- 4.1 直接转矩控制系统仿真平台的建立

- 4.1.2 电压、电流3/2变换模型

- 4.1.3 磁链和转矩计算模型

- 4.1.4 速度PI调节单元

- 4.1.5 磁链扇区判断单元

- 4.1.6 电压矢量选择单元

- 4.2 直接转矩控制系统仿真结果

- 4.3 本章小结

- 第五章 直接转矩控制系统实验的研究

- 5.1 TMS320F240基本特性

- 5.2 基于TMS320F240的开发装置

- 5.2.1 主回路硬件系统

- 5.2.2 控制回路硬件系统

- 5.3 控制系统软件设计

- 5.3.1 DSP集成开发环境CCS的介绍

- 5.3.2 系统程序流程图

- 5.3.3 混沌-鱼群神经网络速度辨识器程序

- 5.4 实验结果分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种采用动态游动模式的鱼群算法[J]. 计算机仿真 2015(04)

- [2].中国区域经济协调发展的混合鱼群算法聚类分析[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].一种新型二进制编码的量子鱼群算法[J]. 电脑知识与技术 2008(S1)

- [4].基于改进鱼群算法的柔性作业车间调度问题研究[J]. 机电一体化 2017(03)

- [5].基于文化鱼群算法的到达时间差定位技术[J]. 计算机工程 2011(14)

- [6].基于变步长鱼群算法的农业机电设备优化设计[J]. 武汉轻工大学学报 2019(04)

- [7].改进鱼群算法在云计算任务调度中的应用[J]. 电子设计工程 2017(06)

- [8].聚类分析和改进鱼群算法在物流运输路径优化中的应用[J]. 物流技术 2013(23)

- [9].人工鱼群算法研究综述[J]. 中国民航飞行学院学报 2013(04)

- [10].一种文化鱼群算法及其在电机参数辨识中的应用[J]. 电机与控制学报 2012(05)

- [11].基于混合遗传鱼群算法的贝叶斯网络结构学习[J]. 浙江大学学报(工学版) 2014(01)

- [12].基于小波变换和鱼群算法的网络抗毁性研究[J]. 计算机工程与设计 2013(04)

- [13].基于鱼群算法的图像阈值分割[J]. 计算机应用研究 2011(03)

- [14].人工鱼群算法改进方法概述[J]. 电子设计工程 2015(21)

- [15].基于改进鱼群算法的铝热连轧摩擦系数模型研究[J]. 计量学报 2016(01)

- [16].基于分段自适应鱼群算法的煤矿救援机器人路径规划[J]. 矿山机械 2014(06)

- [17].引入Lévy flight和萤火虫行为的鱼群算法[J]. 控制理论与应用 2018(04)

- [18].基于双鱼群算法的电力系统无功优化[J]. 控制与决策 2018(10)

- [19].基于鱼群算法的城市交通仿真[J]. 微计算机信息 2010(10)

- [20].一种改进混沌鱼群算法及其在四旋翼滑模控制中的应用[J]. 计算机测量与控制 2014(04)

- [21].基于鱼群算法的独立成分分析算法研究[J]. 计算机工程与应用 2013(13)

- [22].基于DCC策略改进的多鱼群算法[J]. 计算机工程与科学 2010(11)

- [23].基于单纯形法的改进型人工鱼群算法[J]. 计算机应用 2011(05)

- [24].带时间窗可回程取货车辆路径问题的元胞鱼群算法[J]. 系统管理学报 2011(06)

- [25].基于元胞鱼群算法的人员疏散模型[J]. 计算机系统应用 2019(05)

- [26].基于鱼群算法的运载火箭上升段弹道优化设计[J]. 系统仿真学报 2018(12)

- [27].基于改进鱼群算法和支持向量机的变压器故障诊断[J]. 电气自动化 2017(06)

- [28].粒子群优化鱼群算法仿真分析[J]. 控制与决策 2013(09)

- [29].基于小生境鱼群算法的有限元模型修正多解问题研究[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [30].基于改进鱼群算法优化神经网络的轴承故障诊断研究[J]. 轴承 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d6e09676407b611087622848.html