# 建筑工程施工钢筋砼墙外保温施工技术探究周双

中建二局第二建筑工程有限公司河南省郑州市450000

摘要：我国的地形复杂多样，因此我国各地域的气候特征也都不尽相同，这就使得身处不同地区的住民对自身居住建筑的保温要求存在些许差异，而这种差异性对我国建筑保温技术的应用是存在些许不利因素的，因此我国对于建筑墙体结构的保温性要求也就随之提高。钢筋砼作为一种全新的墙体结构，具有坚固的结构、灵活的韧性、舒适的质感以及一定的保温性等多种优点，因此这一结构开始渐渐为更多的建筑工程所选择作为自身的墙体架构材料，以实现内墙的保温性，进而给人们营造更为舒适的居住环境，从而提升建筑的居住质量。基于此，本文对建筑工程施工钢筋砼墙外保温施工技术进行分析。

关键词：建筑工程；钢筋砼墙；外保温施工；施工技术

外墙保温技术利用一定的发展技术，将墙体的导热性降低到一定的范围，使材料隔热保温效果发挥最大的限度并且与建筑物的墙体固定在一定。提升墙体的热阻值，使墙体达到保温进行有效隔热的一项重要工程。

1外墙保温施工技术的类别

外墙保温施工技术分为三类，分别为依靠墙体自身实现保温、置于墙体外侧的外挂式保温、利用聚苯板实现外墙的保温功效。

依靠墙体自身实现保温的主要是依靠建筑墙体材料，例如复合墙板、多孔砖等，这样可以使得建筑物不与外界直接接触，降低温度差，进而在夏季时阻断热空气，冬季时隔断冷空气，达到隔暑降温、防寒保暖的效果。这种外墙保温技术的优点是工程成本低、保温效果时间长，只要建筑物存在墙体自身保温功能就存在，但是保温材料的质量和功能要严格把关，防止出现冷桥、裂纹等问题，使节能和保暖统一起来。

置于墙体外侧的外挂式保温技术一般是依靠粘结砂浆或其他材料把夹心墙板、岩棉等固定在建筑房屋外墙的外侧，并且在外面配置一些防护表面或者装饰，阻断外部的热（冷）空气。置于墙体外侧的外挂式保温技术施工在墙体的外侧，可以增大建筑物的使用面积。

利用聚苯板实现外墙保温功效一般采用外墙外保温，即利用聚苯板可以保温的特性，将聚苯板和墙体粘连在一起。利用聚苯板实现外墙保温功效具有很强的适用性，施工简单、便于操作，并且施工手续少、施工量少、劳动强度低，可以大大节约成本。因此，通过聚苯板实现外墙保温功效，其社会效益和经济效益是不容小觑的。

2我国墙外保温技术常见问题归纳

外墙保温技术优点众多，比如：可避免外墙受冷时结露、可延长建筑结构的整体使用寿命、可避免“热桥”现象的出现、可大幅度的减少温度应力、不会占据很多的使用面积等等；但它也有着自身突出的“硬伤”，其中比较突出的是：第一，火灾隐患，尽管现在广泛的应用自熄型乙烯板，但当发生火灾时保温层内的聚苯乙烯仍会被燃烧，导致火势蔓延；第二，在高层建筑中，高楼层（尤其是背风面上）所要承受的风力非常巨大，连带负压所产生的吸引力有时会造成保温板脱落的情况；第三，在室内湿度比较大的地区，容易由于水汽外渗导致墙体与保温层间产生“结露”现象。而钢筋砼墙体由于自身的特点，可以大大减小或避免这些外墙保温施工中常见的硬伤。

3钢筋砼墙体外保温施工要求

3.1所选材料要求

首先是对所选用做保温层的聚合物的要求，常规的钢筋砼墙体外保温施工中选用的聚合物材料大多有以下三种：第一种是粉末状的，这类聚合物在施工现场直接按相应的比例放入水，然后进行充分的搅拌便可以使用；第二种是由部分粉末和液态胶体组成的，使用时用水泥按比例的混合粉末以及液态胶体成分，再进行充分的搅拌就可以使用；第三种是由石英沙，水泥以及供应商提供的悬浊液组成，将这三者按比例进行融合搅拌即可。其次，网装编织物的选择。通常在钢筋砼墙体外保温施工中选用的网状编织物，是由防水聚合物和耐碱纤维编织混合而成的，它具有增强墙体外保温强度及增强其抗裂能力的作用。最后，锚固件的选择，在钢筋砼墙体外保温施工中，锚固件是用来固定保温板进行拼接的，常选用的有塑胶钉和有防腐蚀涂层的金属钉。

3.2钢筋砼墙体外的保温要求

出于对钢筋砼墙体外保温施工后裂缝产生情况因素的考虑，施工操作进行时气温应满足大于或等于5℃；墙外风力小于或等于5级的前提。要避免施工作业墙表温度过高，切尽量避免雨季施工。与此同时，在进行建筑工程中对施工钢筋砼墙外保温施工的相关工序之前，首先要对周围的环境进行一定的检查，确保在接下来的施工中所要用到的埋件全部落实到位，确保建筑的初期水、电、天然气管道架构都已顺利实施，从而避免对这些设施的二次整改破坏到建设完毕的内墙。

4钢筋砼墙体外保温的具体施工方案

4.1依照相关规定有序进行内墙施工

同时根据窗口的相关数据加工或拼接成各种所需求规格的保温板，有对接需求的地方必须加工成企口板，并对其进行细致的编号，方便施工过程的进行。将施工中所要涉及的部位进行基层清洁，比如：门/窗口、松散砼、弹墙等。

4.2根据外墙墙体的模板进行保温板的安装

所有的保温板对接处必须用胶粘进行密实处理，防止缝隙出现，其中当保温板进行拼接时要注意锚固；当进行锚固时，如出现锚筋伸出钢筋砼墙体外的情况时，一定要记得对外延部分补刷防锈涂层；其中当钢筋砼外砼浇筑到建筑顶层标高时，要在墙体外侧留出与楼板厚度相同的企口；其中在各规格模板安装的过程中要注意模板的校准工作，以保证模板拼接的坚固性和紧密性，在此过程中切忌保温板与模板的相互压靠。

4.3钢筋砼浇筑时的层次处理

要做到分期，均匀，连续，每一层浇注时不可过薄或过厚（常规浇筑厚度范围为80cm～1m）；钢筋砼浇筑下料时要从两侧同时进行，并保证下料的高度在同一水平线。当浇筑高度达到设计要求时将上表面进行平齐处理，浇筑完成后进行监测当砼强度达到标准时（如掺杂防冻剂时注意砼强度的规范增量）可进行拆模步骤，由外而内，要注意对边、角等部位的修整工作。如出现部分保温板材的掉落或缺失，则要及时的用相应的保温材料进行添补。

4.4拆模时的温度监测

钢筋砼墙的墙体拆模环节也是值得注意的建设重点，因为实际的拆模环节需要一定的温度为支持，而一旦温度不符合拆模的标准就会出现拆模失败等想象，进而对建筑墙面的工期造成不良的影响，因此要对拆模时的温度进行一定的抽样检测记录，一旦温度低于拆模温度标准，就要需要通过洒水等方式来对模体进行一定的处理，从而使拆模环节能够顺利进行，在拆模之后要注意检查拆模脱落后墙面的质量，以确保钢筋砼的表面的光滑度，一旦出现零件掉渣、钢筋外露，以及不平整的墙面质量问题，就要及时进行应对机制，通过一定的修复类工序对墙体进行二次处理，进而保证钢筋砼墙的实际建筑质量。

结束语：

总而言之，建筑工程中对施工钢筋砼墙外保温施工技术的开发具有重大的意义，对这一技术的开发有利于提升我国建筑物内墙的整体保温质量，有利于为人们提供更为优质的生活环境，同时还有利于促进我国内墙修筑工艺的进步，而这都是对建筑领域的经济发展有重大的促进意义。

参考文献：

[1]试论建筑工程中钢筋砼墙外保温施工技术[J].李峰，邓海峰.黑龙江科技信息.2015（20）

[2]试论建筑工程施工钢筋砼墙外保温施工[J].林杨.黑龙江科技信息.2016（11）

[3]建筑工程钢筋砼墙外保温施工技术的实践探索[J].李卫.四川水泥.2016（07）

[4]浅谈建筑工程中钢筋砼墙外保温施工方法[J].颜天祥.广东蚕业.2017（03）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d6fa97dd8dc49a0fdb3a3b08.html