# OCDMA系统中混沌光地址码编解码方案研究

### 论文摘要

光码分多址（OCDMA）技术是把码分多址（CDMA）与光纤通信相结合产生的一种光通信技术,主要优点表现在:用户容量较大,允许用户随机接入;充分利用光纤的带宽;保密性较好等几个方面。因此OCDMA技术具有很强的技术优势和广阔的应用前景。混沌是非线性系统中确定性的、类似随机的现象,混沌信号对初值十分敏感,具有宽功率谱、可再生等特点。利用混沌系统产生的混沌序列作为CDMA系统中的扩频序列,它能提高信息传输的安全性,如何利用混沌系统产生比传统双极性序列有更好相关性的混沌序列在无线CDMA领域已有了大量理论和实验研究报道。OCDMA系统利用码分复用技术和光纤传输,它在扩频码的设计和实现方法等方面都具有特殊性,探讨混沌序列的良好相关性能否提OCDMA系统的容量以及混沌序列能否加强OCDMA系统的保密性,成为一个崭新且有意义的研究方向。为了降低OCDMA系统中的多址干扰、提高OCDMA系统的容量和保密性,本文对混沌序列的构造方法、产生混沌序列的器件、基于混沌序列的编解码方案及其系统性能等方面进行了深入的研究。主要研究工作及创新成果如下:1.研究了基于混沌序列的相干方案:a.提出了利用混沌序列发生器驱动马赫-增德尔相位调制器在光域扩频和解扩的混沌OCDMA方案;b.提出了利用光纤延迟线及相移器实现的基于混沌序列的编解码方案。对混沌OCDMA系统,在完全异步的情况下,推导了信噪比和误码率的表达式,仿真分析了误码率随用户数的变化曲线,并与使用GOLD序列时的误码率曲线进行了比较,这些研究结果表明基于混沌序列的系统有较低的误码率和较高的安全性。2.根据三阶chebyshev映射,设计了一种完全平衡互补结构的混沌序列（“+1”和“-1”码元个数相等）。基于此混沌序列的OCDMA系统,其直流分量不存在,使系统结构得到简化。通过对系统性能的分析,给出了接收端输出信号及误码率的表达式;仿真结果表明混沌序列的相关性特别是部分相关性优于Gold序列,在异步接入的情况下,基于混沌序列的OCDMA系统与使用Gold序列时相比有较低的误码率。3.我们提出一种在光域产生模拟双极性混沌序列的方法,即利用马赫—增德尔干涉仪光路可调制输入光电场矢量的振幅和相位,通过选取干涉仪的臂长,使输出光的电场矢量等于输入光电场矢量与余弦项的乘积,多个这样的干涉仪光路并结合光纤延迟线和相移器,按logistic映射产生了双极性的混沌序列,从而形成混沌序列发生器。4.提出了以3中所提出的混沌序列发生器作为编码器的一种OCDMA系统结构,结合模拟混沌序列的特点,推导了信噪比和误码率的表达式,仿真分析了误码率随用户数的变化曲线。仿真结果表明,基于logistic映射产生的模拟混沌序列的OCDMA系统,其误码率曲线与Gold序列类似。基于模拟混沌序列的OCDMA系统,经扩频后信号的功率谱与噪声类似,因此很难被破译,具有较高的安全性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 光纤通信的发展概况

- 1.2 OCDMA系统的原理

- 1.3 混沌序列及其特点

- 1.4 本文的主要工作及章节安排

- 参考文献

- 第二章 OCDMA关键技术

- 2.1 光地址码介绍

- 2.1.1 现有光地址码的特性分析

- 2.1.2 单极性码

- 2.1.3 双极性码

- 2.2 OCDMA系统的编解码器

- 2.2.1 光纤延迟线编解码器

- 2.2.2 光栅型编/解码器

- 2.2.3 马赫-曾德尔干涉仪链（MZI）编解码器

- 2.3 OCDMA系统结构

- 2.3.1 相干OCDMA和非相干OCDMA

- 2.3.2 DS-OCDMA系统和 FE-OCDMA系统、FH-OCDMA 系统

- 2.3.3 一维OCDMA系统和二维OCDMA系统

- 参考文献

- 第三章 混沌及混沌序列

- 3.1 混沌

- 3.1.1 混沌概述

- 3.1.2 混沌的定义

- 3.1.3 产生混沌的途径

- 3.1.4 混沌的判别方法

- 3.2 混沌序列

- 3.2.1 混沌序列的定义及产生方法

- 3.2.2 几种常用的混沌映射

- 3.2.3 混沌序列的特性

- 3.2.4 混沌序列的状态检测

- 参考文献

- 第四章 基于数字混沌序列的 OCDMA系统及性能分析

- 4.1 基于数字混沌序列的相干OCDMA系统及性能分析

- 4.1.1 系统描述

- 4.1.2 数字混沌序列的构造

- 4.1.3 信噪比和误码率性能分析

- 4.1.4 仿真结果与分析

- 4.2 基于混沌序列的互补平衡解码OCDMA系统

- 4.2.1 完全平衡混沌序列的构造方法

- 4.2.2 基于混沌序列的互补平衡解码方案及其性能分析

- 4.2.3 利用马赫增德尔相位调制器的互补平衡解码方案及性能分析

- 4.2.4 利用光纤延迟线的互补平衡解码方案及性能分析

- 4.2.5 结论

- 参考文献

- 第五章 基于模拟混沌序列的 OCDMA系统及性能分析

- 5.1 模拟光混沌序列发生器

- 5.1.1 Logistic映射及其性质

- 5.1.2 利用马赫—增德尔干涉仪产生模拟的双极性混沌序列

- 5.1.3 混沌序列发生器可重构的方法

- 5.1.4 结论

- 5.2 基于模拟混沌序列的OCDMA系统

- 5.2.1 基于模拟混沌序列的OCDMA系统

- 5.2.2 仿真结果与分析

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文研究工作的总结

- 6.2 对OCDMA技术发展的展望

- 致谢

- 博士期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d75f2fc72f1bea8664c520f7.html