# 鄂尔多斯盆地延川南地区煤储层特征研究

### 论文摘要

煤层气是以吸附态为主赋存在煤层中的一种清洁能源。我国煤炭资源非常丰富,煤层气资源量也相当可观。开发煤层气不仅只是提供能源,对减少瓦斯事故、保护大气层也都有重要意义。延川南区块是中国石化煤层气勘探开发的主要区块之一。延川南地区在构造上位于渭北隆起与晋西挠褶带的交汇处,石炭-二叠系煤系地层构造形态为一单一的背斜构造,局部具有挠褶构造特征。区内石炭-二叠系含有煤层较多,全区稳定分布的主要是2号与10号煤层,由于其煤质较好、煤层较厚,是煤矿主要开采的煤层,同时也是煤层气勘探开发的主要目标煤层。煤层从东南向西北方向埋深逐渐增加,埋深一般小于1300m,煤层的露头多是在区块的东南部。该地区煤层为中高阶煤层,宏观煤岩类型以半光亮煤为主,煤层的孔隙度较低,比表面积较大,经测试平均孔隙度3.4%,由于煤层气以吸附态为主,煤基质的比表面积较孔隙度更为重要;煤层渗透性总体较差,2号煤层渗透率为0.0124-0.1698md,10号煤层渗透率为0.026-0.2265md,在该区块的中部地带渗透率较高（>0.1md）。2号、10号煤所含灰分较低,有利于煤层吸附更多的煤层气。通过取心测试和排采数据验证等,确定煤层含气量较高,一般大于13m3/t。在研究过程中,发现所测的含气量值存在较大误差,经分析是由于所测得的逸散气体严重偏小所造成的。经校正后,最大含气量值超过30m3/t,煤层含气饱和度一般大于85%,说明该地区成藏后后期破坏作用较小。总的来说,延川南地区2号、10号是煤层气勘探开发的有利区,延1井和其他排采井的数据也验证了该地区具有商业开发的潜力。本地区构造简单,含气性主控因素主要是压力因素,压力增高,含气量值在一定范围内增大。经测试可知,在西部平台地区压力系数为0.76-0.87MPa/100m,而在东部平台则为0.40-0.48MPa/100m,分别处于两个不同的压力系统。另外,在12口参数井中,煤层含气量与埋深/煤层厚度具有较好的相关性,相关系数达到了0.82,该认识有待进一步在全区范围内进行验证。延川南地区总资源量523.44×108m3,其中,2号煤层资源量为357.7×108m3,10号煤层资源量为165.74×108m3。根据埋深和渗透率,将该地区煤层气储层划分为三类,即I类有利区、II类有利区和III类有利区。其中I类有利区主要分布在区块的中部,且所占的资源量比例较大。I类区2号煤层资源量137×108m3,占2号煤层资源量的38%,I类区可能为该地区煤层气建产的有利区。通过对延川南地区综合分析研究,认为该地区有进行商业开发的价值,有望成为中国石化的第一个煤层气商业示范区。主要开发区应以中部I类有利区为主,并不断的向外扩展,先进行小井组排采,获得一些的排采数据和积累排采经验;在区块的北西方向,即煤层埋深较大的区域,应继续进行勘探工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 题目来源及研究意义

- 1.1.1 题目来源

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 研究现状及存在问题

- 1.2.1 煤储层特征研究现状

- 1.2.2 延川南地区煤炭、煤层气勘探历史

- 1.2.3 存在问题

- 1.3 研究内容

- 1.4 技术路线

- 1.5 主要完成工作量

- 第2章 区域地质概况

- 2.1 地理位置

- 2.2 区域构造位置及特征

- 2.3 延川南地区含煤岩系及主要煤层

- 2.3.1 石炭系（C）

- 2.3.2 二叠系（P）

- 2.4 含煤层系沉积环境

- 2.4.1 上石炭统太原组

- 2.4.2 下二叠统山西组

- 第3章 延川南地区煤储层基本特征

- 3.1 煤储层与常规储层的异同

- 3.2 煤层赋存状态

- 3.2.1 煤层气储层埋深

- 3.2.2 煤层气储层厚度

- 3.2.3 煤层的空间展布以及分布面积

- 3.3 煤阶及其分布

- 3.4 煤岩、煤质特征

- 3.4.1 宏观煤岩类型

- 3.4.2 显微煤岩类型

- 3.4.3 煤质特征

- 3.5 孔隙度和渗透率

- 3.5.1 孔隙度

- 3.5.2 渗透率

- 3.6 煤储层压力和温度

- 3.6.1 注入/压降试井法

- 3.6.2 测井方法定性判别储层压力

- 第4章 延川南地区煤储层含气性及其影响因素

- 4.1 相关术语

- 4.1.1 含气量

- 4.1.2 兰氏体积

- 4.1.3 兰氏压力

- 4.1.4 含气饱和度

- 4.1.5 临界解吸压力

- 4.2 延川南地区含气性分析

- 4.2.1 含气量

- 4.2.2 气体组分

- 4.2.3 煤储层含气饱和度与临界解吸压力

- 4.3 含气量地质控制因素

- 4.3.1 煤层埋深和厚度

- 4.3.2 煤层物性

- 4.3.3 压力和温度

- 4.3.4 水文条件

- 4.3.5 顶底板岩性

- 4.3.6 构造作用

- 第5章 煤层气资源量计算及有利区分布

- 5.1 煤层气资源量计算

- 5.1.1 计算方法

- 5.1.2 计算参数

- 5.2 资源量计算结果及有利区分布

- 5.2.1 资源量计算结果

- 5.2.2 有利区分布

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得学术成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d782b42bd83988130dd0f4b9.html