# 超大跨度钢管混凝土拱桥施工过程中扣索索力计算方法研究

### 论文摘要

大跨径钢管混凝土拱桥以其优美的造型和经济的跨径,近年来得到了迅速的发展。大部分钢管混凝土拱桥的施工采用无支架缆索吊装法,后来又发展到千斤顶钢绞线斜拉扣挂法。这种多节段吊装的施工方法,须精确计算合理扣索力,确保桥梁在成桥后的结构受力和线形满足设计要求。本文以正在施工中的合江长江一桥为背景,对无支架缆索吊装千斤顶斜拉扣挂施工方法开展研究。主要内容如下:①在收集了国内外己有研究资料的基础上,总结和比较了目前常用的合理扣索力计算方法。②应用零弯矩法、零位移法和基于影响矩阵的未知荷载系数优化分析法开展了合江长江一桥拱肋吊装过程中的扣索索力计算,比较了这几种计算方法的优缺点,并讨论三种计算方法对施工控制的指导意义。③提出以裸拱变形为控制目标,介绍施工阶段拱肋线形控制的原理,利用几何解析的方法,推导了根据已安装阶段观测点标高计算下阶段拱肋安装标高的公式,讨论了拱肋切线安装的坐标的计算以保证施工线形。提出施工过程中以几何控制为主,索力控制为辅的监控原则。④研究拱肋吊装过程中的扣索非线性影响,采取修正扣索弹性模量及反复迭代来降低扣索非线性的影响,同时在考虑大变形的影响并在优化模型中合理处理,以保证拱肋的切线安装。⑤分析了风荷载、温度荷载及塔的偏位对拱肋吊装的影响,并针对上述影响因素提出了恰当的处理方法,降低了其对施工控制的影响,进一步保证了拱肋的成拱线形状态。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 拱桥的发展概况

- 1.1.1 石拱桥

- 1.1.2 钢拱桥

- 1.1.3 钢筋混凝土拱桥

- 1.1.4 钢管混凝土拱桥

- 1.2 钢管混凝土拱桥常用施工方法

- 1.2.1 转体施工法

- 1.2.2 缆索吊装法

- 1.2.3 支架施工法

- 1.2.4 同步提升法

- 1.3 斜拉扣索索力计算方法研究现状

- 1.4 本文所研究的内容

- 1.4.1 课题来源

- 1.4.2 本文主要研究内容

- 第二章 无支架缆索吊装扣索索力计算方法

- 2.1 概述

- 2.2 缆索吊装施工过程的模拟计算方法

- 2.2.1 前进分析法

- 2.2.2 倒退分析法

- 2.3 斜拉扣挂法索力计算方法

- 2.3.1 力矩平衡法

- 2.3.2 零弯矩法

- 2.3.3 弹性—刚性支承法

- 2.3.4 有限元法

- 2.3.5 零位移法

- 2.3.6 定长扣索法

- 2.4 各种索力计算方法的比较

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于优化理论的合理索力计算方法

- 3.1 优化理论的概述

- 3.2 工程结构优化理论的数学描述

- 3.3 常用优化分析方法

- 3.3.1 无约束优化问题

- 3.3.2 一维搜索的0.618 法

- 3.3.4 确定迭代方向的共轭梯度法

- 3.3.5 惩罚函数优化法

- 3.3.6 基于影响矩阵法的索力优化法

- 3.4 MIDAS/CIVIL中未知荷载系数的简介

- 3.5 本章小结

- 第四章 合江长江一桥扣索索力的计算与优化

- 4.1 合江长江一桥工程概况

- 4.1.1 主桥结构基本资料

- 4.1.2 主桥拱肋节段吊装施工

- 4.2 合江长江一桥有限元仿真分析模型

- 4.2.1 有限元仿真分析的原则

- 4.2.2 结构计算模型的建立

- 4.3 合江长江一桥扣索索力的计算与优化分析

- 4.3.1 优化目标的确定

- 4.3.2 裸拱变形的控制原理

- 4.3.3 基于传统方法的索力计算

- 4.3.4 基于优化方法的索力计算

- 4.3.5 索力计算结果的分析及预抬量的提出

- 4.4 其他影响因素及处理方法

- 4.4.1 风荷载

- 4.4.2 温度荷载

- 4.4.3 非线性因素

- 4.4.4 塔的偏位

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].拱肋扣索力倒拆分析的不闭合问题研究[J]. 公路与汽运 2017(02)

- [2].大跨度拱桥施工期扣索可靠度分析方法[J]. 中外公路 2016(04)

- [3].扣索索力计算方法的优化[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(06)

- [4].确定扣索索力方法的比较研究[J]. 山西建筑 2010(03)

- [5].兰州石化黄河管道桥斜拉扣索体系研究[J]. 中国水运(下半月) 2016(02)

- [6].基于线性规划的某特大桥施工扣索索力优选分析[J]. 土木工程与管理学报 2014(03)

- [7].大跨悬浇钢筋混凝土拱桥施工扣索力优化计算分析[J]. 交通科技 2020(01)

- [8].大跨径上承式砼拱桥扣索索力计算与优化[J]. 公路与汽运 2018(03)

- [9].斜拉扣索调整南盘江特大桥拱圈的结构应力[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [10].北盘江特大桥施工临时扣索索力优化研究[J]. 世界桥梁 2013(05)

- [11].钢筋混凝土拱桥对施工过程扣索力的优化[J]. 门窗 2016(07)

- [12].零弯矩法计算新型装配式混凝土拱桥扣索索力的适用性研究[J]. 决策探索(中) 2020(09)

- [13].钢管混凝土拱桥的拱肋吊装扣索力计算方法分析与探讨[J]. 四川水泥 2020(11)

- [14].落布溪大桥扣索索力优化计算[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2011(06)

- [15].基于ANSYS优化法计算拱桥施工扣索索力与预抬量[J]. 交通科技与经济 2010(05)

- [16].缆索吊装扣锚系统设计与“一次张拉扣索法”施工控制技术[J]. 科技创新导报 2009(07)

- [17].斜拉扣挂1次张拉扣索索力优化计算方法及应用[J]. 中国铁道科学 2020(06)

- [18].钢桁架拱桥悬臂安装扣索单股一次张拉施工技术[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [19].钢管骨架无支架缆索吊装法扣索索力的优化分析[J]. 铁道工程学报 2009(11)

- [20].大跨度拱桥缆索吊装合理扣索力及预抬值计算[J]. 兰州工业学院学报 2018(02)

- [21].钢管混凝土拱桥缆索吊装系统扣索设计及索力验算[J]. 浙江建筑 2016(07)

- [22].基于响应面法的扣索索力优化分析[J]. 西部交通科技 2018(12)

- [23].钢管混凝土拱桥扣索张拉力概率确定[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [24].垫塞钢板对扣索力与主拱线形的影响分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [25].基于遗传算法的斜拉扣索索力的优化[J]. 公路 2012(06)

- [26].钢管拱拱肋吊装施工中,多扣索悬拼和少扣索悬拼的研究[J]. 四川水泥 2018(09)

- [27].钢管混凝土拱桥扣索一次张拉索力优化改进算法[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [28].钢管混凝土拱桥斜拉扣挂施工扣索索力的优化计算方法[J]. 公路交通科技 2016(06)

- [29].钢管混凝土拱桥拱肋吊装中扣索变形的影响[J]. 建材世界 2010(01)

- [30].刚度分配法在重庆朝天门长江大桥扣索力计算与研究中的应用[J]. 公路交通技术 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d79fdf8695d53332250e0a11.html