# 铬渣污染土壤特性与异位修复技术研究

### 论文摘要

目前,我国铬渣对地下水、地表水和土壤造成了严重污染,并对生态环境和人体健康构成了巨大威胁。铬渣污染场地中污染物的含量高,易向周围环境扩散,对其修复是我国亟需解决的环境问题之一。铬渣污染场地的表层土壤由于粘性大、粒径小且污染严重成为治理的难点。土壤清洗技术可彻底去除土壤中的污染物,修复过程的可控性强,修复效果好、成本低,适用于铬渣污染场地表层土壤的修复,同时药剂稳定化技术又可克服该技术处理后土壤的返黄问题。针对三种不同的铬渣污染土壤,研究土壤性质（pH值和有机质含量）对Cr赋存形态、价态的影响,为铬渣污染土壤治理技术的选择提供理论依据;在此基础上,根据污染场地表层土壤的污染特性,对三种污染土壤进行异位修复研究,并进一步验证了该修复技术的可行性,最终提出了“两级逆流水洗+药剂稳定化”的组合修复工艺。研究结果表明:（1）.铬渣污染土壤中Cr主要存在形态是酸可提取态,其次是可氧化态。随pH值降低和有机质投加量的增大,Cr（Ⅵ）含量减少,Cr（Ⅲ）增加,酸可提取态Cr含量减少,可氧化态Cr增加,可还原态Cr略有增加,表明酸性条件和有机质有利于Cr（Ⅵ）的还原和酸可提取态Cr向可还原态和可氧化态Cr的转化。（2）.不同清洗剂对总Cr的去除效果差别不大,对Cr（Ⅵ）的去除率均在75%以上;但其对不同形态Cr的去除效果不同:水主要去除酸可提取态Cr,EDTA-Na2对酸可提取态和可还原态Cr去除效果较好,柠檬酸去除的是可还原态和可氧化态Cr,而HCl对各形态Cr都有去除。铬渣污染土壤中Cr主要以酸可提取态存在,同时从经济角度考虑,水是合适的清洗剂。用水对污染土壤进行清洗时采用10:1的液固比、40min的搅拌时间两次清洗是较好的工艺参数。（3）.通过对FeSO4、Na2SO3、Na2S、葡萄糖、柠檬酸、腐殖酸六种药剂的还原效果比较发现:稳定化药剂主要是将酸可提取态Cr转化为其他形态,在各种药剂中FeSO4效果最佳,添加量为理论投加量的20倍,约为土壤质量的1%比较合适。（4）.针对我国西部高原某铬渣污染场地的表层土壤采用“两级水洗+药剂稳定化”的方法进行修复处理,结果表明该技术可去除土壤中90%以上的Cr（Ⅵ）,处理后土壤能达到了预定的修复目标。在此基础上,提出了“两级逆流水洗+药剂稳定化”的组合修复工艺。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 我国铬渣污染现状

- 1.1.1 我国铬渣污染概况

- 1.1.2 我国铬渣污染调查现状

- 1.2 铬的环境化学行为

- 1.2.1 铬的性质

- 1.2.2 铬在环境中的迁移转化

- 1.2.3 铬的土壤化学

- 1.2.4 铬渣污染的危害

- 1.2.5 铬的形态分布及其分析方法

- 1.3 铬渣污染场地修复技术发展现状

- 1.3.1 固化/稳定化

- 1.3.2 电动修复

- 1.3.3 生物修复

- 1.3.4 化学还原

- 1.3.5 土壤淋洗-地下水抽提技术

- 1.3.6 土壤异位清洗技术

- 1.4 研究的目的意义及主要内容

- 1.4.1 目的意义

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 技术路线

- 第二章 铬渣污染场地中铬污染土壤特性研究

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 土壤样品的采集及处理

- 2.1.2 试验方法

- 2.1.3 分析方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 土壤理化性质分析

- 2.2.2 pH 对污染土壤中铬形态的影响

- 2.2.3 有机质对污染土壤中铬形态的影响

- 2.3 小结

- 第三章 铬渣污染土壤清洗工艺研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 修复目标与实验研究的基本思路

- 3.1.2 供试样品

- 3.1.3 土壤清洗方法

- 3.1.4 样品分析

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 清洗剂选择

- 3.2.2 搅拌时间、液固比的影响

- 3.2.3 多次清洗试验

- 3.3 小结

- 第四章 铬渣污染土壤稳定化技术研究

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 供试样品

- 4.1.2 试验方法

- 4.1.3 样品分析

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 稳定化药剂选择

- 4.2.2 稳定化药剂投加量选择

- 4.3 小结

- 第五章 铬渣污染土壤异位修复组合工艺研究

- 5.1 材料与方法

- 5.1.1 供试样品

- 5.1.2 试验方法

- 5.1.3 样品分析

- 5.2 结果与讨论

- 5.3 工艺流程

- 5.4 小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者介绍

### 相关论文文献

- [1].高浓度铬渣土稳定化/固化效果及其影响因素研究[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [2].铬渣无害化解毒处置工作的实践与思考——以甘肃省为例[J]. 环境保护 2016(07)

- [3].剧毒铬渣岂能一堆了之[J]. 绿色视野 2011(10)

- [4].攀钢研究院“钒铬渣分离提取钒铬技术研究”获冶金科学技术奖二等奖[J]. 钢铁钒钛 2020(05)

- [5].榆钢烧结铬渣生产实践[J]. 甘肃冶金 2019(01)

- [6].污泥解毒铬渣再循环利用[J]. 盐业与化工 2016(04)

- [7].由铬渣污染事故引发的思考[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(03)

- [8].利用碳铬渣制备耐火浇注料的试验[J]. 中国冶金 2014(08)

- [9].规范引导解毒铬渣应用于水泥工业[J]. 中国水泥 2014(08)

- [10].铬渣污染,“毒瘤”难除?[J]. 企业观察家 2012(08)

- [11].铬渣,随时引爆的安全隐患[J]. 化工管理 2011(09)

- [12].氯化焙烧法回收铬渣中的铬[J]. 化工环保 2010(03)

- [13].甘肃铬渣干法解毒工程化害为利[J]. 无机盐工业 2008(04)

- [14].北京凯盛设计的国内最大的铬渣治理工程顺利试车[J]. 中国建材资讯 2012(01)

- [15].解毒铬渣粉对水泥净浆和胶砂性能的影响[J]. 中国建材科技 2014(02)

- [16].我国环境审计若干问题研究——由曲靖“铬渣致污”事件引发的思考[J]. 会计之友 2012(04)

- [17].重庆:加强铬渣污染综合整治[J]. 环境保护 2012(16)

- [18].铬渣渗滤液处理方法及应用现状[J]. 中国资源综合利用 2008(02)

- [19].基于共存理论的含铬渣黏度预测模型[J]. 钢铁研究学报 2019(03)

- [20].省人大常委会副主任蒋作斌在长沙调研时指出 高标准推进铬渣治理环保工程[J]. 人民之友 2011(03)

- [21].典型铬渣堆场对周围土壤和地下水的污染调查分析[J]. 河南城建学院学报 2015(04)

- [22].铬渣湿法解毒技术[J]. 中国环保产业 2014(03)

- [23].攻破环保难题 助力循环经济——重庆无害化处理铬渣及资源综合利用项目进入工业化生产[J]. 环境保护 2012(07)

- [24].污染场地健康风险评估在土地复垦中的应用——以某铬渣污染场地土地复垦为例[J]. 三峡环境与生态 2012(05)

- [25].国内最大铬渣综合治理项目竣工验收[J]. 生命科学仪器 2011(04)

- [26].纳米铬渣有望实现循环利用[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [27].9900吨/年铬渣无害化处置与资源化利用[J]. 中外鞋业 2018(01)

- [28].铝铬渣对锑冶炼炉用铝铬砖性能的影响[J]. 世界有色金属 2015(04)

- [29].铬渣污染公益诉讼案件的评析[J]. 环境保护 2013(Z1)

- [30].生物质干法解毒铬渣的实验研究[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d7dc1e7b27b8dc842198f74a.html