# 煤中有机硫热解析出机理的量子化学研究

### 论文摘要

煤燃烧产生了SO2等大气污染物,导致我国空气污染日益严重。有效地控制燃煤过程中硫排放是辽宁省自然科学基金项目“工业链条炉高温脱硫新技术20042174”的重要内容,煤中硫分的析出规律是研究控制煤中硫排放的基础,对燃煤脱硫技术尤其重要。本文以量子化学理论以及有机反应理论为基础,将量子化学计算应用于煤中有机硫热解的研究之中,希望能为煤的热解高效脱硫技术奠定理论基础。本文选取二甲基二硫醚和噻吩模型化合物作为研究对象。运用Gaussian 03量子化学计算软件,采用密度泛函的B3LYP方法,在6-31G（d）基组水平上,对非噻吩型有机硫二甲基二硫醚以键的Mulliken重叠布居数为判据,得到二甲基二硫醚中S-S键强度较弱,是热解引发键,最终裂解产物为甲基和H2S;对噻吩型有机硫在热解过程中可能产生的两类噻吩自由基,通过过渡态理论进行计算。噻吩自由基中的C-S键强度较弱,是环裂的引发键,生成直链含硫自由基,最终裂解产物为乙炔和H2S。并且计算了三种模型化合物热解时的活化能,可知它们的热稳定性为:噻吩C自由基>噻吩B自由基>二甲基二硫醚。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 能源现状和硫污染现状

- 1.1.1 能源现状

- 1.1.2 二氧化硫的污染现状及其危害

- 1.1.3 控制二氧化硫排放的标准与政策

- 2 生成机理'>1.2 煤中硫的分类与 SO2生成机理

- 1.2.1 煤中硫的赋存形态

- 2 的机理'>1.2.2 煤中硫生成 SO2的机理

- 1.3 煤燃烧过程中硫分析出规律的研究现状与存在问题

- 1.3.1 煤中含硫组分中硫的析出规律研究现状

- 1.3.2 煤粉燃烧过程中硫分析出规律的研究现状

- 1.3.3 不同类型燃煤锅炉硫分析出研究现状

- 1.3.4 燃煤硫分析出规律的研究存在的主要问题

- 1.4 煤热解的研究现状与存在问题

- 1.4.1 煤热解过程的研究现状

- 1.4.2 煤热解过程中硫分转化规律的研究现状

- 1.4.3 煤热解过程中硫分迁徙规律的研究现状

- 1.4.4 煤的热解研究存在的问题

- 1.5 量子化学的研究现状与发展趋势

- 1.5.1 量子化学发展史

- 1.5.2 量子化学的研究现状

- 1.5.3 量子化学发展战略

- 1.6 课题的提出和主要研究内容

- 1.6.1 选题依据

- 1.6.2 主要研究内容

- 1.6.3 本文的特点

- 2 量子化学的基本理论和研究方法

- 2.1 量子化学计算的基础

- 2.2 量子化学计算的方法

- 2.2.1 分子力学方法

- 2.2.2 电子结构理论

- 2.3 布居数分析

- 2.4 振动频率的计算

- 2.4.1 转动能量

- 2.4.2 振动能量及量子化处理

- 2.5 反应过渡态理论

- 2.5.1 过渡态理论简介

- 2.5.2 过渡态计算方法

- 2.6 化学反应路径— IRC近似

- 2.7 本章小结

- 3 非噻吩类有机硫—二甲基二硫醚热解析出机理的量子化学研究

- 3.1 非噻吩类有机硫模型化合物选择

- 3.1.1 煤的大分子结构研究

- 3.1.2 模型化合物选择

- 3.2 计算软件和计算基组选择

- 3.2.1 Gaussion03 程序简介

- 3.2.2 Gaussview 简介

- 3.2.3 计算方法及基组选择

- 3.3 二甲基二硫醚热解析出机理的量子化学计算

- 3.3.1 计算过程设计

- 3.3.2 计算过程

- 3.3.3 反应的活化能

- 3.4 本章小结

- 4 噻吩类有机硫—噻吩热解析出机理的量子化学研究

- 4.1 噻吩类模型化合物选择与基组选择

- 4.1.1 噻吩类模型化合物选择

- 4.1.2 计算基组选择

- 4.2 噻吩热解析出机理的量子化学计算

- 4.2.1 计算过程设计

- 4.2.2 计算过程

- 4.2.3 反应的活化能

- 4.3 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间已发表的学位论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].炼焦煤中有机硫赋存表征及微波对噻吩硫作用机理研究（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2020(04)

- [2].煤中有机硫结构研究进展[J]. 煤炭学报 2015(08)

- [3].粗煤气中多组分复杂有机硫转化为硫化氢的技术探讨[J]. 化工设计 2020(01)

- [4].高效有机硫脱除溶剂研发及性能考察[J]. 石油与天然气化工 2020(02)

- [5].有机硫类抗真菌药物的研究进展[J]. 中国新药杂志 2011(02)

- [6].有机硫自动分析仪在石化园区环境空气监测中的应用[J]. 中国环境监测 2018(04)

- [7].胶州湾沉积物中有机硫来源及成因机制的研究[J]. 海洋学报(中文版) 2014(06)

- [8].中亚高有机硫天然气酸性气体脱除溶剂的研制[J]. 山东化工 2017(20)

- [9].溶剂法脱除天然气中有机硫的原理及发展趋势[J]. 天然气与石油 2015(03)

- [10].垃圾填埋气中总有机硫的测定[J]. 环境卫生工程 2010(01)

- [11].有机硫农药废水排放国标将出台[J]. 农化新世纪 2008(06)

- [12].对高含硫天然气有机硫脱除技术探索[J]. 化工管理 2016(23)

- [13].有机硫恶臭气体治理方法的研究进展[J]. 湖北理工学院学报 2013(04)

- [14].煤中有机硫的赋存状态及燃烧过程中的迁移规律[J]. 环境与生活 2014(22)

- [15].高硫炼焦煤热解过程中有机硫形态变迁规律[J]. 煤炭转化 2014(02)

- [16].克劳斯装置中温有机硫水解催化剂研究[J]. 石油与天然气化工 2018(03)

- [17].微波辅助柠檬酸强化脱除煤炭中有机硫的实验研究[J]. 应用化工 2018(05)

- [18].有机硫稀土配合物的应用研究进展[J]. 稀土 2017(03)

- [19].常温有机硫水解串活性碳精脱硫工艺的工业应用[J]. 广州化工 2010(11)

- [20].高硫煤微波辅助脱除有机硫试验研究[J]. 煤炭技术 2015(05)

- [21].天然气净化厂硫磺回收及尾气处理过程有机硫的产生与控制措施[J]. 石油与天然气化工 2018(06)

- [22].土壤有机硫矿化研究进展[J]. 土壤通报 2014(01)

- [23].QSJ-04新型有机硫转化催化剂的开发及工业应用[J]. 化学工程 2019(10)

- [24].微波辅助脱除煤中有机硫的机理研究[J]. 燃料化学学报 2019(10)

- [25].焦炉气净化中的有机硫加氢工艺应用技术[J]. 山西化工 2017(03)

- [26].中低煤阶高有机硫煤含硫结构演化特征[J]. 煤田地质与勘探 2015(04)

- [27].大气有机硫酸酯化合物的特征及形成机制[J]. 化学进展 2012(11)

- [28].高含硫天然气有机硫的脱除技术研究[J]. 石化技术 2019(05)

- [29].不同有机硫代谢途径菌株的煤炭脱硫对比研究[J]. 能源与环境 2018(02)

- [30].关于高炉煤气精脱硫的探讨[J]. 山西冶金 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d7e9e415122b330d6dc20345.html