# 某型涡扇发动机实时建模与仿真研究

### 论文摘要

实时建模技术近几十年来一直都是航空发动机研究的重点课题。为了提高模型的实时性和收敛速度,本文研究一种新的部件简化方法,随后又设计了适合该模型的控制算法和数字仿真软件,并进行了对该模型的仿真研究。首先,本文提出了一种新的部件简化方法,分析了定比热法以及多项式拟合法对模型计算速度的影响,并研究了稳态模型求解方法和动态模型求解方法,在模型方程的求解过程中采用一步通过的N-R迭代算法。随后研究了针对该模型的PID控制算法,并用试凑法得到PID控制器的参数。最后本文又设计了该发动机实时模型的仿真软件,在此基础上开展了发动机实时模型的闭环数字仿真,之后又开展了基于串口通讯的双机实时仿真实验、信号接口模拟器在回路仿真实验和半物理仿真实验,仿真结果验证了该实时模型的精度和实时性,说明这种新的建模方法是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 发动机实时模型的建模方法

- 1.2.1 简化的部件级实时模型

- 1.2.2 发动机状态变量模型

- 1.2.3 自适应类实时模型

- 1.3 研究内容及结构安排

- 第二章 建立某型涡扇发动机部件级实时模型

- 2.1 概述

- 2.2 沿发动机流程的各部件气动热力计算

- 2.2.1 进气道

- 2.2.2 风扇

- 2.2.3 压气机

- 2.2.4 外涵道

- 2.2.5 燃烧室

- 2.2.6 高压涡轮

- 2.2.7 低压涡轮

- 2.2.8 混合室

- 2.2.9 加力燃烧室

- 2.2.10 尾喷管

- 2.3 定比热法在模型计算中的应用

- 2.4 多项式拟合法在简化模型中的应用

- 2.5 建立各部件共同工作方程

- 2.5.1 稳态控制方程

- 2.5.2 动态控制方程

- 2.6 模型求解

- 2.6.1 稳态模型求解

- 2.6.2 动态模型求解

- 2.7 一次通过算法

- 2.8 与传统建模方法的比较

- 2.9 模型的开环仿真

- 2.10 小结

- 第三章 模型控制算法研究

- 3.1 概述

- 3.2 PID 控制器设计

- 3.2.1 PID 技术简介

- 3.2.2 PID 参数整定的方法

- 3.3 主燃油量控制

- 3.4 尾喷口面积 A8 控制

- 3.5 本章小结

- 第四章 模型的软件设计及闭环仿真

- 4.1 面向对象的分析和设计方法

- 4.1.1 面向对象方法的基本概念

- 4.1.2 面向对象建模与仿真的优越性

- 4.2 程序内核设计

- 4.2.1 发动机模型类

- 4.2.2 发动机控制类

- 4.3 人机交互界面设计

- 4.4 模型闭环仿真研究

- 4.5 小结

- 第五章 双机实时仿真

- 5.1 概述

- 5.2 实验准备

- 5.2.1 双机实时仿真的硬件连接

- 5.2.2 高速率全双工串口通信

- 5.2.3 数据的整型化

- 5.2.4 双机实时仿真的原理

- 5.3 仿真过程和结果

- 5.4 小结

- 第六章 半物理仿真

- 6.1 仿真实验方案

- 6.2 信号模拟器

- 6.2.1 转速传感器信号的模拟

- 6.2.2 温度传感器信号的模拟

- 6.2.3 压力传感器信号的模拟

- 6.2.4 LVDT 位移传感器信号的模拟

- 6.3 半物理仿真实验过程中的数据通讯

- 6.4 仿真实验结果

- 6.5 仿真结果分析

- 6.6 小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 进一步的工作展望

- 附录1 定时器 QueryPerformance的应用程序

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].航空发动机变形齿的新材料设计与力学性能[J]. 材料导报 2020(02)

- [2].《航空发动机》2019年总目次(中英文)[J]. 航空发动机 2019(06)

- [3].《航空发动机》征稿简则[J]. 航空发动机 2019(06)

- [4].《航空发动机》编辑委员会[J]. 航空发动机 2020(01)

- [5].航空发动机精益装配线探讨[J]. 航空动力 2020(01)

- [6].《航空发动机》征稿简则[J]. 航空发动机 2020(01)

- [7].航空发动机高温传感器的应用[J]. 航空动力 2020(01)

- [8].商用航空发动机产品型号档案利用管理模式研究[J]. 江苏科技信息 2020(02)

- [9].中国航空发动机集团2020年工作会议在京召开[J]. 中国军转民 2020(02)

- [10].以监督“真招实招”激活整改“神经末梢”——专访中国航空发动机集团纪检监察组组长戴晖[J]. 中国纪检监察 2020(06)

- [11].《航空发动机》征稿简则[J]. 航空发动机 2020(02)

- [12].《航空发动机》编辑委员会[J]. 航空发动机 2020(02)

- [13].边缘计算及其在航空发动机领域的应用探索[J]. 航空动力 2020(02)

- [14].基于模型的民用航空发动机几何尺寸数字化检测技术研究[J]. 航空制造技术 2020(07)

- [15].航空发动机控制发展趋势分析[J]. 时代农机 2020(01)

- [16].批示[J]. 航空动力 2020(02)

- [17].航空发动机吸雨吸雹适航审定符合性研究[J]. 燃气轮机技术 2020(01)

- [18].航空发动机转速摆动故障分析[J]. 中国新技术新产品 2020(07)

- [19].数字化磨削加测量助力航空发动机国产化[J]. 金属加工(冷加工) 2020(05)

- [20].某型航空发动机燃油泵单向活门卡滞的仿真研究[J]. 内燃机与配件 2020(07)

- [21].航空发动机推力测量方法[J]. 燃气涡轮试验与研究 2020(02)

- [22].航空发动机产品开发流程评审体系优化设计[J]. 航空动力 2020(03)

- [23].军用航空发动机标准发展概述[J]. 航空动力 2020(03)

- [24].《航空发动机》编辑委员会[J]. 航空发动机 2020(03)

- [25].世界航空发动机企业发展分析及对标研究[J]. 航空动力 2020(03)

- [26].航空发动机故障分析[J]. 燃气涡轮试验与研究 2020(03)

- [27].商用航空发动机产品型号档案整理保管方式探索[J]. 办公室业务 2020(14)

- [28].区块链技术在商用航空发动机供应链管理中的应用展望[J]. 中国新技术新产品 2020(13)

- [29].《航空发动机》编辑委员会[J]. 航空发动机 2020(04)

- [30].《航空发动机》征稿简则[J]. 航空发动机 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d7f2e700b07595fab201b535.html