# 均匀椭球粒子对平面波散射的Debye级数展开

### 论文摘要

小粒子电磁散射的Debye级数展开既是一种严格理论,又可以对散射机理进行分析,获得电磁散射中各种物理过程的物理解释,这对研究粒子的散射特性具有重要指导意义。本文详细推导了均匀椭球粒子对正入射平面波散射的Debve级数展开。本文首先详细介绍了椭球坐标系以及标量和矢量椭球波函数,并给出了平面波的矢量椭球波函数展开形式;在介绍了均匀椭球对平面波散射的米理论解后,给出了米散射系数的Debye级数展开;借助内向波和外向波这两个虚拟散射过程,通过求解边界条件,详细推导了Debye级数展开中的所有菲涅耳系数所满足无穷方程组,通过数值算法求解方程组获得了所有的菲涅耳系数;最后基于Debye级数展开公式,编程计算了均匀球和均匀椭球对平面波散射的单阶Debye散射强度分布和总场的散射强度分布。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 椭球粒子对平面波散射的国内外研究现状

- 1.2.2 电磁波散射Debye级数展开方法研究现状

- 1.3 论文结构

- 1.4 论文创新点

- 第二章 椭球波函数及椭球散射米理论

- 2.1 引言

- 2.2 旋转椭球坐标系的建立

- 2.2.1 长椭球坐标系

- 2.2.2 扁椭球坐标系

- 2.3 椭球坐标系下的标量波函数

- 2.3.1 长椭球坐标系下的标量波动方程的解

- 2.3.2 角函数

- 2.3.3 径向函数

- 2.3.4 扁椭球坐标系下的标量波动方程

- 2.4 长椭球坐标系下的矢量波函数

- 2.4.1 椭球矢量谐波

- 2.4.2 平面波用长椭球矢量谐波展开

- 2.5 粒子对平面波散射的米理论（LMT）

- 2.5.1 均匀球散射米理论

- 2.5.2 均匀椭球散射米理论

- 2.6 小结

- 第三章 椭球散射的Debye级数展开推导

- 3.1 引言

- 3.2 均匀球DEBYE级数展开理论

- 3.2.1 电磁场球面波展开

- 3.2.2 边界条件

- 3.2.3 菲涅耳系数推导

- 3.3 均匀椭球散射DEBYE级数展开理论

- 3.4 椭球散射DEBYE菲涅耳系数推导

- 3.4.1 边界条件

- 3.4.2 TE内向波推导

- 3.4.3 TE外向波推导

- 3.5 小结

- 第四章 椭球粒子散射场的数值计算

- 4.1 引言

- 4.2 平面波正入射椭球散射强度

- 4.2.1 散射系数的Debye级数展开形式

- 4.2.2 远场散射强度

- 4.3 数值计算

- 4.3.1 远场散射强度计算

- 4.3.2 单阶Debye散射强度的影响

- 4.4 小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的文章和参加的项目

### 相关论文文献

- [1].Temperature-Dependent Debye Temperature and Specific Capacity of Graphene[J]. Chinese Physics Letters 2016(12)

- [2].基于Debye介电模型参数辨识的油纸绝缘状态评估[J]. 水电能源科学 2020(01)

- [3].基于Debye模型分析变压器油纸绝缘频域介电谱特性研究[J]. 电工电气 2017(01)

- [4].采用向量匹配法的油纸绝缘系统扩展Debye模型参数识别[J]. 高电压技术 2014(02)

- [5].Influence of Debye Plasma on the KLL Dielectronic Recombination of H-Like Helium Ions[J]. Chinese Physics Letters 2019(08)

- [6].基于扩展Debye模型的变压器油纸绝缘时域介质响应法分析[J]. 高压电器 2013(05)

- [7].Debye Entropic Force and Modified Newtonian Dynamics[J]. Communications in Theoretical Physics 2011(04)

- [8].Atomic Structures and Radiative Properties of He-like Ions in Debye Plasmas[J]. Plasma Science and Technology 2010(03)

- [9].基于太赫兹透射光谱的乙醇水溶液Debye模型研究[J]. 分子科学学报 2017(04)

- [10].Polarizabilities and Hyperpolarizabilities for Lithium Atoms in Debye Plasmas[J]. Communications in Theoretical Physics 2014(12)

- [11].Structure and Thermal Parameters of Ni_(20)Pd_(80) Alloy[J]. Journal of Materials Science & Technology 2009(02)

- [12].基于修正Debye模型的油浸绝缘纸不均匀老化时域介电特性[J]. 高电压技术 2018(04)

- [13].Thermal conductivity of complex materials[J]. National Science Review 2019(03)

- [14].基于鸡群算法的变压器油纸绝缘扩展Debye等效电路参数识别[J]. 电气自动化 2018(03)

- [15].扩展Debye模型大时间常数与变压器油纸绝缘老化的定量关系研究[J]. 电力自动化设备 2017(03)

- [16].Debye力的诱导作用[J]. 湖北第二师范学院学报 2011(02)

- [17].Debye-Hckel solution for steady electro-osmotic flow of micropolar fluid in cylindrical microcapillary[J]. 应用数学和力学 2013(11)

- [18].Study on Thermodynamic Properties of Lithium by First-principles and Quasi-harmonic Debye Model[J]. Semiconductor Photonics and Technology 2010(04)

- [19].Debye-Hckel理论的研究进展[J]. 材料导报 2010(13)

- [20].基于电力电缆绝缘去极化电流的扩展Debye等效电路参数辨识[J]. 高电压技术 2020(03)

- [21].First-principles investigation of the effects of strain on elastic thermal, and optical properties of CuGaTe_2[J]. Chinese Physics B 2017(06)

- [22].变压器油和绝缘纸老化对扩展Debye模型参数的影响研究[J]. 高压电器 2016(08)

- [23].Predictions of pressure-induced structural transition,mechanical and thermodynamic properties of α-and β-Si_3N_4 ceramics:ab initio and quasi-harmonic Debye modeling[J]. Chinese Physics B 2012(06)

- [24].Modelling Debye Dielectric Relaxation in Monohydroxy Alcohols[J]. Chinese Physics Letters 2019(09)

- [25].Pseudo-potential investigations of structural,elastic and thermal properties of tungsten disilicide[J]. Chinese Physics B 2009(08)

- [26].基于扩展Debye模型仿真的回复电压特征量分析[J]. 高压电器 2017(01)

- [27].Elasticity under pressure and thermal property of Mg_2La from first-principles calculations[J]. Journal of Central South University 2017(08)

- [28].Debye等离子体中高能H~++H碰撞激发过程的研究[J]. 物理学报 2013(22)

- [29].Phase Transition and Thermodynamic Properties of BaS:An Ab initio Study[J]. Wuhan University Journal of Natural Sciences 2011(01)

- [30].电磁脉冲加热Debye媒质的快速计算[J]. 真空电子技术 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d814b815b680a6f5ed343409.html