# 复杂条件下连拱隧道信息化施工及数值模拟研究

### 论文摘要

我国高等级公路建设中,在特殊地质及地形条件受限制的地区,为了获得良好的技术经济效果,大量选择了连拱隧道方案。但连拱隧道所处位置地质条件复杂、跨度大、开挖扰动频繁和结构复杂不稳定。在连拱隧道洞口边坡偏斜地段,往往出现一侧无法形成洞室,另一侧可以进行暗洞开挖的现象。为了避免高挖深填,保护自然环境,还需选择特殊的结构形式—半隧半路结构。本文以常吉高速公路殿会坪隧道工程为依托,在偏压连拱隧道典型断面进行了收敛位移、拱顶下沉、围岩内部位移、锚杆轴力、地表沉降等项目测试;对于半隧半路结构,在典型断面进行了收敛位移、围岩内部位移、锚杆轴力、地表沉降、二衬应力和耳墙水平位移及应力测试,获得了围岩位移和支护结构内力分布规律,为现场施工提供指导。基于实测围岩位移数据,应用反分析方法,并结合室内岩石力学试验确定岩体c、φ等力学参数。采用数值模拟方法分析比较了偏压连拱隧道中导洞—台阶法和三导洞—台阶法施工过程中隧道围岩、支护结构和中墙的应力场、位移场的异同,得出三导洞—台阶法是复杂条件下连拱隧道合理的施工方案。首次将地形偏压率引入半隧半路特殊隧道,采用有限元数值模拟方法研究了隧道在不同了偏压率P(分别为7、4和2.5)时,各施工阶段围岩应力场、位移场以及支护结构和耳墙的位移、应力分布规律。重点分析了耳墙应力分布规律,得出耳墙外侧拉应力较大的结论,设计施工时应防止耳墙外侧混凝土发生拉裂破坏。综合考虑半隧半路结构安全和稳定性要求,得出1:1是比较合适的边坡坡度(即P=4)的结论,验证了实际工程的设计合理性。基于偏压连拱隧道水平收敛位移和拱顶下沉现场测试数据,建立神经网络BP预测模型,对围岩位移变化规律进行智能预测,并与实测值进行对比分析,验证了预测结果的正确性。最后,对有限元数值模拟结果和现场量测结果进行比较,进一步论证数值模拟分析结果的正确性,可以用以指导工程设计。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 连拱隧道研究现状

- 1.2.1 连拱隧道支护结构设计方面

- 1.2.2 连拱隧道施工工序方面

- 1.2.3 连拱隧道施工过程数值模拟方面

- 1.2.4 连拱隧道监控量测方面

- 1.2.5 连拱隧道半隧半路结构形式方面

- 1.3 连拱隧道数值模拟与监控量测的优缺点

- 1.3.1 数值模拟的优缺点

- 1.3.2 监控量测的优缺点

- 1.4 本文主要研究内容和研究方法

- 1.5 论文所依托的殿会坪隧道工程概况

- 1.5.1 工程地质概况

- 1.5.2 洞口地质评价

- 第二章 偏压连拱隧道施工过程数值模拟分析

- 2.1 反分析计算方法

- 2.1.1 反分析计算方法概述

- 2.1.2 反分析计算方法应用

- 2.2 偏压连拱隧道计算模型概况

- 2.2.1 计算基本假定

- 2.2.2 计算模型范围和单元选取

- 2.2.3 计算参数选取

- 2.2.4 计算结果说明及特征点布置

- 2.2.5 两种施工方法施工工序

- 2.3 中导洞法模拟结果分析

- 2.3.1 围岩竖向应力分析

- 2.3.2 围岩竖向位移分析

- 2.3.3 初期支护内力分析

- 2.3.4 中隔墙应力分析

- 2.4 三导洞法模拟结果分析

- 2.4.1 围岩竖向应力分析

- 2.4.2 围岩竖向位移分析

- 2.4.3 初期支护内力分析

- 2.4.4 中隔墙应力分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 半隧半路特殊隧道数值模拟分析

- 3.1 概述

- 3.1.1 半隧半路特殊隧道介绍

- 3.1.2 地形偏压率的概念

- 3.2 半隧半路特殊隧道计算模型

- 3.2.1 半隧半路特殊隧道施工工序

- 3.2.2 半隧半路模型计算参数

- 3.2.3 计算结果说明及特征点布置

- 3.3 围岩计算结果分析

- 3.3.1 围岩应力分析

- 3.3.2 围岩位移分析

- 3.4 耳墙计算结果分析

- 3.4.1 耳墙应力分析

- 3.4.2 耳墙位移分析

- 3.5 支护结构内力分析

- 3.5.1 喷射混凝土结构轴力分析

- 3.5.2 锚杆轴力分析

- 3.5.3 二衬内力分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 殿会坪隧道监控量测实施及结果分析

- 4.1 殿会坪隧道监控量测的目的和意义

- 4.1.1 监控量测的目的

- 4.1.2 监控量测的意义

- 4.2 殿会坪隧道监控量测内容及元件埋设

- 4.2.1 水平收敛位移及拱顶下沉量测

- 4.2.2 地表下沉及边坡滑移量测

- 4.2.3 围岩内部位移量测

- 4.2.4 锚杆轴力量测

- 4.2.5 二衬应力量测

- 4.2.6 耳墙水平位移和应力量测

- 4.3 殿会坪隧道监控量测结果分析

- 4.3.1 水平收敛位移和拱顶下沉结果分析

- 4.3.2 地表沉降及边坡滑移结果分析

- 4.3.3 围岩内部位移结果分析

- 4.3.4 锚杆轴力结果分析

- 4.3.5 半隧半路二衬应力结果分析

- 4.3.6 半隧半路耳墙水平位移和应力结果分析

- 4.4 围岩位移量测数据处理

- 4.4.1 BP神经网络简介

- 4.4.2 BP网络模型及设计过程

- 4.4.3 围岩位移预测分析

- 4.5 数值模拟结果与现场测试结果比较分析

- 4.5.1 对称连拱隧道拱顶下沉比较分析

- 4.5.2 半隧半路耳墙竖向应力比较分析

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要研究结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 （攻读学位期间发表的论文和参加的科研项目）

### 相关论文文献

- [1].深埋非对称连拱隧道过程荷载计算方法研究[J]. 岩土工程学报 2020(06)

- [2].基于数值模拟的山区高速公路连拱隧道稳定性研究[J]. 建筑技术开发 2019(05)

- [3].无中导连拱隧道后行洞开挖技术总结[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(10)

- [4].连拱隧道下穿既有建筑物爆破分析研究[J]. 公路工程 2017(06)

- [5].砂卵石地层非对称连拱隧道结构受力模型试验研究[J]. 土木工程学报 2017(04)

- [6].无中导连拱隧道施工技术要点探讨[J]. 交通世界 2020(15)

- [7].连拱隧道施工技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(03)

- [8].浅埋连拱隧道下穿城市主干道施工安全风险评估[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(01)

- [9].连拱隧道设计及施工优化探讨[J]. 工程与建设 2017(06)

- [10].连拱隧道施工质量控制要点剖析[J]. 交通世界 2018(09)

- [11].黄土连拱隧道开挖的模型试验与压力拱分析[J]. 浙江大学学报(工学版) 2018(06)

- [12].连拱隧道水害的预防及处治分析[J]. 西部交通科技 2014(11)

- [13].城市连拱隧道的结构设计与施工要点[J]. 福建建筑 2011(05)

- [14].连拱隧道支护体系变形的现场监测及分析[J]. 工业建筑 2010(11)

- [15].连拱隧道边坡耦合作用:滑坡连拱隧道[J]. 土木工程学报 2009(09)

- [16].广贺高速公路某大跨度连拱隧道施工力学研究[J]. 公路交通技术 2008(S2)

- [17].连拱隧道施工[J]. 科技创新导报 2008(22)

- [18].信息化监控技术在连拱隧道施工中的应用研究[J]. 西部交通科技 2019(02)

- [19].不等高三连拱隧道衬砌变形分析及控制措施[J]. 隧道建设 2012(02)

- [20].黄土连拱隧道施工方案优化分析[J]. 铁道建筑技术 2018(09)

- [21].基于溶岩地质的连拱隧道施工技术研究[J]. 西部交通科技 2018(01)

- [22].某陡倾连拱隧道开洞顺序对比模拟分析[J]. 江西理工大学学报 2017(01)

- [23].关于偏压连拱隧道设计、施工技术与结构优化的研究[J]. 科技风 2017(05)

- [24].下穿建筑物的梧村山浅埋大跨连拱隧道设计与施工技术研究[J]. 公路交通技术 2010(01)

- [25].无中导洞连拱隧道后行洞施工爆破控制[J]. 中华建设 2020(02)

- [26].扩建连拱隧道围岩稳定及结构安全性研究[J]. 福建交通科技 2018(05)

- [27].连拱隧道控制爆破施工技术及其数值模拟[J]. 工程爆破 2019(02)

- [28].连拱隧道偏压洞口施工方案分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(04)

- [29].连拱隧道施工坍塌事故风险分析及防控措施[J]. 福建建材 2018(10)

- [30].四连拱隧道拓宽改造关键技术研究[J]. 中外公路 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d823a5ea9d36a5a856321269.html