# 基于MC68331的嵌入式软件开发平台的设计与实现

### 论文摘要

嵌入式系统融合了微电子、计算机软／硬件、通信和电子工程等多种技术，广泛应用于航空航天、仪器仪表、工业控制、家用电器、信息家电和3C（Computer、Communication & Control）等领域，是计算机系统的一个应用最为广泛的重要分支。然而，随着嵌入式系统应用领域在广度和深度的不断发展，传统开发模式越来越难以满足开发要求。领域专家习惯的面面俱到的开发模式往往忽视操作系统和软件复用的研究，而计算机学科工程师因为对硬件知识的欠缺又无法在短时间内入行。因此，摸索研究嵌入式系统平台化的开发方法尤为重要。 论文首先从嵌入式系统的基本概念入手，简单论述了使用开发平台进行嵌入式软件开发的必要性及其发展现状和发展趋势；然后，介绍了课题提出的背景以及进行平台开发的硬件配置；并以InterTools交互式开发系统为编译和模拟调试工具，以NOHAU开发机为在线实时调试环境，建立了系统开发环境。 根据系统需求分析，进行了开发平台的体系结构设计，将整个开发平台划分为硬件抽象层、监控调试层和操作系统层三个层次。在此基础上，根据硬件平台的特性完成了硬件抽象层的设计，包括BootLoader程序设计、驱动程序设计和其它硬件特性封装三方面；其次，根据MC68331的特点设计了监控调试层，弥补了MC68331硬件上的一些不足，使嵌入式软件开发摆脱了对专用工具的依赖；最后，在硬件抽象层上移植了嵌入式实时操作系统μC／OS-Ⅱ，使开发平台能够用于开发一些更复杂的嵌入式系统。 嵌入式软件开发平台的设计采用了三层体系结构，各层之间具有低耦合性，使得开发平台很容易就可以用于不同的硬件平台或者根据实际需要进行修改，具有很好的适应性和开放性。使用本平台进行嵌入式软件开发可以简化程序设计、缩短开发周期、提高开发效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 选题的背景和意义

- 1.3 国内外发展现状

- 1.3.1 国外科研成果及产品

- 1.3.2 国内科研成果及产品

- 1.4 论文的主要工作

- 第二章 总体设计

- 2.1 OPT智能监控系统简介

- 2.2 微控制器 MC68331概述

- 2.3 开发平台的体系结构设计

- 2.4 系统开发环境的建立

- 2.5 本章小结

- 第三章 硬件抽象层设计

- 3.1 BootLader的设计与实现

- 3.1.1 片级初始化

- 3.1.2 板级初始化

- 3.1.3 系统级初始化

- 3.2 硬件相关的设备驱动的设计

- 3.3 其它硬件相关代码

- 3.4 本章小结

- 第四章 监控调试层设计

- 4.1 监控调试层的功能设计

- 4.2 人机接口

- 4.2.1 命令列表的实现

- 4.2.2 命令行的读入

- 4.2.3 命令行的处理

- 4.3 下载程序

- 4.3.1 S-记录

- 4.3.2 S-记录的处理

- 4.4 显示和修改内存

- 4.5 显示和修改 CPU寄存器

- 4.6 设置断点功能

- 4.6.1 替换指令的选择及被替换指令的保存

- 4.6.2 断点的操作

- 4.7 执行及单步执行被调试代码

- 4.8 汇编与反汇编

- 4.9 本章小结

- 第五章 操作系统层的构建

- 5.1 嵌入式操作系统的选择

- 5.2 μC/OS-Ⅱ的移植条件

- 5.3 μC/OS-Ⅱ在硬件抽象层上的移植

- 5.3.1 INCLUDES.H文件

- CPU.H文件'>5.3.2 OSCPU.H文件

- CPUC.C文件'>5.3.3 OSCPUC.C文件

- CPUA.ASM文件'>5.3.4 OSCPUA.ASM文件

- CFG.H文件'>5.3.5 OSCFG.H文件

- 5.4 移植代码的测试

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].嵌入式软件开发方法研究与应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2020(05)

- [2].嵌入式软件开发环境的构建[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(01)

- [3].基于模型的电控嵌入式软件开发方法[J]. 电子技术与软件工程 2019(19)

- [4].嵌入式软件开发平台中的文件系统封装机制[J]. 信息通信 2018(05)

- [5].基于组件的嵌入式软件开发方法相关分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2018(17)

- [6].试析嵌入式软件开发方法[J]. 山东工业技术 2018(23)

- [7].嵌入式软件开发的关键技术[J]. 电子技术与软件工程 2017(04)

- [8].如何做好嵌入式软件开发测试[J]. 数字技术与应用 2017(08)

- [9].嵌入式软件开发实践教学改革与探索[J]. 教育教学论坛 2016(34)

- [10].基于组件的嵌入式软件开发问题研究[J]. 电脑编程技巧与维护 2018(11)

- [11].基于ZIPC的“嵌入式方向课程设计”实践课程建设[J]. 实验室研究与探索 2016(11)

- [12].嵌入式软件开发中文件传输环境搭建技术研究[J]. 南通航运职业技术学院学报 2015(01)

- [13].对嵌入式软件开发原则与模式研究[J]. 电子测试 2015(10)

- [14].关于嵌入式系统的学习方向[J]. 中国科教创新导刊 2008(29)

- [15].试论嵌入式软件开发的原则及模式[J]. 河南科技 2013(03)

- [16].嵌入式软件开发的基本原则和思路[J]. 信息与电脑(理论版) 2012(16)

- [17].软件开发中的嵌入式软件开发[J]. 硅谷 2011(05)

- [18].Keil为嵌入式软件开发提供简化的开发环境[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(04)

- [19].基于Simulink/Stateflow模型的嵌入式软件开发研究[J]. 福建电脑 2008(01)

- [20].工程化教学法在“嵌入式软件开发”实验教学中的实践[J]. 实验室科学 2008(04)

- [21].基于模型的嵌入式软件开发研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2020(06)

- [22].基于国产天脉1型操作系统的嵌入式软件开发配置[J]. 信息通信 2016(12)

- [23].嵌入式软件开发平台中的文件系统封装机制[J]. 计算机应用 2010(01)

- [24].嵌入式软件开发平台内存管理软件设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2014(18)

- [25].基于组件的嵌入式软件开发方法研究[J]. 硅谷 2012(22)

- [26].基于虚拟技术的嵌入式软件开发环境的构建与实践[J]. 电脑知识与技术 2010(32)

- [27].Nordic Power Profiler套件简化嵌入式软件开发中的功耗测定[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(12)

- [28].面向通信领域的嵌入式软件开发平台的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版) 2013(12)

- [29].模型驱动架构在嵌入式软件开发中的应用[J]. 福建电脑 2012(01)

- [30].试论如何做好嵌入式软件开发测试[J]. 信息系统工程 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d85d6ae1586ad56e174ce49f.html