# 小鹰-500飞机起落架故障诊断系统的设计与实现

### 论文摘要

起落架系统是飞机的关键部件之一,由于工作环境相对恶劣,在使用中发生失效的概率较高,因此其工作性能直接影响到飞机起飞、着陆性能与飞行安全。目前在实际维修中对于起落架系统的故障分析及研究,主要是采用人工判断的方法,这种方法不仅效率低而且主观性强,同时对人的经验依赖性特别强,因此这样的方法已不能满足现行维修的需求。本文首先对小鹰飞机起落架系统的工作原理及构造进行详细分析,对其收放系统进行深入的研究,然后在进一步分析常见故障的基础之上,建立收放机构在理想状态下的运动方程,并在Pro/E环境中实现对收放机构的运动仿真,接着对现有收放机构中的应急放下装置存在的问题进行分析,并提出改装建议,完成改装系统的原理设计。从飞机起落架系统的构造及工作原理出发,在传统故障诊断的基础之上,通过对常见故障分析,提出故障诊断系统的设计。根据软件工程方法,从流程分析出发,提出功能需求设计,然后对系统的软硬件运行环境进行设计,建立系统的E-R（关系实体图）,再通过PowerDesigner工具建立满足设计需要的数据库的概念模型和物理模型,并生成相应的MS SQL SERVER数据库表。基于以上设计,采用基于.NET平台的开发技术,实现了基于B/S架构的小鹰-500飞机起落架故障诊断系统,并通过相应测试。该系统界面友好,操作简单,功能强大,是一个能满足现行需求的系统。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 可收放式起落架及其安全性

- 1.2 选题背景及意义

- 1.2.1 选题背景

- 1.2.2 选题意义

- 1.3 故障诊断系统的国内外研究现状

- 1.3.1 故障诊断的概念

- 1.3.2 失效与失效模式及其预防措施

- 1.3.3 国内外研究现状

- 1.4 研究的目标及难点

- 1.5 论文工作内容和章节安排

- 第二章 小鹰-500 飞机起落架结构分析

- 2.1 飞机总体介绍

- 2.1.1 飞机主要特点

- 2.1.2 研制简况

- 2.2 起飞着陆装置的一般介绍

- 2.3 前起落架

- 2.3.1 前起落架缓冲支柱

- 2.3.2 可折叠后撑杆及放下位置锁

- 2.3.3 前轮操纵转弯机构

- 2.3.4 收放作动筒

- 2.3.5 前起落架的结构特点

- 2.4 主起落架

- 2.4.1 起落架的收放过程

- 2.4.2 主起支柱和缓冲器

- 2.4.3 主机轮和主轮胎

- 2.4.4 撑杆锁

- 2.4.5 收放作动筒

- 2.4.6 主起落架检查与维护

- 第三章 起落架系统常见故障分析

- 3.1 起落架系统故障综述

- 3.2 小型飞机起落架运动分析

- 3.2.1 收放机构运动简图的建立

- 3.2.2 运动方程建立

- 3.3 起落架收放系统工作分析

- 3.3.1 起落架收放过程及信号指示

- 3.3.2 收放液压系统

- 3.3.3 起落架应急系统

- 3.3.4 小鹰-500 放下锁的结构及原理

- 3.4 小鹰-500 主起落架应急装置存在的问题及改装措施

- 3.5 起落架作动筒失效故障分析

- 3.5.1 收放作动筒的基本要求

- 3.5.2 橡胶的种类及特性分析

- 3.5.3 试验过程与结果

- 3.5.4 分析与讨论

- 3.6 故障总结

- 第四章 系统设计与实现

- 4.1 综合描述

- 4.1.1 项目描述

- 4.1.2 流程分析

- 4.2 需求分析

- 4.2.1 系统功能需求

- 4.2.2 系统功能模块介绍

- 4.2.3 系统角色描述

- 4.3 运行环境规定

- 4.3.1 软件配置

- 4.3.2 硬件配置

- 4.4 概念结构设计

- 4.4.1 系统 E-R 图

- 4.4.2 系统具体概念设计

- 4.5 数据库物理设计

- 4.6 数据表

- 4.7 系统实现

- 4.7.1 数据库编程

- 4.7.2 系统页面程序设计

- 4.7.3 系统实现效果展示

- 4.8 系统测试

- 4.8.1 测试目的

- 4.8.2 测试环境

- 4.8.3 测试细则

- 第五章 总结与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 论文研究中还存在着以下的不足

- 5.3 论文研究展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].落震试验中摩擦力的标定方法研究[J]. 机械设计 2020(01)

- [2].起落架系统技术体系构建研究[J]. 航空科学技术 2019(12)

- [3].多轮多支柱起落架飞机结构强度试验载荷限定技术研究[J]. 机床与液压 2020(08)

- [4].三维机织复合材料起落架改型优化设计[J]. 江苏航空 2020(01)

- [5].起落架复杂流场气动噪声数值模拟研究[J]. 电子测试 2020(09)

- [6].缓冲器行程分级级数对某起落架载荷校准和实测误差的影响[J]. 飞机设计 2020(02)

- [7].多轮多支柱起落架飞机强度试验支持系统研究及应用[J]. 机床与液压 2020(09)

- [8].起落架健康管理综合验证方法[J]. 航空计算技术 2020(04)

- [9].某型机起落架应急放下压力、时间超差分析[J]. 科技创新与应用 2020(23)

- [10].国机集团成功研制新舟700起落架模锻件[J]. 起重运输机械 2020(14)

- [11].维修动态[J]. 航空维修与工程 2020(09)

- [12].基于“位移-增量法”的复合材料滑橇起落架着陆性能计算方法[J]. 中国科技信息 2020(22)

- [13].民航飞机磁流变起落架系统稳定性控制方法研究[J]. 国外电子测量技术 2020(09)

- [14].一种可弹出式起落架安全销系统的设计研究[J]. 民航学报 2017(01)

- [15].起落架维修探析[J]. 中国设备工程 2018(05)

- [16].起落架虚拟试验及性能优化[J]. 江苏航空 2016(04)

- [17].新材料新工艺正在改变起落架的大修方式[J]. 航空维修与工程 2017(01)

- [18].飞机稳态转弯滑行时起落架侧向荷载研究[J]. 土木工程学报 2016(12)

- [19].起落架缓冲性能联合仿真及平台开发[J]. 江苏航空 2017(01)

- [20].民机起落架系统集成供应商型号合格审定随机适航管理研究[J]. 民用飞机设计与研究 2017(02)

- [21].起落架摆振分析的典型轮胎模型及其发展趋势[J]. 飞机设计 2017(03)

- [22].起落架:飞机安全起降的支柱[J]. 大飞机 2014(06)

- [23].高压气动应急放起落架系统的设计与研究[J]. 液压气动与密封 2015(06)

- [24].多轮起落架的数字化建模及其动态性能仿真[J]. 科技视界 2015(27)

- [25].起落架:飞机的“腿”[J]. 大飞机 2015(04)

- [26].飞机秘密档案——起落架[J]. 百科探秘(航空航天) 2020(06)

- [27].飞机秘密档案——起落架的布局[J]. 百科探秘(航空航天) 2020(Z2)

- [28].远航[J]. 青年文学家 2020(25)

- [29].Scale Aircraft Conversions出品的1/48 米格-21“鱼窝”起落架[J]. 模型世界 2010(10)

- [30].“空中起落架收不上”故障分析[J]. 当代工人(精品版) 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d89cb6cf79cd96b860d454c6.html