# 框架结构基础隔震设计应用研究 ——以攀枝花市米易县档案馆基础隔震设计为例

### 论文摘要

近三十年来,由于基础隔震结构在结构试验及实际地震中表现出的优良的耐震性能,引起了国内外学术界和工程界的广泛关注。基础隔震技术己成为一种新的抗震对策,不仅适用于新建房屋设计,而且也为旧房加固和珍贵历史文物的护开辟了新的途径。采用基础隔震技术是工程结构抗震减灾的有效途径之一。它是在基础和上部结构之间设置隔震层,通过减小地震能量向上部结构传递而有效的保护上部结构及其内部设施在强震中的安全。本文以攀枝花市米易县档案馆为研究对象,通过基础隔震设计的理论研究和工程应用,获得的主要认识和结论如下：(1)建筑物的地震反应主要取决于自振周期和阻尼特性这两个因素,因此通过在建筑物基础和上部结构之间设置合适的叠层橡胶支座并增加结构的阻尼,可以延长隔震结构的自振,控制隔震结构的水平位移,达到降低水平地震力的效果。(2)框架结构体系采用基础隔震技术后,上部结构的地震作用明显减小,结构的抗震性能得到改善,结构跨度、进深可以增大,结构构件尺寸可以减小,建筑物的使用面积将会增加,同时上部结构的抗震构造措施可以相应地降低设置。(3)采用基础隔震技术的建筑物,在满足结构构造措施、严格的工程质量监督及后期管理维护的条件下,能够取得较好的抗震、隔震及减震效果,确保基础隔震建筑的结构安全可靠度,能够延长基础隔震建筑物的使用周期。(4)通过工程实例证明,该框架结构工程采用基础隔震后,结构的周期延长约2.0倍,地震作用大为减小；隔震后,结构的水平位移集中在隔震层,基底剪力、层间加速度大大减小,结构呈平动型。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 基础隔震概述

- 1.2.1 基础隔震的基本概念

- 1.2.2 基础隔震的基本原理

- 1.2.3 基础隔震技术的应用范围和适用条件

- 1.2.4 隔震设计的基本要求

- 1.2.5 基础隔震结构的优越性

- 1.3 基础隔震技术的国内外应用研究现状

- 1.3.1 基础隔震技术的国外应用研究现状及发展概况

- 1.3.2 基础隔震技术的国内应用研究现状及发展概况

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 基础隔震体系的基本理论

- 2.1 引言

- 2.2 基础隔震装置的特性

- 2.2.1 基础隔震装置的类型

- 2.2.2 叠层橡胶支座的特性

- 2.2.3 阻尼器（消能装置）的特性

- 2.3 基础隔震结构的计算模型及动力时程分析

- 2.3.1 隔震结构地震反应分析模型

- 2.3.2 输入动地震

- 2.3.3 动力时程分析

- 2.4 基础隔震层的设计与验算

- 2.4.1 基础隔震层设计

- 2.4.2 基础隔震支座布置的原则及要求

- 2.4.3 基础隔震层验算

- 第3章 框架结构基础隔震设计计算分析实例

- 3.1 工程概况

- 3.1.1 工程总体概况

- 3.1.2 工程地质概况

- 3.1.3 抗震设计参数

- 3.2 隔震设计依据

- 3.3 基础隔震方案

- 3.3.1 基础隔震方案

- 3.3.2 隔震支座的布置

- 3.4 结构计算模型的正确性验证

- 3.4.1 结构分析软件

- 3.4.2 计算模型的建立

- 3.4.3 时程地震波选取

- 3.4.4 天然波选取

- 3.4.5 人工波的模拟

- 3.5 隔震结构的地震响应分析

- 3.5.1 隔震结构自振特性

- 3.5.2 减震系数

- 3.5.3 多遇和罕遇地震作用下隔震模型的层间位移角验算

- 3.5.4 罕震地震作用下支座位移验算

- 3.5.5 隔震支座竖向承载力验算

- 3.5.6 隔震建筑抗风验算

- 3.5.7 地震作用下抗倾覆验算

- 3.5.8 隔震层下部结构设计建议

- 3.5.9 结论

- 3.6 隔震层施工方案

- 3.6.1 本工程隔震支座上部楼板与节点设计

- 3.6.2 本工程隔震支座的连接与安装

- 3.6.3 本工程的其它注意事项及建议

- 第4章 基础隔震工程构造措施

- 4.1 基础隔震工程上部结构的构造措施

- 4.2 基础隔震工程隔震层的构造要求

- 4.3 基础隔震工程隔震层以下结构和地基基础构造要求

- 第5章 基础隔震工程的施工、质量监督及维护

- 5.1 基础隔震房屋工程的施工及注意事项

- 5.2 基础隔震房屋工程的质量监督及注意事项

- 5.3 基础隔震房屋工程的管理维护及注意事项

- 第6章 结论与建议及对后续工作的展望

- 6.1 结论与建议

- 6.2 对后续工作的展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].新型抗震装配整体式混合框架结构的施工应用[J]. 太原学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].壁桩框架结构土压力盒新型埋设工艺[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [3].试探讨建筑工程框架结构的建筑工程施工技术[J]. 居舍 2019(28)

- [4].框架结构的建筑工程施工技术分析[J]. 居舍 2018(17)

- [5].基于OpenSees的主裙楼钢筋混凝土框架结构碰撞分析[J]. 工程抗震与加固改造 2017(01)

- [6].装配式框架结构与传统框架结构的现状分析[J]. 四川建材 2017(03)

- [7].火灾后混凝土框架结构的受力分析方法研究[J]. 消防科学与技术 2017(05)

- [8].框架结构在服装中的运用[J]. 现代装饰(理论) 2015(05)

- [9].基于“财务会计与报告概念框架”的中国新会计准则的有关研究[J]. 智富时代 2016(S1)

- [10].浅谈中考语文作文框架设计[J]. 初中生学习(高) 2016(12)

- [11].对“核心素养”基本问题的再解读[J]. 吉林教育 2017(Z1)

- [12].考研英语写作必考话题之青年面对社会[J]. 新东方英语(大学版) 2017(09)

- [13].从小教派到大教会的转变:耶稣运动的框架整合[J]. 圣经文学研究 2017(01)

- [14].梗概[J]. 家教世界 2017(Z1)

- [15].强震下钢筋混凝土框架结构强柱弱梁的探讨[J]. 建筑知识 2016(15)

- [16].锚杆框架结构支护三级边坡的地震响应特性研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(04)

- [17].某冷库建筑超长框架结构温度作用有限元分析及设计研究[J]. 建筑结构 2020(S1)

- [18].少墙框架结构在工程设计中的应用[J]. 安徽建筑 2020(08)

- [19].试析建筑框架结构异形柱设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [20].轨道交通单跨框架结构高架车站抗震计算探讨[J]. 建材与装饰 2016(48)

- [21].单跨不规则框架结构抗震加固方案对比研究[J]. 建筑科学 2017(05)

- [22].试析建筑框架结构梁柱节点施工工艺[J]. 黑龙江科技信息 2017(07)

- [23].混凝土框架结构防屈曲支撑体系研究与分析[J]. 价值工程 2017(24)

- [24].建筑工程中框架结构构造与设计探究[J]. 科技展望 2015(25)

- [25].建筑框架结构常见的施工问题与对策分析[J]. 科技展望 2016(25)

- [26].少墙框架结构在既有建筑加固中的应用[J]. 江苏建筑 2015(05)

- [27].框架结构填充墙破坏机理分析及其在结构设计上的应用[J]. 科技创新导报 2009(12)

- [28].框架结构经常出现的质量问题及预控[J]. 黑龙江科技信息 2008(08)

- [29].装配式框架结构的自由振动特性分析[J]. 宁波大学学报(理工版) 2020(01)

- [30].大跨度预应力混凝土框架结构的设计及注意要点[J]. 建筑技术开发 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d8c1c29f8ab07612a22e92e9.html