# OFDM基带自适应调制与编码算法的研究与实现

### 论文摘要

正交频分复用（OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing）技术以其抗多径干扰能力强、频谱利用率高等优点,已成为第四代移动通信系统（4G）中的核心技术之一。而自适应调制与编码技术（Adaptive Modulation and Coding）可以根据当前信道状态信息自适应地调整调制编码方式,能够最大限度地提高频谱利用率,保证目标误比特率。因此,为了保证数据传输质量,提高数据传输速率,将自适应调制与编码技术应用于OFDM系统是未来移动通信发展的必然趋势。本文对Hughes-Hartogs算法、Chow算法、Fischer算法以及简单分组比特算法（SBLA, Simple Block Loading Algorithm）等自适应分配算法进行了研究,分析得出SBLA算法最适合在OFDM系统中使用,并对其做了进一步改进以便于在OFDM基带硬件实现自适应调制与编码。自适应调制与编码技术中最为关键的是信噪比估计算法。传统的信噪比估计算法在AWGN信道环境下可以获得良好的性能,但在时变多径衰落信道环境下性能会显著下降。为解决这一问题,本文采用了一种基于OFDM系统子载波特性的信噪比估计算法。利用接收到的空子载波去估计噪声的功率,利用数据子载波去估计发送信号与噪声的功率之和。仿真结果表明,该算法对最大时延扩展以及多普勒频移等都不是很敏感。与传统算法相比,该算法复杂度较低,可用于多种无线信道环境。传统的自适应调制与编码算法主要是由MAC层完成的,目前很少有关于在OFDM基带实现自适应调制与编码算法的相关文献。本文则弥补这一不足,将采用的自适应调制与编码算法在OFDM基带进行了硬件设计实现。综合仿真结果表明,该自适应调制与编码系统占用整个OFDM基带硬件资源的9.9%;功率消耗的4.4%,具有面积小、功耗低等特点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 OFDM 系统自适应调制与编码技术研究现状

- 1.3 本文研究内容和组织结构

- 2 OFDM 技术基础及无线信道研究

- 2.1 OFDM 基本原理

- 2.2 无线信道传输特性

- 2.3 本章小结

- 3 OFDM 系统自适应调制与编码算法研究

- 3.1 传统的自适应分配算法

- 3.2 改进的简单分组比特算法

- 3.3 本章小结

- 4 OFDM 系统信噪比估计算法研究

- 4.1 M2M4 估计算法

- 4.2 MMSE 估计算法

- 4.3 基于子载波特性的估计算法

- 4.4 算法性能分析

- 4.5 本章小结

- 5 OFDM 基带自适应调制与编码系统硬件实现

- 5.1 OFDM 基带自适应调制与编码系统模型

- 5.2 OFDM 基带自适应调制与编码系统设计实现

- 5.3 功能验证及综合仿真

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].正交频分复用系统的自适应调制技术优化在无线网络中的应用[J]. 电子设计工程 2016(15)

- [2].基于OFDM基带的自适应调制与编码硬件实现[J]. 计算机与数字工程 2011(04)

- [3].自适应调制技术在OFDM系统中的应用[J]. 信息技术 2011(09)

- [4].突发自适应调制信号的调制识别算法研究[J]. 信号处理 2012(03)

- [5].弹性光网络中距离自适应调制技术综述[J]. 光通信技术 2018(09)

- [6].卫星高速宽带自适应调制解调器算法与实现[J]. 北京理工大学学报 2020(03)

- [7].一种改进的多用户自适应调制信道均衡算法[J]. 现代导航 2013(05)

- [8].无人机数据链自适应调制技术研究[J]. 现代电子技术 2011(03)

- [9].基于贝叶斯序贯推理的自适应调制识别算法[J]. 系统工程与电子技术 2015(12)

- [10].自适应调制技术在衰落信道中的应用[J]. 才智 2010(05)

- [11].适用于OFDM的自适应调制方法[J]. 价值工程 2015(26)

- [12].一种基于QAM的自适应调制方案[J]. 通信与广播电视 2011(02)

- [13].自适应调制与编码技术下的预编码算法研究[J]. 中国新通信 2016(14)

- [14].弹性光网络基于区分降级服务和自适应调制的动态路由与频谱分配算法[J]. 电子与信息学报 2019(01)

- [15].基于TCM-OFDM自适应调制技术的宽带数据链系统[J]. 指挥信息系统与技术 2017(06)

- [16].时变衰落信道中自适应调制编码技术[J]. 电子科技 2015(02)

- [17].LTE系统下行链路AMC算法研究[J]. 光通信研究 2014(02)

- [18].MIMO系统中自适应调制与ARQ结合的跨层设计[J]. 数字通信 2010(02)

- [19].时变衰落信道中自适应调制编码技术分析[J]. 中国新通信 2020(07)

- [20].电检修无功电压线的光纤系统研究[J]. 自动化技术与应用 2020(03)

- [21].HiperLAN/2信道中信标的自适应调制方法[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [22].离散变速度QAM调制模型研究[J]. 现代商贸工业 2009(06)

- [23].基于自适应调制的OFDM光通信系统性能分析[J]. 数字通信世界 2018(09)

- [24].一种改进的OFDM自适应调制方法[J]. 电子技术 2017(04)

- [25].基于寻址的通信信号调制算法实现[J]. 软件 2019(08)

- [26].采用黄金分割法的自适应调制无线网络跨层设计[J]. 应用科学学报 2014(06)

- [27].不精确信道状态信息下的自适应调制算法[J]. 电子科技大学学报 2009(03)

- [28].雨衰环境下的自适应调制的应用[J]. 计算机仿真 2011(06)

- [29].频带自适应调制模式识别方法研究[J]. 计算机仿真 2009(03)

- [30].LTE-Advanced系统中的自适应调制技术[J]. 电信科学 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d8c2f5480ae7fdbb7b9d6cbb.html