# GMR生物传感器专用直接数字频率合成器的设计

### 论文摘要

巨磁阻(GMR)生物传感器是多种学科互相渗透成长起来的高新技术,在基础研究领域及应用领域有其独特的技术价值和科学意义。在GMR生物传感器中,信号发生器作为激励信号源和同步参考信号源,是整个传感器的“心脏”,是决定传感器性能的关键器件。按照GMR生物传感器的要求,传统的信号发生器由于波形精度低,频率稳定性差、功能单一,以及模拟的信号源频率不能精确控制等缺点,已经不能满足实际测试的需要。针对上述问题,本文基于现场可编程门阵列(FPGA)设计出了一款专用于GMR生物传感器的直接数字频率合成器(DDS)。作为激励信号,所设计DDS产生的信号具有频率分辨率高、输出相位噪声低、可以产生多种调制方式等诸多优点;作为同步参考信号,所设计DDS产生的信号能够严格正交,且具有任意波形的功能。同时,基于FPGA来实现DDS比较灵活,更加集成,具有良好的实用性和更高的性价比。本文所设计的DDS采用了复合ROM压缩法和DDS的优化结构,消除了硬件资源有限和相幅转换读取速度受限两方面的瓶颈。为了确定结构参数和评估结构性能,设计中利用虚拟仪器开发软件(LabVIEW)构建了一台虚拟DDS。由于LabVIEW是一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境,使得设计和分析更简单和快捷。基于虚拟DDS的仿真结论,采用FPGA实现了DDS的主体部分。而数模转换、滤波、衰减以及选择输出的功能,由后端调理电路实现。通过结合FPGA开发板和信号调理电路实现了任意波形的单路和双路输出,并且巧妙地实现了调频和调相的功能。最后,完成了软件和硬件的设计和调试,其测试结果表明性能指标达到了设计要求,符合实际需要。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 GMR生物传感器概述

- 1.1.1 GMR生物传感器的优势

- 1.1.2 GMR生物传感器的现状及发展

- 1.2 直接数字频率合成器在GMR生物传感器中的应用

- 1.3 直接数字频率合成器概述

- 1.3.1 直接数字频率合成器的优势

- 1.3.2 直接数字频率合成器的起源与研究进展

- 1.4 本文研究的意义及主要工作

- 第二章 GMR生物传感器的检测原理

- 2.1 GMR生物传感器传感单元的组成

- 2.1.1 免疫磁性微球

- 2.1.2 自旋阀GMR传感器

- 2.2 GMR生物传感器的检测

- 2.2.1 单路GMR生物传感器的检测

- 2.2.2 多路GMR生物传感器的检测

- 第三章 直接数字频率合成器的性能分析及方案设计

- 3.1 直接数字频率合成器的性能分析

- 3.1.1 直接数字频率合成器的工作原理

- 3.1.2 直接数字频率合成器的基本结构

- 3.1.3 直接数字频率合成器的频谱特性

- 3.2 直接数字频率合成器的方案设计

- 3.2.1 改善DDS杂散输出频谱的方法

- 3.2.2 DDS的优化结构

- 3.2.3 虚拟直接数字频率合成器

- 第四章 直接数字频率合成器主体部分的FPGA实现

- 4.1 FPGA器件的介绍

- 4.2 DDS主体部分的实现

- 4.2.1 按键模块的设计

- 4.2.2 任意波形发生模块的设计

- 4.2.3 LED显示模块的设计

- 4.2.4 DDS调制模块的设计

- 第五章 直接数字频率合成器后端调理电路的设计

- 5.1 数模转换器模块的设计

- 5.2 低通滤波器模块的设计

- 5.2.1 九阶椭圆滤波器

- 5.2.2 七阶贝塞尔滤波器

- 5.3 对称网络衰减器模块的设计

- 5.4 印制电路板的设计

- 第六章 系统性能测试

- 6.1 性能指标

- 6.2 测试结果

- 6.2.1 主输出波形

- 6.2.2 主输出波形的频谱图

- 6.2.3 次输出波形

- 6.2.4 对称网络衰减器输出波形的幅度

- 第七章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于多层GMR材料的电流传感器设计与实验研究[J]. 传感技术学报 2020(01)

- [2].基于GMR传感器阵列的救援井探测系统设计[J]. 传感器与微系统 2020(09)

- [3].GMR电流传感器温度稳定性研究[J]. 软件 2017(09)

- [4].巨磁电阻(GMR)自旋阀浅析[J]. 内江科技 2008(03)

- [5].一种自旋阀GMR隔离放大器设计[J]. 现代电子技术 2013(22)

- [6].基于GMR效应的金属磁记忆检测方法与应用[J]. 仪器仪表学报 2013(02)

- [7].用于空间弱磁场检测的自旋阀型GMR传感器[J]. 微处理机 2013(05)

- [8].基于GMR磁性材料设计的热敏体温计[J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [9].GMR电涡流探头的零电势自动补偿技术研究[J]. 化工自动化及仪表 2008(05)

- [10].基于GMR传感器的多层金属结构裂纹缺陷脉冲涡流检测[J]. 无损检测 2013(09)

- [11].基于GMR的电磁无损检测研究[J]. 电子测量与仪器学报 2015(06)

- [12].GMR自旋阀生物传感器平面结构及钝化层设计[J]. 传感技术学报 2010(05)

- [13].基于自旋阀GMR传感器的金属磁记忆检测[J]. 自动化仪表 2014(02)

- [14].基于GMR传感器的电涡流检测系统关键技术研究[J]. 传感器与微系统 2009(11)

- [15].自旋阀GMR传感器及免疫磁珠检测[J]. 测试技术学报 2016(02)

- [16].基于GMR磁传感器的带包覆层管道腐蚀涡流检测[J]. 石油和化工设备 2014(02)

- [17].GMR传感器和无线传感网的车位检测系统设计[J]. 计算机产品与流通 2020(04)

- [18].基于GMR磁传感器的油液铁磁性磨粒在线监测方法仿真分析[J]. 机电信息 2020(26)

- [19].GMR生物传感器专用信号检测电路系统设计[J]. 计算机应用与软件 2018(10)

- [20].基于GMR磁传感器的钢丝绳励磁结构设计[J]. 自动化博览 2013(12)

- [21].GE GMR90-70系统的优化[J]. 电子世界 2013(17)

- [22].GMR传感器的电流测量影响因素的研究[J]. 软件 2017(08)

- [23].基于GMR传感器的无线车位检测算法研究及系统的实现[J]. 物联网技术 2016(05)

- [24].基于三轴GMR传感器的无线车位检测系统[J]. 仪表技术与传感器 2014(09)

- [25].基于GMR生物传感器的甲胎蛋白检测[J]. 微纳电子技术 2012(04)

- [26].对基于GMR的电磁无损检测分析[J]. 智能城市 2018(20)

- [27].基于GMR传感器的三轴电子罗盘[J]. 机电工程 2013(01)

- [28].基于GMR磁传感器的油液铁磁性磨粒在线监测实验研究[J]. 润滑与密封 2019(05)

- [29].GMR系统在水煤浆气化中的应用[J]. 自动化与仪表 2017(06)

- [30].基于GMR传感器阵列的生物检测研究[J]. 现代电子技术 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d8c5d630e233ed61817d2b79.html