# 电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析李红利

国网山西省电力公司阳泉供电公司山西省阳泉市045000

摘要：随着经济和电力行业的快速发展，为了提高整个电力系统的安全性与稳定性，因此，对于继电保护和自动化装置的重视程度也变得越来越高。本文将就电力系统中继电保护与自动化装置的应用出发进行探讨，从而达到对目前的继电保护应用状况与自动化装置的使用情况有一个比较全面了解的目的。

关键词：电力系统；继电保护；自动化装置

引言

随着社会日新月异的发展，各种电子产品的不断研发与使用，人们对于电力的使用量也在不断的增加，因而对于整个电力系统的运行要求也越来越高。但电力系统能否安全稳定的运行，与继电保护有着十分重要的联系。继电保护作为电力系统中一个重要的组成部分，在整个电力系统中起着至关重要的作用。

1电力系统继电保护

1.1电力系统继电保护可靠性指标

继电保护的可靠性是确保电力系统安全的保障，在电力保护装置质量保障的基础上，继电保护系统可以在有效的时间内准确的找出故障并且处理故障。在整个环节中一般是采用马尔科夫模型，也有的电力企业会结合概率分析的方式。继电保护设备的平均寿命指的是继电保护设备的平均运行时间，这个指标越大，那么设备的质量越好。平均无故障工作时间指的是在设备运行后第一次出现故障的时间。

1.2提升电力系统继电保护可靠性的渠道

（1）优化继电保护硬件冗余在继电保护中硬件冗余主要起到的是容错的作用，当设备出现故障后，不会影响其他设备的运行，使继电保护充分发挥效果。所以，为了有效的提升继电保护的效果，应该充分发挥硬件冗余的效果，借助并联、备用等方式提升硬件冗余系统的效果，降低拒动率。拒动率主要是指继电保护不能按照规定运行的概率，拒动率越高，那么继电保护的可靠性就越低。因此，继电保护系统的优化主要是通过降低拒动率实现。在操作环节中，应该结合继电保护的方式，优化硬件冗余。（2）提升继电保护装置的可靠性继电保护装置主要会产生拒动作和误动作，在电力系统出现故障后，继电保护应该及时找出故障发生的具体位置，从而将故障部分隔离和停止运行，确保其他的线路还能正常运行。如果继电保护不能按照规定的操作进行，就会产生拒动作。误动作是继电保护装置将没有故障的线路切断。误动作和拒动作都是继电保护装置要避免的问题，也是提升继电保护装置可靠性需要解决的问题。将继电保护装置安装在电力系统二次保护回路中，从而可以提升系统运行的稳定性。

2继电保护与自动化装置的应用现状分析

就目前而言，继电保护自动化装置在我国的电力企业中已经被广泛应用，并已经取得了不小的成效，能够在一定程度上建立一个可良性循环的电力操作系统。在保证继电保护自身工作运行的同时，也能满足现在实际发展的需求。而在技术层面，继电保护装置也已经发生了极大的改变，从以前只采用单一的熔断器模型到现在已经发展为采用电磁保护系统、晶体管保护系统、集成电器保护系统、计算机保护系统等多种系统合而为一的新型技术。在很大程度上促进了现代化信息技术的应用，而通过对继电保护自动化技术的不断完善，更可以有效的带动电力企业的发展和创新。但是，继电保护自动化装置并不是全能的，我国电力企业在目前的发展中依然存在着很多问题有待解决，例如在庞大系统的影响下，受到环境复杂化的影响，从而导致电路系统因为负荷过重而受到严重的工作压力影响。如果无法提高自动化系统应用连贯性与持续性，就不能更好的解决当前继电保护装置存在的问题，导致其工作成效降低，难以促进电力系统的多元化进步。

3关于提高继电保护可靠性的相关措施

3.1提高继电保护的可靠性

（1）冗余设计和优化措施。要想提高继电保护的可靠性，首先可以考虑的方法就是硬件冗余，这可以实现继电保护容错的相关设计需求。容错技术指的就是在装置当中在运行过程中基石出现了某些不明的故障，系统仍然不会崩溃，整体表现出来的影响也不会很大。硬件冗余对于改善拒动率和可用度这些指标非常有帮助。（2）提高继电保护装置的可靠性。在继电保护装置运行的管理过程当中，必须要合理的计算各项可靠性的指标，当计算继电保护装置运行的正确率的时候，区外的故障的不正确动作也可以包含在内。另外，不能忽略辅助装置的可靠性管理，他对整个继电保护装置的安全也有很大的影响。

3.2提升继电保护自动化装置的可靠性

（1）记录继电保护自动化装置的初始状态继电保护自动化装置的各类结构和功能比较多，特别是应用在大型的电力系统中，继电保护运行中会出现参数的变化，这些变化都会导致装置故障产生。为了切实提升电力系统的管理效果，继电保护自动化装置的初始状态应该被合理的记录。（2）统计继电保护自动化装置的运行情况继电保护自动化装置的参数合理可以提升运行效果，所以要完善对自动化装置运行的监测力度，从而获得科学的数据，对继电保护系统进行科学得到管理。为了提升继电保护装置的稳定性，应该对各类参数进行统计，了解电力系统设备运行中的情况，实现动态化的管理，及时发现故障隐患，从而进行及时的维修工作。从源头上消灭电力系统的故障隐患，提升电力系统运行的稳定性。

4继电保护自动化技术的发展前景

从目前继电保护自动化技术在电力系统中的应用现状来看，其发展的趋势是十分明朗的。由于现在科学技术的日新月异，网络化建设进程的不断加快，也使得继电保护装置以及整个电力系统的自动化进程也得到了快速的发展。在电力系统的运行中，更是引用了很多的先进技术，计算机技术，现代网络化技术应用其中，对于促进继电保护自动化进程有着至关重要的作用。由此可见，继电保护自动化技术以后必然是以网络化、先进科技化的方向进行发展，而也只有朝着这样的方向发展，才能使得电力企业的发展能够与时代共同进步，也能有效的保证了继电保护系统的运行效率，提高整个电力系统的安全稳定持续运行，才能满足实际情况需求。

5对于网络建设的加强必不可少

随着社会发展的日新月异，网络化时代也是在不断进步，电力企业处于这样的时代发展下，对于网络建设的加强是必不可少的，电力企业的相关人员需要从网络建设工作、实际发展情况等方面出发，对电力企业的发展规模进行扩充处理，加强科学化管理力度，有效完成当前电力企业发展的首要任务。对于传统的单一类型继电保护进行有效的改革创新，对网络进行科学化处理，以此提高电力系统的建设发展，提高电力系统的安全性和平稳性运作。一方面，需要对继电保护装置进行一个全面的衔接工作，加强各个装置之间的联系，有效的引进先进的科学技术进行网络化建设，进而提高继电保护系统的运行效率，促进电力企业的可持续发展。

结语

随着科学技术的高速发展，各行各业都离不开电力资源的供应，为了切实提升人们的用电稳定性，应该提升电力系统运行的稳定性。继电保护自动化装置是电力系统安全运行的保障，及时的记录初始化状态，对装置的运行情况进行分析，可以确保电力系统稳定运行。

参考文献：

[1]王翰，严进伟.电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].中国新技术新产品，2013（03）：161-162.

[2]杨静然，杨娜，范坤，张彬.关于电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].工程技术：引文版，2017（02）：00210.

[3]杨凯.电力系统继电保护与自动化装置可靠性试验及评估分析[J].中国新技术新产品，2017（04）：13.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d8dfdc5ec11079a22e5de710.html