# 水热法制备过渡金属掺杂ZnO及其光学性质研究

### 论文摘要

ZnO是一种Ⅱ-Ⅵ族直接宽禁带半导体材料,室温下禁带宽度为3.37eV,激子束缚能为60meV,可实现室温下的激子复合发光,在短波长发光器件方面有广泛的应用,同时,ZnO材料安全无毒、热稳定性和化学稳定性都比较好,已成为目前研究最多的宽禁带半导体材料之一。本文以醋酸锌和六次甲基四胺为反应物,采用水热法制备出本征ZnO粉体材料和过渡金属Co、Mn掺杂ZnO粉体材料。采用XRD、EDS、SEM、PL谱研究了其晶体结构、成分、表面形貌和光致发光特性,通过正交实验优化出了制备高质量Zn0粉体材料的工艺参数；在此工艺基础上制备了Co、Mn分别掺杂的ZnO粉体材料,讨论了掺杂量对其晶体结构、表面形貌和光致发光特性的影响,并探讨了ZnO晶体生长机理和ZnO材料的发光机制。主要研究内容包括以下三部分：1、在正交实验方法的基础上,利用水热法制备了ZnO粉体材料,选择溶液浓度、生长时间、生长温度和溶液PH值为考察因素,制备出结晶良好的ZnO粉体材料。获得了优化的实验工艺,即Zn2+浓度为0.03mol／L,反应温度为140℃,反应时间为10h,溶液PH值为9。2、当Co元素掺入ZnO时,（002）面衍射峰向大角度方向移动,晶格参数变小,原因是Co以替位的形式进入晶格,引起晶格畸变所致；随着掺杂量的增加,衍射峰强度减弱,表面形貌变差。在386nm和468nm处观察到了光致发光峰,386nm处的紫外发光峰来自于ZnO的带边激子跃迁,468nm处的蓝光发光可能来自于Zni→Vzn或者Zni→Oi的跃迁。3、当Mn元素掺入ZnO时,（002）面衍射峰向小角度方向移动,晶格参数变大,原因是Mn的固溶度低于Co,少量Mn以替位式掺杂进入晶格,部分Mn存在于晶格的间隙或吸附于表面,引起晶格参数变化,同时衍射峰强度变差,表面形貌分布不均匀。在386nm和468nm处观察到了光致发光峰,386nm处的紫外发光峰来自于ZnO的带边激子跃迁,468nm处的蓝光发光可能来自于Zni→Vzn或者Zni→Oi的跃迁。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 ZnO的国内外研究现状

- 1.3 ZnO的基本性质

- 1.3.1 ZnO的晶体结构

- 1.3.2 ZnO的光学性质

- 1.3.3 ZnO的磁学性质

- 1.3.4 ZnO的电学性质

- 1.3.5 ZnO的其他性质

- 1.4 ZnO材料的应用

- 1.4.1 太阳能电池

- 1.4.2 激光器

- 1.4.3 电子器件

- 1.4.4 气敏器件

- 1.5 本论文的主要工作及论文结构

- 第二章 水热法制备ZnO粉体材料的工艺设计

- 2.1 ZnO粉体材料的制备方法

- 2.1.1 固相反应法

- 2.1.2 化学沉淀法

- 2.1.3 喷雾热分解法

- 2.1.4 溶胶-凝胶法

- 2.1.5 水热法

- 2.2 实验设备及主要原料

- 2.2.1 实验设备

- 2.2.2 主要原料

- 2.3 实验流程

- 2.4 样品结构与性能的表征

- 2.4.1 样品的晶体结构测试

- 2.4.2 样品的形貌测试

- 2.4.3 样品的发光特性表征

- 2.5 本章小结

- 第三章 水热法制备ZnO及其结果分析

- 3.1 正交设计相关知识

- 3.1.1 因素及水平

- 3.1.2 实验方法综述

- 3.2 工艺设计

- 3.2.1 正交表因素及水平的选定

- 3.2.2 正交实验表的确定

- 3.3 实验结果分析与讨论

- 3.3.1 样品的XRD分析

- 3.3.2 样品的扫描电镜分析

- 3.3.3 ZnO晶体的生长机理

- 3.3.4 水热反应中各因素的影响作用

- 3.4 本章小结

- 第四章 Co和Mn掺杂ZnO的制备及其结果分析

- 4.1 Co、Mn掺杂ZnO实验设计

- 4.1.1 实验方案设计

- 4.1.2 实验流程

- 4.2 样品的XRD测试结果及分析

- 4.2.1 Co掺杂ZnO的XRD分析

- 4.2.2 Mn掺杂ZnO的XRD分析

- 4.3 样品的SEM测试结果及分析

- 4.3.1 Co掺杂ZnO的SEM及分析

- 4.3.2 Mn掺杂ZnO的SEM及分析

- 4.4 样品的PL谱测试结果及分析

- 4.4.1 ZnO的发光理论

- 4.4.2 Co掺杂ZnO的PL谱测试结果及分析

- 4.4.3 Mn掺杂ZnO的PL谱测试结果及分析

- 4.5 本章小结

- 总结

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d94e1f982e7841ddc65aaf09.html