# 水热与微波水热法合成形貌可控纳米氧化钨粉体

### 论文摘要

纳米氧化钨是重要的半导体材料,在信息存储、变色窗、燃料电池、化学传感器等领域有着广泛的应用前景,是目前最具开发潜力的材料之一。而特殊结构和形貌是影响材料性质的重要因素,因此,对氧化钨纳米材料的制备与物理化学性质进行研究具有重要的意义。本文以水热法和微波水热法制备了氧化钨纳米粉体,采用XRD,SEM, TEM, EDS等手段对粉体进行了系统的表征,详细研究了氧化钨纳米粉体的合成条件对产物形貌及粒子大小的影响;找到了制备特殊形貌（棒状、球状、四方形、六方型）纳米粉体的较佳实验条件;详细研究了辅助剂用量、pH值、反应温度、反应时间等对氧化钨纳米粉体形貌的影响。全文共分为六部分:一、评述了氧化钨的研究现状,介绍了水热法和微波水热法,对微波水热法制备纳米氧化物和硫化物作了简要的介绍。二、介绍了实验所用的药品,仪器,实验方法及表征手段。三、以酒石酸和柠檬酸为辅助剂,分别用微波水热法和常规水热法制备了氧化钨纳米粉体,详细研究了氧化钨纳米粉体的合成条件对产物结构、形貌及粒子大小等的影响。用XRD、SEM和TEM对粉体进行了系统的表征。微波水热低火20min不加酒石酸时可以生成棒状WO3·H2O,加入酒石酸后生成球状WO3·2H2O,加入柠檬酸生成颗粒状WO3·H2O;常规水热不加酒石酸时生成无规则的颗粒状WO3,加入酒石酸生成长方形WO3,加入柠檬酸生成四方形WO3。四、以对硝基苯甲酸和对氨基苯甲酸为辅助剂,分别用微波水热法和常规水热法制备了氧化钨纳米粉体,详细研究了氧化钨纳米粉体的合成条件对产物结构、形貌及粒子大小等的影响。用XRD、SEM、TEM对粉体进行了系统的表征。以对硝基苯甲酸为辅助剂微波水热中火15min生成棒状WO3;以对硝基苯甲酸和对氨基苯甲酸辅助常规水热都可以生成六方形六方晶系WO3。五、以尿素和硫脲为辅助剂常规水热法制备了氧化钨纳米粉体,详细研究了氧化钨纳米粉体的合成条件对产物结构、形貌及粒子大小等的影响。用XRD、SEM和EDS对粉体进行了系统的表征。尿素做辅助剂可以生成四方形单斜晶系WO3;硫脲做辅助剂可以生成球形六方晶系WO3。六、简要总结了本文的工作内容,基于目前的工作基础上对下一步的工作进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 引言

- 1.1.2 特殊结构与形貌氧化钨的制备现状

- 1.2 水热法简介

- 1.2.1 水热法

- 1.2.2 水热合成的特点

- 1.2.3 水热合成实验设计原则

- 1.3 微波的无机合成

- 1.3.1 微波加热和加速反应原理

- 1.3.2 微波液相合成技术的特点

- 1.3.3 液相微波加热制备纳米材料

- 1.4 本论文研究目的与内容

- 第二章 实验药品、仪器及方法

- 2.1 实验药品

- 2.2 实验仪器

- 2.3 分析与表征

- 2.4 合成方法

- 第三章 酒石酸和柠檬酸辅助合成氧化钨纳米粉体

- 3.1 引言

- 3.2 酒石酸产物结果与讨论

- 3.2.1 微波水热产物分析

- 3.2.2 常规水热产物分析

- 3.3 柠檬酸产物结果与讨论

- 3.3.1 微波水热产物分析

- 3.3.2 常规水热产物分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 对硝基苯甲酸和对氨基苯甲酸辅助合成氧化钨纳米粉体

- 4.1 引言

- 4.2 对硝基苯甲酸产物结果与讨论

- 4.2.1 微波水热产物分析

- 4.2.2 常规水热产物分析

- 4.3 对氨基苯甲酸产物结果与讨论

- 4.3.1 XRD 分析

- 4.3.2 SEM 分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 尿素和硫脲辅助合成氧化钨纳米粉体

- 5.1 引言

- 5.2 尿素产物结果与讨论

- 5.2.1 XRD 分析

- 5.2.2 SEM 分析

- 5.3 硫脲产物结果与讨论

- 5.3.1 XRD 和EDS 分析

- 5.3.2 SEM 分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 在读期间论文发表和完成情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高纯均相针状紫色氧化钨制备工艺研究[J]. 中国钨业 2019(05)

- [2].反应时间对钽掺杂球形氧化钨性能的影响[J]. 合成材料老化与应用 2015(01)

- [3].氧分压对直流磁控溅射氧化钨薄膜结构和组成的影响[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [4].氧化钨改性的氧化钛固体超强酸催化剂的研究[J]. 高校化学工程学报 2008(01)

- [5].氧化钨变色薄膜性能优化的研究进展[J]. 中国陶瓷 2010(11)

- [6].高纯致密氧化钨陶瓷靶材的氧气气氛烧结研究[J]. 中国陶瓷 2012(01)

- [7].紫色氧化钨的制备及工艺研究[J]. 中国钨业 2011(03)

- [8].氧化钨的制备及发展现状[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [9].钽掺杂氧化钨薄膜电致变色性能[J]. 光学学报 2014(10)

- [10].氧化钨原子结构与还原机理研究[J]. 江西化工 2018(06)

- [11].新型纳米氧化钨的近红外吸收性能[J]. 硅酸盐学报 2012(07)

- [12].常压烧结制备氧化钨陶瓷靶材的致密化研究[J]. 陶瓷学报 2012(01)

- [13].除却钨山不是云[J]. 电子显微学报 2017(01)

- [14].聚乙二醇对氧化钨薄膜结构和电致变色性能的影响[J]. 光学学报 2012(12)

- [15].氧化钨纳米阵列的制备与紫外光电探测研究[J]. 电子元件与材料 2018(04)

- [16].氧化钨纳米线薄膜的制备和分析[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [17].氧化钨的马来酸辅助微波水热法合成及其光催化性能研究[J]. 湿法冶金 2018(04)

- [18].针型复合钨/氧化钨微型pH复合电极的研制及应用[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [19].形貌可控纳米氧化钨的制备[J]. 特种铸造及有色合金 2016(06)

- [20].铁的价态对水热制备焦绿石型氧化钨的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(05)

- [21].水热合成焦绿石型氧化钨反应机理的研究[J]. 湖南有色金属 2014(03)

- [22].反应温度对Ta掺杂球形氧化钨光吸收性能的影响[J]. 化学研究与应用 2014(08)

- [23].用焦绿石型氧化钨制备阴极复合催化剂的研究[J]. 电源技术 2011(08)

- [24].氧化钨粉还原碳化机理分析及超细碳化钨粉的制备[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(02)

- [25].介孔硅基氧化钨薄膜气敏传感器的性能研究[J]. 才智 2009(25)

- [26].中国科大设计出具有缺陷态的氧化钨纳米结构催化剂[J]. 中国粉体工业 2016(04)

- [27].掠射角溅射沉积纳米结构氧化钨薄膜[J]. 无机材料学报 2018(12)

- [28].钒掺杂氧化钨对锶吸附性能的研究[J]. 化学研究与应用 2018(02)

- [29].添加碳对氧化钨氢还原制备纳米钨粉的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2016(09)

- [30].甲醇在不同结构氧化钨-Pt/C催化剂上的电催化氧化行为[J]. 应用化学 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9559d6155b55d8f386b2445.html