# 削弱梁端—方钢管混凝土柱框架结构的Push-Over分析

### 论文摘要

本文根据本课题组前期削弱梁端-方钢管混凝土柱框架节点已有试验和理论研究成果,采用梁端翼缘削弱型钢梁形式,以杭州瑞丰国际商务大厦（西楼）为基本模型,分别对5层、24层削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构体系进行了静力弹塑性Push-Over分析,通过对比混凝土楼板对结构整体抗侧力的贡献,以考察该结构体系的抗震性能。本文综述了静力弹塑性Push-Over分析方法在国内外发展研究情况、理论基础以及常见的侧向水平加载模式,其中重点介绍了美国的ATC-40采用的“能力谱法”;由于程序SAP2000在处理曲线上的局限性,根据梁端翼缘削弱区面积相等的原则,对梁端翼缘削弱区以直线代替曲线,利用ANSYS分析软件,提出了本文推荐的梁端翼缘削弱等效刚度钢梁形式,以此形式应用于后续整体框架模型的建立。应用SAP2000软件,采用常见的两种侧向水平加载模式,分别对5层、24层削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构进行七度、八度抗震设防烈度下的静力弹塑性Push-Over分析。通过对比考虑楼板和不考虑楼板对整体抗侧刚度的影响,并从结构基底剪力-顶点位移关系曲线、层间位移、层间位移角等方面对结构进行多方面的抗震评估。研究发现,采用梁端翼缘削弱型钢梁不仅对框架结构的整体刚度影响较小,而且削弱区有效缓解了梁、柱交接处钢梁应力集中,使得塑性铰偏离梁、柱相连处;方钢管混凝土结构具有较好的延性和变形能力;在七度抗震设防烈度下,结构满足我国抗震规范规定的“小震不坏、大震不倒”的设计要求,但是不考虑楼板参与作用会导致结构产生较大的侧向位移,接近规范限值;在八度抗震设防烈度下,结构不能满足“小震不坏”的设计要求;不同的侧向水平加载模式对结构的Push-Over分析具有一定的影响;塑性铰的出现集中在钢梁削弱处,属于典型的“梁铰耗能机制”,达到了“强柱弱梁”的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构的相关研究

- 1.3 结构抗震设计理论的发展

- 1.3.1 静力理论

- 1.3.2 反应谱理论

- 1.3.3 动力理论

- 1.3.4 减震控制理论

- 1.3.5 静力弹塑性Push-Over 分析方法

- 1.4 两种抗震设计方法的介绍

- 1.5 两种抗震设计方法的对比

- 1.6 本论文研究的主要内容

- 第二章 静力弹塑性Push-Over 分析方法的理论简介

- 2.1 引言

- 2.2 静力弹塑性Push-Over 分析方法的发展及研究现状

- 2.2.1 静力弹塑性Push-Over 分析方法在国外的发展及研究现状

- 2.2.2 静力弹塑性Push-Over 分析方法在国内的发展及研究现状

- 2.3 静力弹塑性Push-Over 分析方法的基本原理及假定

- 2.3.1 静力弹塑性Push-Over 分析方法的基本原理

- 2.3.2 静力弹塑性Push-Over 分析方法的基本假定

- 2.3.3 等效单自由度体系的建立

- 2.4 静力弹塑性Push-Over 分析方法的一般步骤及抗震能力评估

- 2.4.1 静力弹塑性Push-Over 分析方法的一般步骤

- 2.4.2 抗震能力的评估

- 2.5 侧向水平加载模式的选取

- 2.5.1 固定侧向水平加载模式

- 2.5.2 考虑高振型影响的侧向水平加载模式

- 2.6 静力弹塑性Push-Over 分析的计算模型及破坏机构

- 2.6.1 计算模型

- 2.6.2 结构破坏机构

- 2.7 本章小结

- 第三章 梁端翼缘削弱等效刚度钢梁三维非线性有限元分析

- 3.1 引言

- 3.2 梁端翼缘削弱等效刚度钢梁有限元模型的确定

- 3.2.1 已有钢梁梁端削弱形式

- 3.2.2 梁端翼缘削弱等效刚度钢梁削弱尺寸的确定

- 3.3 梁端翼缘削弱等效刚度钢梁有限元模型的建立

- 3.3.1 单元介绍

- 3.3.2 定义材料属性

- 3.3.3 模型的边界约束及加载

- 3.3.4 求解设定

- 3.3.5 计算结果的后处理

- 3.4 梁端翼缘削弱等效刚度钢梁有限元模型的验证

- 3.4.1 单调加载的荷载与位移（P-Δ）曲线

- 3.4.2 梁端翼缘削弱等效刚度钢梁与已有四种削弱钢梁内力分布情况

- 3.5 本章小节

- 第四章 削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构的Push-Over 应用

- 4.1 引言

- 4.2 塑性铰的定义与设置

- 4.3 确定侧向水平加载模式及分析工况

- 4.3.1 侧向水平加载模式

- 4.3.2 分析工况

- 4.3.3 荷载控制

- 4.4 计算实例

- 4.4.1 建立结构整体模型

- 4.4.2 多层削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构的抗震性能评估

- 4.4.3 高层削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构的抗震性能评估

- 4.4.4 多高层削弱梁端-方钢管混凝土柱框架结构的抗震性能对比

- 4.5 本章小结

- 结语

- 1. 结论

- 2. 今后尚待研究的问题

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间参与科研与获奖情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].考虑高阶振型push-over分析与应用[J]. 甘肃科技 2010(09)

- [2].超高层巨型柱芯筒骨架结构静力非线性Push-over分析研究[J]. 建筑结构 2012(S2)

- [3].Push-over分析方法在异形柱结构中的应用[J]. 东北电力大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [4].半刚性端板连接多层钢框架的Push-over分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(11)

- [5].基于能量原理的混合联肢剪力墙塑性性能控制方法与Push-over分析[J]. 动力学与控制学报 2020(05)

- [6].基于Push-over方法的框支短肢剪力墙转换层结构弹塑性分析[J]. 结构工程师 2010(04)

- [7].非线性地震反应分析方法[J]. 广西质量监督导报 2008(06)

- [8].基于Push-over的农村砌体房屋地震响应分析[J]. 南京农业大学学报 2016(02)

- [9].层间隔震结构的Push-over分析[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [10].基于Push-over的多短柱高层结构的抗震性能分析[J]. 山东建筑大学学报 2016(03)

- [11].带水平加强层的高层框架——核心筒结构push-over分析[J]. 工业建筑 2009(10)

- [12].RC框架结构“强柱弱梁”机制的Push-over分析[J]. 工程与建设 2012(01)

- [13].桥梁工程震害预测的PUSH-OVER方法[J]. 黑龙江科技信息 2012(12)

- [14].基于MIDAS/GEN雅宝高科创新园push-over分析[J]. 广东建材 2012(04)

- [15].基于Push-over分析的钢-混凝土组合框架抗震性能研究[J]. 动力学与控制学报 2008(02)

- [16].带转换层超限结构Push-Over分析实例[J]. 住宅与房地产 2016(21)

- [17].Push-over分析方法基本原理及在抗震分析中的应用[J]. 山西建筑 2016(09)

- [18].基于Push-over方法的小角度斜柱式转换结构静力弹塑性分析[J]. 工程抗震与加固改造 2014(03)

- [19].基于Push-over原理的一体化除尘装置结构弹塑性分析[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].基于结构Push-over曲线的目标位移的确定[J]. 建筑结构 2008(07)

- [21].基于PUSH-OVER方法的厂房弹塑性分析[J]. 陕西建筑 2009(07)

- [22].框架剪力墙结构地震反应push-over分析[J]. 山西建筑 2009(07)

- [23].基于Push-over的武汉火车站抗震性能研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(10)

- [24].基于性能的抗震设计及Push-over分析方法的研究[J]. 工程与建设 2010(01)

- [25].中航直升机总部大楼基于Push-over的抗震性能化评估[J]. 建筑结构 2010(S1)

- [26].基于Push-over算法的钢筋混凝土结构的静力弹塑性分析[J]. 科技情报开发与经济 2009(19)

- [27].云南文苑主楼结构设计[J]. 建筑结构 2017(S1)

- [28].整体预应力装配式板柱体系Push-over分析[J]. 建筑结构 2011(S2)

- [29].Push-over分析方法在结构抗震设计中的应用[J]. 建筑设计管理 2010(09)

- [30].基于Push-over的异质混凝土结构抗震性能分析[J]. 建筑安全 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d95eb556c2de6fcb9e60736d.html