# 空间光通信中光学天线系统的设计及性能分析

### 论文摘要

近年来,随着地面光纤通信的发展,特别是光放大器及波分复用技术的成熟,许多国家纷纷转向研究工作波段为1550nm波段的通信系统,1550nm波段的空间光通信将成为未来的高速卫星激光通信系统的发展趋势。就目前技术水平来看,仍然还有许多关键技术需要进一步完善,主要包括以下关键技术:(1)精密发射和接收光学天线技术;(2)高精度对准技术;(3)高能量转换效率的光放大器技术;(4)空间光到光纤的高效耦合技术;(5)空间环境适应性技术。针对上面提到的前两项关键技术,论文主要研究了光学天线系统的设计原理及方法,设计出一套中心波长为1550nm波段的光学天线系统,对设计的系统进行了加工实现、测试及性能分析。本论文的研究内容如下:1.介绍了光学系统的设计方法,对非球面光学零件应用和光学特性进行了分析。通过对各种常见光学天线的结构、成像质量进行对比分析,本论文确定在该光学天线系统的设计中采用卡塞格伦天线。2.通过对卡塞格伦天线结构的建模分析和光学设计软件Zemax的应用,优化设计出主镜和次镜均为非球面镜、中心波长为1550nm、视场角为1°的卡塞格伦光学天线,并对卡塞格伦天线离焦对天线发散角的影响、增益、准直特性、成像质量及传输效率进行了分析。3.利用Zemax优化设计了收发合一的光学天线系统,它包括发射通道、接收通道和实验通道。在系统中,利用分色镜和分束镜实现收发隔离及多光路需求。对各个光学元件的材料进行了分析,与加工单位协商,对材料进行了合理选择。4.利用Zygo干涉仪对加工的光学天线系统的波像差进行了测试,其波像差均方根(RMS)值为0.046λ,满足设计指标( <λ/20)要求。对系统的传输效率进行了测试,结果为71.4%。分析了系统的成像质量、光束发散损耗。通过对光学天线系统偏轴的建模,得出了功率衰减曲线。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 空间光通信的优势及发展动态

- 1.2.1 空间光通信的优势

- 1.2.2 空间光通信的发展动态

- 1.2.2.1 国外光通信的发展动态

- 1.2.2.2 国内光通信的发展动态

- 1.3 光学天线的发展动态

- 1.4 课题来源及研究内容

- 第二章 空间光通信中光学天线系统设计原理

- 2.1 光学系统设计概述

- 2.1.1 光学系统设计的发展概况

- 2.1.2 光学系统设计的过程

- 2.1.3 光学系统初始结构的确定方法

- 2.1.4 光学系统设计软件

- 2.2 非球面光学零件理论

- 2.2.1 非球面光学零件的应用

- 2.2.2 二次曲面的数学表达式及光学性质

- 2.3 光学天线

- 2.3.1 透射式光学天线

- 2.3.2 反射式光学天线

- 2.3.3 自由空间的传输损耗

- 2.3.4 光学天线的增益

- 2.3.5 光学天线类型选择

- 2.3.6 光学天线系统的设计要求

- 2.4 本章小结

- 第三章 卡塞格伦天线子系统的设计及性能分析

- 3.1 卡塞格伦天线子系统结构参数理论分析

- 3.1.1 卡塞格伦天线子系统的镜面组合

- 3.1.2 卡塞格伦天线子系统结构参数的确定

- 3.1.3 卡塞格伦天线子系统离焦对天线准直的影响

- 3.2 卡塞格伦天线子系统性能分析

- 3.2.1 卡塞格伦天线子系统增益分析

- 3.2.2 卡塞格伦天线子系统的准直特性

- 3.2.3 卡塞格伦天线子系统的成像质量分析

- 3.2.4 卡塞格伦天线子系统传输效率分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 光学天线系统的设计

- 4.1 光学天线系统技术指标

- 4.2 光学材料的选择

- 4.2.1 增透膜选择

- 4.2.2 增反膜的选用

- 4.3 分色镜和分束镜设计

- 4.4 滤波片设计

- 4.5 光学天线小型化系统设计与仿真

- 4.6 光学天线系统装配结构设计

- 4.7 本章小结

- 第五章 光学天线系统的测试及性能分析

- 5.1 光学天线系统测试

- 5.1.1 光学天线系统波像差测试

- 5.1.2 光学系统放大倍数测试

- 5.1.3 光学天线系统效率测试

- 5.2 光学天线系统性能分析

- 5.2.1 光学天线系统成像质量分析

- 5.2.2 光束发散损耗

- 5.2.3 光学天线系统光轴偏离的理论建模与仿真

- 5.2.3.1 卡塞格伦光学天线系统光轴偏离的理论建模与仿真

- 5.2.3.2 偏轴下接收天线增益分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要工作及结论

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].侧馈偏置卡塞格伦天线的波束扫描特性研究[J]. 电波科学学报 2019(05)

- [2].4.5m卡塞格伦天线的安装与调试[J]. 信息通信 2015(07)

- [3].倒置卡塞格伦天线抛物面以及馈源的设计[J]. 物联网技术 2014(06)

- [4].双馈源偏置卡塞格伦天线研究[J]. 通信技术 2009(05)

- [5].多波束卡塞格伦天线及馈源阵列优化设计[J]. 无线电工程 2020(12)

- [6].卡塞格伦天线副面赋形的设计与仿真[J]. 遥测遥控 2013(01)

- [7].偏轴卡塞格伦天线的二次赋形[J]. 电波科学学报 2010(05)

- [8].前馈偏置卡塞格伦天线低轮廓设计[J]. 无线电工程 2011(12)

- [9].一种窄夹角的W波段卡塞格伦双波束天线设计[J]. 微波学报 2015(S2)

- [10].波束波导馈电的新型偏置近场卡塞格伦天线[J]. 现代电子技术 2010(09)

- [11].一种改进型的椭圆波束卡塞格伦天线[J]. 中国电子科学研究院学报 2018(02)

- [12].浅谈卫星天线及其控制系统的维护和保养[J]. 数字技术与应用 2012(11)

- [13].几种常用卫星天线的工作原理和性能的比较[J]. 有线电视技术 2010(08)

- [14].一种多功能反射面天线的设计[J]. 舰船电子对抗 2012(05)

- [15].非对称副镜卡塞格伦天线辐射场的计算[J]. 无线电通信技术 2010(04)

- [16].高增益低副瓣卡塞格伦天线设计[J]. 雷达科学与技术 2010(06)

- [17].Ka波段辐射计研究[J]. 微波学报 2012(S1)

- [18].卡塞格伦天线副反射面运动扫描研究[J]. 微波学报 2010(S2)

- [19].卫星极化及其调整方法综述[J]. 有线电视技术 2013(04)

- [20].几种常用卫星天线的工作原理和性能比较[J]. 现代工业经济和信息化 2016(09)

- [21].卡塞格伦天线光传输特性探究[J]. 电子测试 2015(07)

- [22].赋形卡式天线最佳吻合反射面的计算方法[J]. 无线电工程 2011(03)

- [23].基于口面场方法的W波段高口面效率单脉冲卡塞格伦天线（英文）[J]. 红外与毫米波学报 2015(06)

- [24].Ku波段微波无线输能系统技术研究[J]. 微波学报 2019(04)

- [25].可控定向天线在远程通信上的应用[J]. 舰船电子工程 2017(01)

- [26].太赫兹波定向天线设计与分析[J]. 激光与光电子学进展 2016(10)

- [27].湍流大气中激光束经卡塞格伦天线后的传输[J]. 激光与红外 2012(07)

- [28].一种双反射面天线的快速计算方法[J]. 制导与引信 2018(02)

- [29].新型亚毫米波扫描天线的FDTD分析[J]. 电波科学学报 2010(04)

- [30].高功率近场卡塞格伦天线的设计[J]. 现代电子技术 2009(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d95f25a7aaae069b3fe83b0c.html