# 弱溶剂型喷墨打印吸收涂层的制备研究

### 论文摘要

以丙烯酸丁酯（BA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）为共聚单体,辛基酚聚氧乙烯醚（OP-10）和十二烷基磺酸钠（SDS）为复合乳化剂,过硫酸钾（KPS）为引发剂,二乙烯基苯（或乙二醇二甲基丙烯酸酯）为交联单体,乙酸乙酯为致孔剂,合成了弱溶剂墨水吸收涂层用粘合剂。研究了复合乳化剂的用量和配比、聚合时间、引发剂用量、单体用量等因素对乳液性能的影响。用红外光谱仪（FT-IR）表征了粘合剂的结构,激光粒径分析仪测试了乳液粒径分布情况。研究结果表明：在复合乳化剂用量占体系的3wt%,引发剂用量为单体质量的0.5～0.6wt%,聚合温度为80～85℃,聚合时间为5.0～5.5h,固含量为35wt%的工艺配方条件下合成的粘合剂细腻平滑,存放90天内无任何破乳絮凝现象。将粘合剂刷涂在玻璃板上形成乳胶膜,考察了交联剂种类及用量、致孔剂用量、单体质量比对膜的成膜性能、吸墨性能的影响。用扫描电镜（SEM）对胶膜表面形貌进行了分析；将粘合剂均匀涂敷在喷墨打印PP纸上形成吸墨涂层,研究了交联剂种类及用量、致孔剂用量、单体质量比对涂层应用性能的影响。用温度控制仪、杠杆式分析天平、喷墨打印机对涂层发粘性能、打印质量、开裂程度、耐老化打印、耐水性能进行了测试。研究结果表明：反应单体丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯的质量比为3：2,交联剂二乙烯基苯用量为单体质量的3wt%,致孔剂用量为单体质量的30wt%时,制备出的涂层基本上符合了用于吸收喷墨打印弱溶剂墨水的性能要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 喷墨打印简介

- 1.2.1 喷墨打印机

- 1.2.2 喷墨打印纸

- 1.2.3 喷墨打印墨水

- 1.2.4 喷墨打印材料

- 1.3 粘合剂

- 1.3.1 粘合剂简介

- 1.3.2 粘合剂的分类

- 1.3.3 乳液型粘合剂

- 1.4 吸油树脂

- 1.4.1 吸油树脂简介及分类

- 1.4.2 吸油树脂的结构特点

- 1.4.3 提高树脂吸油性能的方法

- 1.5 论文的研究目的、内容和创新点

- 1.5.1 选题目的

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 论文创新点

- 2 弱溶剂墨水吸收涂层用粘合剂的制备研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验药品与实验仪器

- 2.2.2 粘合剂的制备

- 2.2.3 乳液的表征与测试方法

- 2.3 结果分析与讨论

- 2.3.1 乳化剂种类及用量的确定

- 2.3.2 引发剂用量的确定

- 2.3.3 聚合时间的确定

- 2.3.4 固含量的确定

- 2.3.5 乳液聚合工艺的确定

- 2.3.6 乳液性能测试结果

- 2.3.7 乳胶膜的红外光谱分析

- 2.3.8 乳液的激光粒径测试

- 2.4 小结

- 3 弱溶剂墨水吸收涂层的应用性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品与实验仪器

- 3.2.2 胶膜的制备及测试

- 3.2.3 打印涂层制备及测试

- 3.3 结果分析与讨论

- 3.3.1 涂层的成膜性能

- 3.3.2 涂层的吸墨性能

- 3.3.3 涂层的打印性能

- 3.4 涂层的打印测试图片

- 3.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介及读研期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].低共熔溶剂性质及其应用研究进展[J]. 应用化工 2019(12)

- [2].高性能环保溶剂开发用于农化配方制备[J]. 世界农药 2020(07)

- [3].超高效液相色谱-串联质谱法测定辣椒油中的溶剂红52[J]. 食品安全导刊 2020(25)

- [4].超纤革无溶剂技术开发及应用探究[J]. 皮革与化工 2020(05)

- [5].药品生产中回收溶剂的管理[J]. 机电信息 2016(08)

- [6].氯唑沙宗在不同溶剂中溶解度的测定与关联[J]. 化学工程 2020(01)

- [7].从水溶液中萃取乙酸的溶剂及厌氧微生物发酵生产乙酸的工艺（续）[J]. 乙醛醋酸化工 2019(09)

- [8].从水溶液中萃取乙酸的溶剂及厌氧微生物发酵生产乙酸的工艺（续）[J]. 乙醛醋酸化工 2019(10)

- [9].环保法规严格刺激世界溶剂业向绿色转化[J]. 石化技术与应用 2014(01)

- [10].降低顺酐溶剂吸收工艺溶剂消耗因素分析与控制[J]. 中国井矿盐 2014(04)

- [11].浅谈环境友好溶剂和无溶剂有机合成途径及特点[J]. 安徽农业科学 2012(24)

- [12].原料及溶剂[J]. 涂料技术与文摘 2011(04)

- [13].溶剂效应对2-乙酰呋喃在16种溶剂中的红外光谱的影响[J]. 浙江化工 2016(04)

- [14].无溶剂绝缘浸渍硅树脂的应用研究进展[J]. 山东科学 2016(04)

- [15].低毒环保溶剂在过氯乙烯漆中的应用研究[J]. 现代涂料与涂装 2015(05)

- [16].无溶剂复合:市场渐入佳境[J]. 包装财智 2013(12)

- [17].无溶剂复合 复合车间的“绿行侠”[J]. 印刷技术 2013(08)

- [18].无溶剂复合混胶设备的探索和研发[J]. 印刷技术 2013(22)

- [19].原料及溶剂[J]. 涂料技术与文摘 2011(07)

- [20].国内外无溶剂复合设备的现状与发展趋势[J]. 包装工程 2010(17)

- [21].溶剂吸收法顺酐装置工艺介绍[J]. 甘肃科技 2010(19)

- [22].无溶剂复合的实际应用技术[J]. 塑料包装 2008(05)

- [23].溶剂对磺胺甲基嘧啶溶剂化合物形成的影响[J]. 化工学报 2020(02)

- [24].低共熔溶剂的分子模拟研究进展[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(05)

- [25].鹅去氧胆酸重结晶纯化及溶剂对其结晶形态影响研究[J]. 化学试剂 2020(11)

- [26].关于化工企业溶剂损耗的削减之我见[J]. 化工管理 2015(20)

- [27].溶剂浸析法制备硝化棉基微孔球形药[J]. 含能材料 2015(11)

- [28].具有类液体行为的无溶剂纳米流体[J]. 高分子通报 2013(09)

- [29].14家欧洲纸企与荷兰大学联合研发新型溶剂[J]. 纸和造纸 2014(04)

- [30].无溶剂复合的优势及最新研究进展[J]. 粘接 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9674bf44c98aae10bd6dd6b.html