# 三分量感应测井仪发射子系统设计与仿真研究

### 论文摘要

在我国,各向异性地层所占的比例非常大,当用常规的感应测井仪来测量这些低阻产油层时常常会带来错误。三分量感应测井仪改变了常规感应测井仪线圈布局的方式,可同时测量地层水平和垂直方向的电阻率,能够获得更加丰富的地层信息,使储层的评价更为准确。本文在分析三分量感应测井仪原理和特性的基础上,阐述了三分量感应测井仪发射子系统的设计思想和相关电路的设计方法。发射子系统是三分量感应测井仪中较为重要的子系统。本文将发射子系统划分为控制电路和信号预处理电路两大部分,并对其相关电路进行了具体的分析与设计。控制电路由发射控制器、时钟控制器、DC-DC电源、数字ADC/DSP和功率放大电路等5大部分构成。发射控制器是基于TMS320F2812和FPGA的复杂控制结构,它通过串口与接收部分进行通信,根据地面系统的命令来产生发射信号;时钟控制器控制整个电路工作的时序;发射信号经过滤波器滤波放大后,依照特定的时序被模拟开关选通后进入功率放大电路,成为激励发射线圈的信号。信号预处理电路的设计也是本文重点论述的内容之一,DC-DC电源将大直流信号转换为±75V的励磁电压;实时监测电路保证了电路的良好运行。最后,通过pSpice对所设计的部分电路进行了仿真分析,证实了所设计的发射子系统相关电路的合理性与可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景与研究目的

- 1.2 三分量感应测井仪国内外研究概况

- 1.3 本文的主要工作

- 2 三分量感应测井仪的原理与特性研究

- 2.1 三分量感应测井仪的原理与特性

- 2.2 三分量感应测井仪的线圈系

- 2.3 三分量感应测井仪的整机结构

- 2.4 三分量感应测井仪的发射电路结构

- 2.5 本章小结

- 3 三分量感应测井发射控制电路的设计

- 3.1 发射控制电路的总体设计

- 3.2 发射信号产生电路的设计

- 3.3 实时监测电路的设计

- 3.4 通信接口电路的设计

- 3.5 本章小结

- 4 三分量感应测井发射信号预处理电路的设计

- 4.1 DC-DC 电路的设计

- 4.2 功率级放大电路设计

- 4.3 继电器驱动级电路设计

- 4.4 电源电路的设计

- 4.5 滤波电路的设计

- 4.6 本章小结

- 5 发射部分电路的仿真与分析

- 5.1 电源的仿真与分析

- 5.2 滤波电路的仿真与分析

- 5.3 功放电路的仿真与分析

- 5.4 DC-DC 电路的仿真与分析

- 5.5 本章小结

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].感应测井仪响应预测方法[J]. 国外测井技术 2016(05)

- [2].阵列感应测井仪预处理电路小型化设计与实现[J]. 测井技术 2017(02)

- [3].感应测井仪[J]. 国外测井技术 2018(02)

- [4].一种阵列感应测井仪接收电路[J]. 石油工业计算机应用 2017(02)

- [5].随钻感应测井仪的磁芯影响分析[J]. 石化技术 2015(11)

- [6].三维感应测井仪温漂校正研究[J]. 石油管材与仪器 2015(02)

- [7].新型阵列感应测井仪[J]. 国外测井技术 2008(02)

- [8].测试感应测井仪[J]. 国外测井技术 2018(02)

- [9].阵列感应测井仪温度校正方法研究[J]. 石油仪器 2012(04)

- [10].低功耗三分量感应测井仪发射电路设计[J]. 大庆石油学院学报 2011(01)

- [11].数字高分辨率感应测井仪电路功能模块设计[J]. 声学与电子工程 2008(04)

- [12].高分辨率双感应测井仪线圈系设计[J]. 石油仪器 2013(04)

- [13].感应测井仪的通信及控制设计[J]. 电子测试 2013(Z2)

- [14].一种感应测井仪的波形发生器的设计[J]. 电子测试 2010(06)

- [15].高时效6515阵列感应测井仪故障分析及解决方法[J]. 当代化工研究 2019(02)

- [16].6515阵列感应测井仪故障分析及解决方法[J]. 石化技术 2016(08)

- [17].超高分辨率阵列感应测井仪（0.5ft）的设计与应用[J]. 国外测井技术 2020(05)

- [18].阵列感应测井仪反演方法研究[J]. 国外测井技术 2013(04)

- [19].一种用于阵列感应测井仪的多频谐振发射电路[J]. 石油工业计算机应用 2017(01)

- [20].一种阵列感应测井仪接收电路[J]. 国外测井技术 2016(02)

- [21].基于半空间刻度的阵列感应测井仪线圈系误差确定方法[J]. 测井技术 2013(06)

- [22].多频阵列感应测井仪数据采集系统设计与实现[J]. 石油仪器 2010(02)

- [23].高频等参数感应测井地质应用浅析[J]. 内江科技 2014(01)

- [24].在高温高压下的感应测井仪金属密封设计[J]. 机械工程与自动化 2012(06)

- [25].提高SDZ-30B0感应测井仪钻输一次成功率[J]. 石油工业技术监督 2011(11)

- [26].一种感应测井仪的线圈系设计新思路[J]. 石油仪器 2008(02)

- [27].一种用于阵列感应测井仪的多频谐振发射电路[J]. 国外测井技术 2016(01)

- [28].试论俄罗斯感应测井仪在长庆油田测井解释中应用[J]. 科协论坛(下半月) 2011(01)

- [29].小直径阵列感应测井仪设计[J]. 石油管材与仪器 2019(02)

- [30].高温高压小井眼阵列感应测井仪[J]. 国外测井技术 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9bae5d46dc9f2e685726ff3.html