# 等通道转角挤压自增强HDPE和PP结构与性能研究

论文题目: 等通道转角挤压自增强HDPE和PP结构与性能研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 材料加工工程

作者: 王金龙

导师: 王鹏程

关键词: 等通道转角挤压,高密度聚乙烯,聚丙烯,力学性能,结晶度,取向

文献来源: 内蒙古工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 高聚物强度理论表明,其理论强度与实际强度之间存在着巨大差距,这说明提高高聚物实际强度的潜力是很大的。另外,自增强聚合物可以提高材料的力学性能,增强体和基体之间不存在界面问题,比添加型增强材料具有更优越的使用性能。本文基于以上前提,应用等通道转角挤压技术对高密度聚乙烯和聚丙烯进行研究,以实现它们自增强的目的。本课题是利用等通道转角挤压模具对两种材料在低于但接近其熔点温度下进行一、二、三次挤压,每次挤压在前一次的基础上转动180°。运用拉伸试验定量的比较同类材料各种试样之间力学性能的变化。利用差示扫描量热仪比较原始试样、各次挤压试样之间结晶度的变化。应用X射线衍射分析同类材料各种试样取向的变化。通过对上述各项内容的分析,得出以下结论:HDPE、PP经过等通道转角挤压后,抗拉强度从原始试样到二次挤压试样分别提高了5.18MPa和6.32MPa,高密度聚乙烯延伸率大幅度降低。两种材料结晶度变化趋势是从原始试样到三次挤压试样先降低后升高,其原因是挤压温度选在两种材料的熔限范围内,导致材料少部分结晶不完善晶粒的熔融,使结晶度下降,后又升高是因为取向的增加,增强了结晶能力。取向的变化趋势是两种材料随着挤压次数的增加,其取向程度逐渐提高,但聚丙烯三次挤压相对二次挤压对取向变化的影响较少。本课题的研究可以证明,等通道转角挤压技术可以起到强化高聚物的作用。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 等通道转角挤压技术简介

1.3 高聚物的强度理论

1.3.1 高聚物的破坏和理论强度

1.3.2 影响高聚物实际强度的因素

1.3.3 结晶度大小对高聚物力学性能的影响

1.3.4 高聚物的取向结构

1.4 本课题的主要内容

1.5 本课题研究的意义

第二章 原始试样制备

2.1 原始试样的确定

2.2 原始试样成型模具设计与制造

2.2.1 压塑模

2.2.2 注塑模

2.3 原始试样成型

2.3.1 原始试样成型设备

2.3.2 高密度聚乙烯原始试样的制备

2.3.3 聚丙烯原始试样的制备

2.4 试样质量对比分析

2.5 本章小结

第三章 ECAP 试验

3.1 ECAP 模具设计与制造

3.2 ECAP 试验仪器设备

3.3 ECAP 过程

3.3.1 油压机调试

3.3.2 模具的装夹

3.3.3 试验温度的选择

3.3.4 挤压过程

3.4 ECAP 试验结果及分析

3.4.1 试验结果

3.4.2 结果分析

3.5 本章小结

第四章 力学拉伸性能试验

4.1 试验原理

4.2 试验设备

4.3 试验试样和条件

4.4 试验过程

4.5 试验结果及分析

4.5.1 HDPE 拉伸试验结果及分析

4.5.2 PP 拉伸试验结果及分析

4.5.3 两种材料试验结果分析与比较

4.6 本章小结

第五章 热分析

5.1 测试设备

5.2 测试条件

5.3 测试结果及分析

5.3.1 HDPE 测试结果及分析

5.3.2 PP 测试结果及分析

5.4 本章小结

第六章 X 射线衍射分析

6.1 测试设备

6.2 测试条件

6.3 测试结果及分析

6.3.1 HDPE 测试结果及分析

6.3.2 PP 测试结果及分析

6.4 本章小结

第七章 结论

参考文献

致谢

作者简历

发布时间: 2007-03-07

参考文献

- [1].PP基木塑复合材料的应用研究[D]. 雷芳.广东工业大学2008

- [2].木质纤维/PP复合材料模压成型工艺及其性能研究[D]. 张东辉.南京农业大学2009

- [3].PP基发泡木塑复合材料的制备及性能研究[D]. 吕多军.东北林业大学2015

- [4].硫酸钙晶须对PP性能影响的研究[D]. 沈惠玲.天津轻工业学院2000

- [5].润滑剂对PP基木塑复合材料流变性能的影响[D]. 王霞.东北林业大学2016

- [6].PP/超细羽绒粉体共混改性及可纺性研究[D]. 彭旭锵.武汉科技学院2007

- [7].碳纳米管/液晶高分子复合材料的制备及其对PP结晶行为的影响[D]. 郭艳青.东北大学2011

- [8].聚丙烯（PP）/木粉复合材料注塑发泡成型的研究[D]. 张军.北京化工大学2010

- [9].超细改性伊利石的制备及其在PE、PP中的应用[D]. 谢盼盼.东华理工大学2016

- [10].原位复合制备PP/膨胀石墨导热复合材料及其性能研究[D]. 陈锐.合肥工业大学2012

相关论文

- [1].镁合金等通道转角挤压数值模拟与实验研究[D]. 张建军.内蒙古工业大学2007

- [2].等通道转角挤压高铝镁合金的微观组织和力学性能[D]. 赵琦.太原理工大学2008

- [3].机械力引发官能化HDPE及其HDPE基材料性能研究[D]. 韩颖.南京工业大学2005

- [4].Ti-6Al-4V钛合金等通道转角挤压的数值模拟[D]. 方晓强.西北工业大学2007

- [5].镁合金AZ31等通道转角挤压的有限元模拟研究[D]. 崔少贤.西安理工大学2006

- [6].等通道转角挤压ZK40镁合金的超塑性[D]. 杨晓明.沈阳工业大学2005

- [7].复合应力场下制备双向自增强聚烯烃管材及其形态结构与性能的研究[D]. 李安定.四川大学2005

- [8].连续等通道角挤压方法细化铜材晶粒的研究[D]. 付尔聪.大连交通大学2005

- [9].生物降解材料聚（DL-）乳酸等通道转角挤压增强研究[D]. 龚建国.天津大学2005

- [10].等通道转角挤压的有限元模拟及应用[D]. 王裕.太原理工大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9cf279293d180a3211d46c4.html