# 近地飞行目标的声测定向技术研究

### 论文摘要

被动声探测技术,由于被动接收、不容易被察觉,广泛应用于各类环境中对目标的探测。尤其是在对雷达系统无法探测的低空飞行物目标有着独特的优势而受到重视。本文研究声探测阵列对空中目标的被动声定向技术。文中首先研究了近地大气声场中的声传播特性,研究了温度梯度、湿度以及风、雨等对于声传播乃至定位的影响。然后,从直升机的声源模型入手,分析了目标声源产生的机理,并对目标声源的噪声波形特点和频谱特性进行了分析和研究,为声阵列探测进行目标识别与定位提供基础。本文重点研究了阵列信号处理中的三种空间谱估计方法——传统波束形成法(CBF)、最小方差无畸变法(MVDR)和多重信号分类法(MUSIC)。详细阐述了这三种算法的原理和特点,并运用这三种方法对目标声源的波达方向(DOA)估计分别进行了仿真,对比分析了传统波束形成、MVDR和MUSIC这三种方法特点。针对具有非平稳特点和低频具有很高线谱的直升机噪声,提出了一种对低空飞行目标探测的方法(滤波延时波束形成法),通过对真实直升机信号仿真,比较好地实现了对单目标和双目标的方位估计,验证了这种方法在对直升机目标探测的可行性,并且简单易行。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 声测定位技术的发展概况

- 1.2 声探测技术的应用

- 1.3 声探测技术发展的趋势

- 1.4 本文主要的研究内容

- 1.5 本章小结

- 2 目标噪声源的声特性

- 2.1 近地声传播规律

- 2.2 直升机的噪声特性

- 2.3 本章小结

- 3 阵列信号处理的数学模型

- 3.1 假设条件

- 3.2 信号模型

- 3.3 阵列接收信号的数学模型

- 3.4 阵列流形

- 3.5 本章小结

- 4 波束形成技术

- 4.1 波束形成概述

- 4.2 窄带波束形成

- 4.3 束控和加权

- 4.4 本章小结

- 5 波达方向估计

- 5.1 相关理论

- 5.2 常规波束形成（CBF）

- 5.3 最小方差无畸变响应（MVDR）

- 5.4 针对目标源的波束形成

- 5.5 仿真实验

- 5.6 本章小结

- 6 多重信号分类方法（MUSIC）

- 6.1 基本MUSIC

- 6.2 求根MUSIC（Root-MUSIC）算法

- 6.3 算法性能仿真

- 6.4 宽带信号的MUSIC算法

- 6.5 本章小结

- 7 总结

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].浅议水力定向技术的研究与应用[J]. 科技与企业 2015(10)

- [2].精准定向技术在盐矿开采中的应用[J]. 中国井矿盐 2013(06)

- [3].精准模型之智慧——好耶宽通语义定向技术发布[J]. 互联网周刊 2012(04)

- [4].徒手定向技术在高血压脑出血穿刺引流中的应用[J]. 疑难病杂志 2016(04)

- [5].语义定向技术:精准广告技术的全新突破[J]. 广告大观(综合版) 2012(01)

- [6].掘进机自动定向技术探究[J]. 煤矿机械 2016(08)

- [7].蒜种定向技术与装置研究现状[J]. 中国农机化学报 2018(02)

- [8].定向技术在掘进巷道探放水施工中的应用[J]. 机械管理开发 2019(08)

- [9].偏心楔定向技术在钻孔施工中的应用[J]. 中州煤炭 2009(09)

- [10].一种新型声传感器在声定向技术中的理论[J]. 四川兵工学报 2008(06)

- [11].礼花弹定向技术研究现状及发展趋势[J]. 花炮科技与市场 2013(03)

- [12].定向技术距离函数的探讨[J]. 数学的实践与认识 2011(03)

- [13].高机动雷达自动定向技术实际应用中的问题研究[J]. 电子机械工程 2009(02)

- [14].胜利油田L74区块表层定向技术应用[J]. 石化技术 2015(06)

- [15].红河油田水平井定向技术存在的问题及建议[J]. 地质装备 2013(04)

- [16].定向运动高水平运动员测试技术水平对比分析[J]. 浙江体育科学 2008(01)

- [17].分段时间评价定向运动员技术水平的研究[J]. 武汉体育学院学报 2008(08)

- [18].深部定向技术在TK1202井的应用[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [19].反井钻机采用定向技术在长斜井导井施工中的应用[J]. 科技创新导报 2019(15)

- [20].导弹发射车快速定位定向技术[J]. 兵器装备工程学报 2016(10)

- [21].矿井探放水钻孔精确定向技术应用实践[J]. 能源与节能 2019(06)

- [22].JX4二次定向技术制作1:2000地形图的研究[J]. 铁道勘察 2010(01)

- [23].定向钻进技术应用及水平井施工的意义[J]. 西部探矿工程 2019(09)

- [24].水平井分级逐层精准地质定向技术在薄层中的应用[J]. 江汉石油职工大学学报 2015(05)

- [25].深部定向技术在TK1202井的应用[J]. 江汉石油科技 2008(02)

- [26].顺北油田超深小井眼定向技术难点及对策[J]. 西部探矿工程 2018(01)

- [27].炮位侦察雷达的干扰源定向技术[J]. 现代雷达 2010(08)

- [28].非开挖定向技术在铺设不同材质污水管中的应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2010(09)

- [29].技术单项铜奖悠易互通[J]. 互联网周刊 2010(24)

- [30].定向技术在水电站引水系统下斜井施工中的应用[J]. 人民长江 2019(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9de2af3f4a78fc3fda981bc.html