# 高膨胀比向心涡轮的气动设计与数值模拟

### 论文摘要

随着现代航空工业的迅速发展,航空活塞式发动机因其低油耗、高功重比和高可靠性的特点,在某些航空飞行器上得到了广泛应用。航空活塞发动机在高空飞行时,由于大气密度较低,发动机的进气量下降,因而功率难以满足要求,需要利用多级涡轮增压技术以提高活塞发动机的性能,提高飞行器飞行高度,同时为了减轻质量,涡轮增压器单级压气机增压比和涡轮膨胀比都比较高。向心涡轮可在高膨胀比下正常工作,做功能力强,小流量下能保持较高性能,且制造成本低、便于安装,常用于涡轮增压器、微型涡轮发动机等机械的做功部件。气流在向心涡轮叶轮流道中从径向转到轴向,三维流动特征十分显著,同时由于叶轮转速一般都较高,离心力和哥氏力的影响较大,增加了叶轮内部流动的复杂性,从而给向心涡轮的设计和实验研究带来一定困难。近年来,随着计算机技术的快速发展,应用先进的CFD技术开展涡轮设计已成为现代高性能涡轮设计的重要手段。本文针对某航空活塞发动机涡轮增压器,开展高膨胀比、小流量、高效率的向心涡轮气动设计,利用ANSYS系列软件进行数值模拟验证和强度校核分析,以满足设计要求,并对向心涡轮内部流场和叶片所受应力水平进行分析。研究结果表明,本文设计的向心涡轮轮周效率数值计算值为76.4%,满足了设计要求;在压差作用下,叶顶吸力面产生强烈的泄漏流动,并向压力面发展,与吸力面和上端壁附面层流体以及横流相互掺混产生损失,为向心涡轮主要损失来源;在设计工况抽气量为17.5%时,抽气孔使其附近无叶涡轮箱出口马赫数降低,出口气流角增大;在相同转速下,向心涡轮的流量和功率随膨胀比的增大而增大直至出现堵塞状态,且在一定的膨胀比范围内,存在最佳膨胀比对应向心涡轮的轮周效率最高,随转速的降低,最佳膨胀比向较低值移动;对比不同截面形式的无叶涡轮箱,结构角为70°的梯形加倒圆形式的涡轮箱总压损失最低,轮周效率最高;在离心弯应力和拉应力共同作用下,叶片吸力面接近尾缘区域应力水平较大,且变形方向由吸力面到压力面,安全系数大于1.17,满足了设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 涡轮增压器概况

- 1.2.2 向心涡轮研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 第2章 数值计算软件与数值模拟方法

- 2.1 引言

- 2.2 CFX 软件与数值模拟方法

- 2.2.1 前处理软件

- 2.2.2 控制方程

- 2.2.3 基于有限元的有限体积法

- 2.2.4 湍流模型

- 2.2.5 边界条件

- 2.2.6 后处理模块

- 2.3 ANSYS Workbench 平台介绍

- 2.4 本章小结

- 第3章 向心涡轮叶轮气动设计与数值模拟

- 3.1 引言

- 3.2 叶片设计方法简介

- 3.3 向心涡轮叶轮气动设计

- 3.3.1 一维设计参数选择

- 3.3.2 一维设计结果分析

- 3.3.3 叶型设计和径向积迭

- 3.4 向心涡轮叶轮数值模拟与分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 向心涡轮无叶涡轮箱设计与数值模拟

- 4.1 引言

- 4.2 无叶涡轮箱的设计

- 4.3 涡轮箱与全流道叶轮数值模拟与分析

- 4.4 向心涡轮变工况特性分析

- 4.5 不同涡轮箱形式的向心涡轮数值模拟与分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 向心涡轮叶轮强度分析

- 5.1 引言

- 5.2 强度分析方法

- 5.3 向心涡轮叶轮强度校核分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9e050307d3beb5d4e5b01fa.html