# 生物法再生铁离子溶液脱除气体中硫化氢的研究

### 论文摘要

本论文进行生物法再生铁离子溶液脱除H2S气体的研究。通过氧化亚铁硫杆菌的固定化细胞生物反应器再生的Fe3+溶液，在鼓泡塔进行脱除H2S气体的研究。由于该法脱硫效率高，运行费用低，在常温常压下操作，脱硫过程中无废料排出，且生成的硫资源还可被再利用，因此被认为是最有发展前途的生物脱硫方法之一。从云南省某硫化矿的矿坑酸性废水中分离出一类细菌，经分析鉴定初步断定该菌种为以氧化亚铁硫杆菌为优势菌的工程菌；并进行氧化亚铁硫杆菌生长特性与生长动力学研究。以软性塑料纤维与沸石为填料，用吸附法构建了氧化亚铁硫杆菌固定化细胞生物反应器，考查了固定化细胞生物反应器形式、空气流量的大小、液体流量的大小、Fe2+浓度的变化、pH值的变化等因素对固定化细胞生物反应器氧化Fe2+的影响，研究结果表明，其大大提高Fe2+的氧化速率且性能稳定。在初始pH=1．6的条件下，要达到95％以上的Fe2+氧化率，以软性塑料纤维为填料的固定化其Fe2+氧化速率仅为0．36g/L/h；以沸石为填料气液逆流式固定化，其Fe2+氧化速率为0．63g/L/h，是以软性塑料纤维为填料的1．75倍；而以沸石为填料气液并流式固定化，其Fe2+氧化速率高达1．10g/L/h，是气液逆流式固定化的1．75倍。但以软性塑料纤维为填料的固定化反应器结构简单，运行费用低，操作方便且容易控制，同时由于采用悬挂软性塑料纤维为填料，可有效避免填料塔的堵塞。通过固定化细胞生物反应器再生的Fe3+溶液在鼓泡塔吸收脱除H2S气体，考查了Fe3+浓度、H2S气体进气浓度、进气量、气体停留时间与Fe3+溶液流量等操作因素对H2S脱除效率的影响，以及脱硫装置长时间连续运行的脱硫效果。当H2S气体进气浓度高达8100 mg／m3，通过在较大的气体停留时间与Fe3+溶液流量下运行仍可达到99．77％的脱硫效率，H2S出气浓度在20mg／m3以下，达到国家规定的城市煤气、天然气与油品炼厂废气中H2S标准；且H2S的处理负荷高达1031．85g／m3／h。脱除H2S实验装置长时间连续运行的研究结果表明，当H2S气体的进气浓度为4000 mg／m3左右时，脱硫效率随运行时间的延长而缓慢降低，运行250h后的脱硫效率从初始的99．81％下降到98．01％，H2S出气浓度从7．80mg／m3上升到82．00mg／m3。要想保持脱硫效率的稳定，需定期向溶液中补加Fe2+以保持溶液中铁离子浓度的基本稳定，同时补加Fe2+还可以维持氧化亚铁硫杆菌的氧化活性。通过细菌氧化黄铁矿产生的铁离子溶液脱除H2S气体，考查了黄铁矿的粒度大小、矿浆浓度这两个主要因素对细菌氧化黄铁矿的影响。利用气升式反应器氧化黄铁矿所产生的铁离子溶液进行脱除H2S气体的对比试验研究，研究结果表明与细菌氧化FeSO4·7H2O产生Fe3+溶液的脱硫效率相差不大，这说明用黄铁矿来代替FeSO4·7H2O用于生物脱硫在技术上是可行的。利用S-H2O系和Fe-H2O系的E-pH图分析脱除H2S气体过程中形成单质硫的稳定性和形成固相铁的氢氧化物的可能性。进行H2S气体水溶液和再生铁离子溶液中Fe3+的溶液化学特性研究，研究结果表明，只有当溶液的pH>2．29，才会产生Fe（OH）3沉淀；当pH<2．29，再生铁离子溶液中的铁离子主要是以Fe2（OH）24+、Fe3+形式存在，其次是以Fe（OH）2+形式存在。通过理论分析得出再生铁离子溶液脱除H2S气体是经过三种途径实现的，一是Fe3+的直接氧化作用，二是Fe2（OH）24+的间接催化氧化作用，三是Fe（OH）2+的直接氧化作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 硫化氢气体的性质、来源及危害

- 1.1.1 硫化氢气体的性质

- 1.1.2 硫化氢气体的来源

- 1.1.3 硫化氢气体的危害

- 1.2 干法脱硫的研究现状

- 1.2.1 克劳斯氧化法

- 1.2.2 活性炭吸附法

- 1.2.3 分子筛法

- 1.2.4 铁系脱硫剂

- 1.2.5 锌系脱硫剂

- 1.2.6 锰矿脱硫法

- 1.2.7 膜分离法

- 1.3 湿法脱硫的研究现状

- 1.3.1 物理吸收法

- 1.3.2 化学吸收法

- 1.3.3 物理化学吸收法

- 1.3.4 湿式氧化法

- 2S气体的研究现状与进展'>1.4 生物法脱除H2S气体的研究现状与进展

- 1.4.1 生物脱硫菌的菌种分类

- 2S气体的处理工艺'>1.4.2 生物法脱除H2S气体的处理工艺

- 2S气体的生物脱除方法研究'>1.4.3 H2S气体的生物脱除方法研究

- 2S气体的生物脱除方法分析与比较'>1.4.4 H2S气体的生物脱除方法分析与比较

- 2S气体的发展趋势'>1.4.5 生物法脱除H2S气体的发展趋势

- 1.5 氧化亚铁硫杆菌的生理特性

- 1.6 氧化亚铁硫杆菌的固定化

- 1.6.1 固定化细胞技术的方法

- 1.6.2 固定化细胞技术的特点

- 1.6.3 氧化亚铁硫杆菌固定化技术的研究

- 1.7 课题的目的意义、研究内容与创新点

- 1.7.1 课题提出的目的意义

- 1.7.2 本课题的研究内容

- 1.7.3 本课题的创新之处

- 第二章 氧化亚铁硫杆菌的选育及其生长特性

- 2.1 实验主要仪器与设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 细菌计数方法

- 2.2.2 细菌染色方法

- 2.2.3 细菌培养方法、培养基及测试方法

- 2.3 菌种的采集、分离纯化与鉴定

- 2.3.1 菌种的采集

- 2.3.2 菌种的分离纯化与鉴定

- 2.3.3 菌种保存

- 2.4 氧化亚铁硫杆菌生长特性的研究

- 2.4.1 培养温度对细菌氧化活性的影响

- 2.4.2 初始pH值对细菌氧化活性的影响

- 2+浓度对细菌氧化活性的影响'>2.4.3 初始Fe2+浓度对细菌氧化活性的影响

- 2.4.4 接种量对细菌氧化活性的影响

- 2.5 氧化亚铁硫杆菌生长动力学研究

- 2.5.1 氧化亚铁硫杆菌生长动力学的研究方法

- 2.5.2 在不同培养温度条件下生长动力学研究

- 2.5.3 在不同初始pH条件下生长动力学研究

- 2+浓度条件下生长动力学研究'>2.5.4 在不同初始Fe2+浓度条件下生长动力学研究

- 2.6 小结

- 第三章 氧化亚铁硫杆菌的固定化技术研究

- 3.1 概述

- 2+的试验研究'>3.2 游离细胞氧化Fe2+的试验研究

- 3.2.1 实验材料与方法

- 3.2.2 实验结果与分析

- 3.3 以软性塑料纤维为填料的固定化技术研究

- 3.3.1 实验装置和方法

- 3.3.2 固定化细胞生物反应器的挂膜

- 3.3.3 实验结果与分析

- 3.4 以沸石为填料气液逆流式固定化技术研究

- 3.4.1 概述

- 3.4.2 实验装置与方法

- 3.4.3 固定化细胞生物反应器的挂膜

- 3.4.4 实验结果与分析

- 3.5 以沸石为填料气液并流式固定化

- 3.5.1 实验装置与方法

- 3.5.2 固定化细胞生物反应器的挂膜与启动

- 3.5.3 实验结果与分析

- 3.5.4 气液并流式固定化细胞的反应动力学研究

- 3.6 不同形式固定化技术的分析与比较

- 3.7 小结

- 2S气体的研究'>第四章 再生铁离子溶液鼓泡塔吸收脱除 H2S气体的研究

- 4.1 概述

- 4.2 实验方法与分析方法

- 4.2.1 实验装置及方法

- 4.2.2 分析方法

- 3+溶液浓度与H2S气体脱除效率的关系'>4.3 Fe3+溶液浓度与H2S气体脱除效率的关系

- 2S进气浓度条件下的试验研究'>4.3.1 在不同H2S进气浓度条件下的试验研究

- 2S气体进气量条件下的试验研究'>4.3.2 在不同H2S气体进气量条件下的试验研究

- 3+溶液吸收脱除H2S气体的研究'>4.4 再生Fe3+溶液吸收脱除H2S气体的研究

- 2S气体进气浓度条件下的试验研究'>4.4.1 在不同H2S气体进气浓度条件下的试验研究

- 2S气体进气量条件下的试验研究'>4.4.2 在不同H2S气体进气量条件下的试验研究

- 2S气体停留时间与Fe3+溶液流量对脱硫效率的影响'>4.4.3 H2S气体停留时间与Fe3+溶液流量对脱硫效率的影响

- 2S实验装置长时间运行的脱硫效果'>4.4.4 脱除H2S实验装置长时间运行的脱硫效果

- 4.5 小结

- 2S气体的研究'>第五章 细菌氧化黄铁矿产生的铁离子溶液脱除 H2S气体的研究

- 5.1 概述

- 5.2 实验材料与实验方法

- 5.2.1 试验用黄铁矿的制备

- 5.2.2 培养基及细菌在黄铁矿中的驯化培养

- 5.2.3 分析方法与计算方法

- 5.2.4 实验装置与实验方法

- 5.3 实验结果与分析

- 5.3.1 粒度大小对细菌氧化黄铁矿的影响

- 5.3.2 矿浆浓度对细菌氧化黄铁矿的影响

- 5.3.3 细菌在气升式反应器氧化黄铁矿的研究

- 3+溶液脱除H2S气体的试验研究'>5.3.4 细菌氧化黄铁矿产生的Fe3+溶液脱除H2S气体的试验研究

- 5.3.5 细菌氧化黄铁矿的机理分析

- 5.4 结论

- 2S气体的机理研究'>第六章 再生铁离子溶液脱除 H2S气体的机理研究

- 6.1 概述

- 6.2 再生铁离子溶液体系中固相硫的稳定性

- 6.2.1 电位-pH图的基本原理

- 2S影响时S-H2O体系中固相硫的稳定区'>6.2.2 不考虑气相H2S影响时S-H2O体系中固相硫的稳定区

- 2S影响时S-H2O体系中固相硫的稳定区'>6.2.3 考虑气相H2S影响时S-H2O体系中固相硫的稳定区

- 6.3 再生铁离子溶液体系中固相铁的氢氧化物稳定性

- 2S气体水溶液的溶液化学特性'>6.4 H2S气体水溶液的溶液化学特性

- 3+的溶液化学特性'>6.5 再生铁离子溶液中Fe3+的溶液化学特性

- 3沉淀'>6.5.1 铁离子溶液水解生成Fe（OH）3沉淀

- 6.5.2 铁离子溶液水解生成铁的轻基络合物

- 2S气体的机理分析'>6.5.3 再生铁离子溶液转化H2S气体的机理分析

- 2+的机理分析'>6.6 细菌氧化Fe2+的机理分析

- 6.7 结论

- 第七章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 附录一

- 附录二

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电解银离子溶液研制[J]. 中国科技信息 2017(19)

- [2].碘离子溶液标准物质的研制及不确定度评定[J]. 中国测试 2016(05)

- [3].钾离子溶液洗煤对煤泥压滤的影响分析[J]. 中国煤炭 2012(03)

- [4].低离子溶液配制巯基试剂在新生儿溶血病检查中的应用[J]. 中国现代医生 2008(04)

- [5].低离子溶液不同保存方法对微柱凝胶配血试验的影响[J]. 国际检验医学杂志 2014(07)

- [6].电离子溶液固化剂设计与施工关键技术[J]. 吉林交通科技 2015(01)

- [7].离子溶液改性7075合金组织与性能研究[J]. 铸造技术 2015(11)

- [8].低离子溶液法在婴儿ABO血型鉴定中的应用[J]. 中国输血杂志 2008(06)

- [9].海水阴离子溶液中水的激光拉曼光谱特性研究[J]. 激光杂志 2010(04)

- [10].“双极膜-电去离子”耦合过程浓缩低浓度含镍离子溶液[J]. 高校化学工程学报 2011(06)

- [11].水解金属离子溶液中游离酸度的测定方法及研究进展[J]. 湿法冶金 2016(04)

- [12].倒极电去离子过程浓缩分离含镍离子溶液[J]. 化工学报 2010(10)

- [13].钙离子选择性电极法测定饮料中游离钙含量的影响因素及其应用[J]. 包装与食品机械 2016(03)

- [14].“双极膜-电去离子”耦合过程处理含镍离子溶液[J]. 中国科技论文在线 2010(05)

- [15].水中碘离子溶液标准物质研制[J]. 化学试剂 2019(07)

- [16].可转换黏合剂的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2016(02)

- [17].重铀酸钠品位控制研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(07)

- [18].沉淀法对重金属离子溶液的处理[J]. 广西轻工业 2010(07)

- [19].苄醇被三氯异氰尿酸和离子溶液氧化成醛或酮[J]. 中国医药工业杂志 2011(07)

- [20].H_2S与CO_2的分离纯化与利用[J]. 化工设计通讯 2018(06)

- [21].氧化改性橡椀单宁对铜离子溶液的吸附性[J]. 化工进展 2009(02)

- [22].化学反应的阶段隐喻及迷思概念——以金属与铁离子溶液的反应为例[J]. 化学教育 2012(09)

- [23].低离子溶液在ABO反定型检测中的应用[J]. 吉林医学 2009(07)

- [24].纳滤膜技术浓缩分离高浓度含镍离子溶液[J]. 化工进展 2009(S2)

- [25].从含铁离子和磷酸根离子溶液中回收镓的研究[J]. 科技创新导报 2008(33)

- [26].膨化稻壳对Cu~(2+)-Pb~(2+)二元离子溶液体系的吸附行为研究[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [27].铜离子溶液标准物质的比较法定值[J]. 化学分析计量 2016(04)

- [28].丝素蛋白对重金属离子吸附性能的研究[J]. 蚕桑通报 2015(01)

- [29].离子溶液改性7075合金耐磨耐腐蚀性能研究[J]. 铸造技术 2015(12)

- [30].GCL对铜离子吸附和隔离性能试验研究[J]. 岩土工程学报 2016(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9e276e5b68d0de507ccc235.html