# 无线传感器网络中的数据收集问题研究

### 论文摘要

数据收集是无线传感器网络的主要应用之一。在大型的传感器网络中，大量的传感器节点组成多跳的无线Ad hoc网络，传感器节点采集本地感应数据，并将处理结果传送给基站，基站再转发给外界用户。系统生命期是无线传感器网络最重要的设计因素之一，而传感器节点的电池能量直接决定着系统生命期。本文研究影响数据收集问题系统生命期的三个关键部分：数据收集协议、传感器节点的布置及传感器节点的调度，提出了相应的解决方案。现有研究都是针对平面模型的无线传感器网络，但是很多应用场合具有线性模型的特征。因此，本文针对平面模型和线性模型，分别提出了无线传感器网络数据收集问题的解决方案。 数据收集协议是网络层协议，研究传感器节点如何将数据传送给基站。传感器节点在侦听时需要消耗大量的能量，所以减少侦听节点数可以减少系统的能量消耗，从而延长系统生命期。现有协议主要是构造一个骨干网，传感器节点仅通过骨干网就可以向基站传送数据，通过构造最小骨干网使得侦听节点数最少。然而现有协议构造的骨干网中节点能量可能过小，这会产生盲点降低系统生命期，并且节点通过骨干网传送数据的路径可能过长，这会增大传送数据的能量消耗。本文综合考虑骨干网的大小、节点能量及路径，提出了一种基于广度优先搜索的数据收集树算法，并采用局部式方法进行维护。仿真实验表明该算法的系统生命期比现有算法提高了15％左右，延迟减短了23％左右。对于线性模型，本文提出了一种基于线性路径的骨干网算法，仿真实验表明该算法的系统生命期比平面模型的算法提高了12％左右。 传感器节点的合理布置可以有效延长系统生命期。由于无线传感器网络是多跳传输的，各区域的数据流密度是不一致的。距离基站越近的区域，需要转发的数据越多，数据流密度越大，能量消耗越快。现有方案都采用均匀布置传感器节点，这样会导致基站附近的传感器节点很快消耗完能量而失效，网络变得不连通从而降低系统生命期。本文通过研究各区域的能量消耗速度，提出了布置传感器节点的密度公式，使得各区域的整体能量与此区域的能量消耗速度之比保持一致，这样传感器节点趋向于同时消耗完能量，从而延长系统生命期。对于平面模型，本文提出了密度公式ρ（r）=3n[（R2-r2）／r+c]／[πR2（4R+3c）]，其中ρ（r）为距离基站

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 无线传感器网络的背景知识

- 1.2 数据收集问题的背景知识

- 1.2.1 概念

- 1.2.2 应用领域

- 1.2.3 涉及范围

- 1.2.4 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作及安排

- 第二章 设计因素和基本模型

- 2.1 设计因素

- 2.1.1 容错性

- 2.1.2 扩展性

- 2.1.3 费用

- 2.1.4 硬件限制

- 2.1.5 网络拓扑

- 2.1.6 环境

- 2.1.7 传输介质

- 2.1.8 能量消耗

- 2.2 基本模型

- 第三章 数据收集协议

- 3.1 介绍

- 3.2 相关工作

- 3.3 BFS算法

- 3.3.1 算法描述

- 3.3.2 集合覆盖问题

- 3.3.3 权值的选择

- 3.3.4 复杂度分析

- 3.3.5 优化

- 3.4 LM算法

- 3.4.1 算法描述

- 3.4.2 选择准则

- 3.4.3 稳定性

- 3.4.4 权值的选择

- 3.5 LMBFS算法

- 3.5.1 BFS和LM的比较

- 3.5.2 算法描述

- 3.6 LPB算法

- 3.6.1 线性模型的特点

- 3.6.2 骨干网的构造

- 3.6.3 骨干网的维护

- 3.6.4 性能分析

- 3.6.5 其它问题

- 3.7 仿真实验

- 3.7.1 实验平台

- 3.7.2 确定权值

- 3.7.3 实验结果

- 3.8 本章小结

- 第四章 传感器节点的布置

- 4.1 介绍

- 4.2 平面模型

- 4.2.1 假设条件

- 4.2.2 密度公式

- 4.2.3 性能分析

- 4.3 线性模型

- 4.3.1 假设条件

- 4.3.2 密度公式

- 4.3.3 性能分析

- 4.4 仿真实验

- 4.4.1 实验平台

- 4.4.2 确定密度

- 4.4.3 实验结果

- 4.5 本章小结

- 第五章 传感器节点的调度

- 5.1 介绍

- 5.2 相关工作

- 5.3 LVD算法

- 5.3.1 冗余节点判断规则

- 5.3.2 算法实现

- 5.3.3 复杂度分析

- 5.3.4 性能分析

- 5.4 SB算法

- 5.5 线性模型

- 5.6 仿真实验

- 5.7 本章小结

- 第六章 设计与仿真实验

- 6.1 理论分析

- 6.2 设计

- 6.3 仿真实验

- 第七章 结论

- 7.1 本文研究工作的主要成果

- 7.2 进一步研究工作

- 参考文献

- 致谢

- 攻博期间发表的论文和参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].几种典型无线传感器网络中的自身定位算法[J]. 巴音郭楞职业技术学院学报 2012(02)

- [2].浅析无线传感器网络技术的特点与应用[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [3].基于剩余能量的认知无线传感器网络频谱分配[J]. 传感技术学报 2019(12)

- [4].山区地形无线传感器网络覆盖机制研究[J]. 计算机产品与流通 2020(01)

- [5].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [6].无线传感器网络的异常检测[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [7].以实践能力为培养目标的“无线传感器网络”教学改革与实践[J]. 科技资讯 2020(01)

- [8].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 海峡科技与产业 2019(07)

- [9].基于遗传算法的茶园无线传感器网络的优化方法[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].可充电传感器网络能量管理策略研究[J]. 电子测试 2020(04)

- [11].通信类课程创新能力培养研究与改革——以“无线传感器网络”课程为例[J]. 教育教学论坛 2020(08)

- [12].无线传感器网络研究现状与应用[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [13].基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测设计研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [14].基于ZigBee技术的矿用无线传感器网络的分析与设计[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [15].无线传感器网络在矿山环境监测中的应用研究[J]. 中国新通信 2020(06)

- [16].无线传感器网络中移动充电和数据收集策略[J]. 电子元器件与信息技术 2020(02)

- [17].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 浙江水利水电学院学报 2020(02)

- [18].无线传感器网络在智能电网中若干关键问题的研究[J]. 中国新通信 2020(07)

- [19].无线传感器网络中基于邻域的恶意节点检测[J]. 湖北农业科学 2020(05)

- [20].无线传感器网络在煤矿安全智能监控系统中的运用[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [21].无线传感器网络发展应用[J]. 电脑知识与技术 2020(14)

- [22].异构分级式认知传感器网络分簇优化[J]. 产业与科技论坛 2020(09)

- [23].一种无线传感器网络感知覆盖空洞搜寻与修复方法[J]. 传感技术学报 2020(05)

- [24].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [25].无线传感器网络中能量问题研究进展[J]. 无线通信技术 2020(02)

- [26].无线传感器网络在工业网络中的应用研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [27].新一代箭载无线传感器网络系统架构综述[J]. 宇航计测技术 2020(04)

- [28].无线传感器网络的特点和应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(04)

- [29].无线传感器网络应用若干关键问题研究[J]. 电子测试 2019(09)

- [30].关于无线传感器网络在桥梁监测中的应用研究[J]. 南方农机 2019(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9e81affec77179815211998.html