# 合成气制甲烷镍基催化剂的初步研究

### 论文摘要

合成气（CO+H2）催化转化制甲烷的原料来自储量丰富、价格低廉的煤炭,而产品是人们生产生活急需的天然气,同时该转化过程能量利用率高,因而受到人们的广泛关注。该工艺能否实现工业化的关键是开发活性高、稳定性好的催化剂。虽然许多金属都具有CO甲烷化活性,但只有Ni基催化剂具有商业价值。制备条件、工艺条件、载体和助剂等是催化剂研究的重要方面。本文研究了制备条件、工艺条件、载体和助剂等对Ni基催化剂甲烷合成反应性能的影响。通过XRD、TPR、BET和TG等表征手段,对Ni/Al2O3催化剂失活原因进行了探讨,得到以下主要结论:催化剂的最佳制备条件为Ni负载量15 wt.%,浸渍时间6 h,浸渍液pH=4,焙烧温度400 ℃。其中,Ni负载量的影响最大,焙烧温度的影响次之,浸渍时间和浸渍液pH值几乎没有影响。在实验范围内,催化剂的活性随Ni负载量的增大而增大,随焙烧温度的升高而降低。催化剂的最佳反应条件为温度350 ℃,压力5.0 MPa,H2/CO=2.0,空速10000h-1。其中H2/CO对催化剂甲烷合成反应性能影响最大,温度、压力、空速影响很小。随着H2/CO的增大,CO转化率增大,CO+H2转化率降低,CH4选择性增大。在Al2O3-1、Al2O3-2和SiO2三种载体中,以SiO2负载的Ni基催化剂甲烷合成反应稳定性最好,Al2O3-2次之,Al2O3-1最差。表征结果显示,积碳不是影响催化剂稳定性的主要因素,反应过程中载体结构的破坏和Ni的迁移聚集可能是催化剂快速失活的主要原因。助剂的添加对H2、CO+H2转化率影响较大,对CH4选择性影响不明显。以助剂La2O3的影响最为显著,Na2O、Fe2O3的影响次之,其余助剂影响较小。催化剂的最佳组成为:NiO 10%,La2O3 3%,Na2O 0.5%,Fe2O3 3%,Al2O3余量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究的意义

- 1.1.1 我国能源现状和发展煤制甲烷的必要性

- 1.1.2 煤制甲烷发展现状

- 1.1.3 本课题研究的意义

- 1.2 本课题的研究现状与进展

- 1.2.1 合成气制甲烷的热力学分析

- 1.2.2 合成气制甲烷的动力学分析

- 1.2.3 合成气制甲烷的机理研究

- 1.2.4 合成气制甲烷催化剂研究

- 1.2.5 合成气制甲烷工艺条件研究

- 1.2.6 合成气制甲烷工艺过程研究

- 1.3 本论文的主要研究内容及创新点

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 创新点

- 参考文献

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.2 催化剂的制备

- 2.3 催化剂活性评价

- 2.3.1 实验流程

- 2.3.2 产物分析

- 2.3.3 甲烷合成反应性能指标计算

- 2.4 催化剂表征

- 2.4.1 ICP-MS表征

- 2.4.2 X射线衍射分析

- 2.4.3 TEM分析

- 2-TPR表征'>2.4.4 H2-TPR表征

- 2.4.5 BET表征

- 2.4.6 TG-DTG表征

- 第三章 制备条件对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 3.1 引言

- 9（34）正交实验设计'>3.2 L9（34）正交实验设计

- 3.3 实验测定结果及其分析

- 3.3.1 实验测定结果

- 3.3.2 实验结果的直观分析

- 3.3.3 实验结果的方差分析

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 工艺条件对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 4.1 引言

- 6（64）均匀实验设计'>4.2 U6（64）均匀实验设计

- 6（64）实验测定结果及其分析'>4.3 U6（64）实验测定结果及其分析

- 6（64）实验测定结果'>4.3.1 U6（64）实验测定结果

- 6（64）实验结果的直观分析'>4.3.2 U6（64）实验结果的直观分析

- 6（64）实验结果的回归分析'>4.3.3 U6（64）实验结果的回归分析

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 载体对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 5.1 引言

- 5.2 载体对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 5.2.1 催化剂的甲烷合成反应性能

- 5.2.2 催化剂的物相及Ni粒径大小

- 5.2.3 催化剂的还原性能

- 5.2.4 样品织构性质

- 5.2.5 催化剂积碳性质

- 5.3 粒度对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 5.3.1 粒度对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 5.3.2 催化剂的物相分析

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 助催化剂对催化剂甲烷合成反应性能的影响

- 6.1 引言

- 8（27）正交试验设计'>6.2 L8（27）正交试验设计

- 6.3 实验测定结果及其分析

- 6.3.1 实验测定结果

- 6.3.2 实验结果的直观分析

- 6.3.3 实验结果的方差分析

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于液氮冷源的液态甲烷过冷加注工艺[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [2].含油气盆地地质甲烷释放研究综述[J]. 地质学报 2016(03)

- [3].2008年美国溴甲烷特许使用计划[J]. 农药科学与管理 2008(04)

- [4].甲烷直接转化研究进展[J]. 石油化工 2017(04)

- [5].三溴甲烷的毒性作用概述[J]. 中国工业医学杂志 2016(05)

- [6].溴甲烷在检疫处理用途的全球趋势及我国应对措施[J]. 植物检疫 2015(05)

- [7].二氧化碳重整甲烷制合成气研究进展[J]. 广州化工 2013(06)

- [8].甲烷/二氧化碳共转化技术获突破[J]. 石油炼制与化工 2020(01)

- [9].长江中溶存甲烷的分布与释放[J]. 环境科学 2011(01)

- [10].甲烷高效转化为甲醇研究取得重要进展[J]. 能源化工 2020(01)

- [11].樱桃中苹果蠹蛾溴甲烷熏蒸试验研究[J]. 植物检疫 2011(03)

- [12].氢溴酸催化的双吲哚甲烷合成[J]. 昆明学院学报 2017(03)

- [13].呼吸试验中甲烷与便秘关系的系统回顾性Meta分析[J]. 中国普外基础与临床杂志 2012(07)

- [14].一株甲烷利用菌的分离、鉴定和性能研究[J]. 生物技术 2010(03)

- [15].闽江口芦苇湿地土壤甲烷产生与氧化能力研究[J]. 湿地科学 2008(01)

- [16].地质甲烷微渗漏对环境的影响[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].国内外溴甲烷必要用途豁免趋势发展[J]. 中国蔬菜 2017(11)

- [18].油气行业中的甲烷泄漏研究[J]. 当代化工 2015(07)

- [19].“甲烷和苯”知识解读[J]. 数理化学习(高中版) 2015(03)

- [20].一道甲烷燃烧计算题的解法分析[J]. 数理化解题研究(初中版) 2008(03)

- [21].甲烷干重整及金属-载体相互作用[J]. 石油学报(石油加工) 2020(06)

- [22].甲烷存储材料的研究进展[J]. 大连大学学报 2014(03)

- [23].减少反刍动物甲烷产生的饲喂策略[J]. 上海畜牧兽医通讯 2010(01)

- [24].高纯溴甲烷的研制[J]. 低温与特气 2010(01)

- [25].玉米中溴甲烷残留量测定研究[J]. 粮食与饲料工业 2010(02)

- [26].新“光合作用”将二氧化碳变为甲烷[J]. 自然杂志 2020(02)

- [27].溴甲烷回收再利用设施的现状与展望[J]. 植物检疫 2017(05)

- [28].新技术检测环境中甲烷的不同来源[J]. 地球科学进展 2015(04)

- [29].科学有序加快发展煤制甲烷 统筹能源安全和环境保护[J]. 国际石油经济 2014(Z1)

- [30].毛细管色谱法检测小麦中溴甲烷残留量研究[J]. 中国粮油学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9feca1bfc98590e542b6c6f.html