# 剪力墙受力性能研究

### 论文摘要

剪力墙刚度大，侧移小，具有很大的承受水平剪力的能力，在我国规范中，其适用的最大高度要远远超过框架体系。剪力墙既可以独立成为一种高层建筑体系，也可以配合框架，板柱等以框架—剪力墙、板柱—剪力墙或是筒体的形式出现，所以在现今的高层建筑中得以广泛使用。本文针对剪力墙的受力性能开展了一些研究，为日后的设计工作和工程实践提供参考。(1)对于开洞剪力墙，不同的洞口尺寸和洞口位置对剪力墙的刚度、变形，频率等静动力性能都有影响。总的来说，洞口越大，越靠近剪力墙的顶部和两侧，剪力墙承受水平荷载的能力也越差，反之亦然。本文认为剪力墙的开洞率都不宜超过30%，仅考虑静力性能时，洞口宜布置在底部中间，而综合静动力性能，则要适当向顶部偏移。此外，由于电算方法相比手算方法，考虑了轴向变形的影响，所以其位移计算结果要大一些。(2)本文通过对第一个工程实例——湖南某高层剪力墙民用住宅的计算证明了剪力墙结构刚度大，周期分布比较合理，倾覆力矩也能满足规范的要求。而且将本文推荐的开洞率的剪力墙结构与原结构进行对比分析，证明开洞率较小的剪力墙刚度要大得多。最后通过静力弹塑性分析，结构在静力推覆下也有个良好的弹塑性反应。(3)本文通过对另一个工程实例——中国书院博物馆的计算和分析，结果表明结构的刚度适中，风荷载和水平地震作用下总位移和层间位移，倾覆力矩都能满足规范的要求，结构的周期也比较合理，各阶振型以及振型参与质量的分布展现出良好的动力性能，而结构在水平地震作用下的变形、内力分布、基底总剪力以及剪重比等则说明了该结构有良好的抗震性能。通过将原结构与框架方案进行对比，证明了剪力墙这种水平抗力构件对结构的受力性能和抗震性能都能起到有益的作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 高层建筑混凝土结构体系

- 1.2.1 框架结构体系

- 1.2.2 剪力墙结构体系

- 1.2.3 框架—剪力墙结构体系

- 1.2.4 其它高层结构体系

- 1.3 剪力墙的分类和分析方法

- 1.3.1 剪力墙的分类

- 1.3.2 剪力墙的分析方法

- 1.4 剪力墙的有限元分析模型

- 1.4.1 等效梁单元模型

- 1.4.2 三垂直杆系模型

- 1.4.3 多垂直杆系模型

- 1.4.4 二维板单元模型

- 1.4.5 空间纤维模型

- 1.5 国内外学者对剪力墙的研究现状

- 1.5.1 国外关于剪力墙的研究状况及成果

- 1.5.2 国内关于剪力墙的研究状况及成果

- 1.6 本文的主要工作

- 第2章 开洞对剪力墙受力性能的影响

- 2.1 前言

- 2.2 算例 1：开洞尺寸的影响

- 2.2.1 构件信息

- 2.2.2 手算分析

- 2.2.3 ANSYS 静力计算

- 2.2.4 ANSYS 动力计算

- 2.3 算例 2：洞口位置的影响

- 2.3.1 构件信息

- 2.3.2 手算分析

- 2.3.3 ANSYS 静力计算

- 2.3.4 ANSYS 动力计算

- 2.4 本章小结

- 第3章 工程实例——某高层剪力墙民用住宅

- 3.1 工程概况

- 3.2 计算分析

- 3.3 不同开洞率的剪力墙对比分析

- 3.4 静力弹塑性分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 框架—剪力墙与框架对比分析

- 4.1 工程概况

- 4.2 计算分析

- 4.3 框架—剪力墙与框架对比分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].建筑结构施工技术中关于框架剪力墙的应用方式探究[J]. 城市建筑 2019(32)

- [2].建筑工程中高层剪力墙施工技术要点分析[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [3].剪力墙分批置换施工技术探析[J]. 安徽建筑 2020(04)

- [4].浆锚连接装配式剪力墙空间结构模型试验研究[J]. 建筑结构学报 2020(07)

- [5].建筑施工中的框架剪力墙施工技术探讨[J]. 住宅与房地产 2020(05)

- [6].装配式剪力墙灌浆饱满度定量控制施工工艺[J]. 土木工程与管理学报 2020(03)

- [7].叠合剪力墙制造技术[J]. 工程建设与设计 2020(10)

- [8].预制剪力墙在施工中出现的技术问题及其解决方案[J]. 建筑结构 2020(S1)

- [9].高层建筑剪力墙土木施工技术的应用探思[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(05)

- [10].高层剪力墙住宅优化设计与成本控制[J]. 城市建筑 2020(18)

- [11].框架剪力墙结构中剪力墙端柱设计探析[J]. 安徽建筑 2020(08)

- [12].基于内聚单元模型的装配式剪力墙数值模拟研究[J]. 地震工程与工程振动 2020(04)

- [13].空腔耗能剪力墙力学性能研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [14].剪力墙偏置的高层建筑结构设计与分析[J]. 江苏建筑 2020(04)

- [15].剪力墙组合配筋在工程中的应用[J]. 四川水泥 2019(02)

- [16].高层及多层民宅建筑设计中剪力墙的结构设计建议[J]. 中国标准化 2019(22)

- [17].剪力墙[J]. 北方建筑 2016(02)

- [18].建筑剪力墙结构设计优化策略探讨[J]. 江西建材 2017(03)

- [19].新型预制叠合剪力墙非线性有限元分析[J]. 建材与装饰 2017(05)

- [20].夹心剪力墙抗侧性能的试验研究[J]. 结构工程师 2017(01)

- [21].剪力墙宏观模型的修正[J]. 低温建筑技术 2017(04)

- [22].改造项目中剪力墙新开洞口影响效应分析[J]. 住宅科技 2017(07)

- [23].建筑施工中的框架剪力墙施工技术研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(11)

- [24].空腔剪力墙受力机理的理论与数值分析[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [25].浅谈高层剪力墙建筑施工中的技术要点[J]. 黑龙江科技信息 2016(16)

- [26].框架柱及剪力墙施工中应注意的问题初探[J]. 河北企业 2015(01)

- [27].剪力墙技术在建筑施工中的应用实践[J]. 四川水泥 2015(01)

- [28].高层建筑剪力墙中连梁的问题论述[J]. 门窗 2015(03)

- [29].底部剪力墙框架结构抗震鉴定探析[J]. 莆田学院学报 2015(02)

- [30].浅谈高层剪力墙建筑施工中的技术要点[J]. 黑龙江科技信息 2015(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9ff33cc36e295a3ff5472dc.html